УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

Михайловского сельского поселения

Северского района

Краснодарского края

_____________ _____________

«___»_________________2016 г.

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Михайловского сельского поселения Северского района Краснодарского  края

на период с 2017 г. до 2030 г.

с. Михайловское

2016 г.

П Р О Г Р А М М Н Ы Й  Д О К У М Е Н Т

Оглавление

1. Паспорт программы	4

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	6

2.1. Основные показатели состояния системы электроснабжения	6

2.1.1. Тарифы для населения на электроэнергию	7

2.1.2. Бесхозяйное оборудование, находящееся в Михайловском сельском поселении	7

2.1.3. Технические и технологические проблемы в системе	7

2.2. Основные показатели системы теплоснабжения	7

2.2.1. Тарифы для населения на отопление	9

2.2.2. Технические и технологические проблемы в системе	9

2.3. Основные показатели системы водоснабжения	9

2.3.1. Тарифы для населения за водоснабжение	10

2.3.2. Проблемы в системе водоснабжения	11

2.4. Основные показатели системы водоотведения	11

2.5. Основные показатели системы газоснабжения	11

Технические и технологические проблемы в системе	12

2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО	12

2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Михайловского сельского поселения	13

2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры	13

2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения	14

3. Перспективы развития Михайловского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	15

3.1. Перспективы развития Михайловского сельского поселения	15

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	16

3.2.1. Развитие системы электроснабжения в Михайловском сельском поселении	18

3.2.2. Развитие системы теплоснабжения в Михайловском сельском поселении	18

3.2.3. Развитие системы водоснабжения в Михайловском сельском поселении	21

3.2.4. Развитие системы водоотведения в Михайловском сельском поселении	22

3.2.4. Развитие системы газоснабжения	24

3.2.6. Развитие системы обращения твердых бытовых отходов в Михайловском сельском поселении	24

4.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	26

4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг	26

4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки	26

4.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	29

4.3. Целевые показатели потребления населением Михайловского сельского поселения каждого вида коммунального ресурса	33

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	34

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	38

7.  Управление программой	43

## 1. Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского сельского поселения Северского района Краснодарского края на период с 2017 г. до 2030 г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | Градостроительный кодекс РФ; Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; «Требования к Программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502; Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Приказ Минрегионразвития РФ от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы: | Администрация Михайловского сельского поселения Северского района Краснодарского края. |
| Основные разработчики Программы: | Администрация МО Северского района Краснодарского края, администрация Михайловского сельского поселения, организации коммунального комплекса, ИП Гресь А.Н. |
| Исполнители Программы: | Администрация Михайловского сельского поселения Северского района Краснодарского края, организации коммунального комплекса, предоставляющие услуги по теплоснабжению, водоснабжению. |
| Цель Программы: | Обеспечение надежности и повышения качества предоставляемых коммунальных услуг за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории Михайловского сельского поселения, оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления и негативного воздействия на окружающую среду при предоставлении коммунальных услуг. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Михайловского сельского поселения повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения; создание благоприятного инвестиционного климата; модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; улучшение экологической ситуации на территории Михайловского сельского поселения. |
| Важнейшие целевые показатели программы: | критерии доступности для населения коммунальных услуг; показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов; показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций); показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения; показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения; показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; показатели воздействия на окружающую среду. |
| Срок реализации Программы: | с 2017 г. по 2030 г. |
| Объемы финансирования: | Объем финансирования составляет 55 049 тыс. руб., в том числе: на систему теплоснабжения – 1 950 тыс. руб.; на систему водоснабжения – 36 584 тыс. руб.; на систему водоотведения – 14 646 тыс. руб.; на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора – 1 867 тыс. руб. |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: бюджетные средства (местный бюджет), средства предприятия коммунального комплекса, источник не определен. |

## 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Население и организации Михайловского сельского поселения обеспечены коммунальными услугами: электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется предприятиями, имеющими организационно-правовую форму –АО, ООО.

Предприятия организационно-правовой формы ООО, ОАО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды. Предприятия, имеющие организационно-правовую форму МУП, используют в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности государства.

Таблица№ 2.1.  Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

| Ресурс, услуга | Организация, предоставляющая услугу | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Северские РРЭС Краснодарских электросетей ПАО «Кубаньэнерго» | ПАО «Кубаньэнерго» | Прямые договора | Прямые договора |
| Теплоснабжение | АО «ГУ ЖКХ» | Муниципальная собственность | нет | нет |
| Водоснабжение | ООО «Львовский водоканал» | Муниципальная собственность | Прямые договора | Прямые договора |
| Газоснабжение | АО «Северскаярайгаз» | АО «Северскаярайгаз» | Прямые договора | Прямые договора |

## 2.1. Основные показатели состояния системы электроснабжения

Производство, распределение, передача электроэнергии потребителям Михайловского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, которые обслуживаются районными электрическими сетями ПАО «Кубаньэнерго». Питающей электроподстанций поселения является  ПС  35/10 кВ Михайловская».

Высоковольтное напряжение 10 кВ распределяется от КТП 10/0,4 кВ по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50. Основные объекты электроснабжения в настоящий момент находятся в собственности ПАО «Кубаньэнерго». Электрооборудование в Михайловском сельском поселении находиться в удовлетворительном состоянии.

Таблица № 2.1.1. Основные технические характеристики и показатели системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели состояния системы электроснабжения |
| Фактическая подключённая нагрузка (мощность) | мВт | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт. ч | 2902 | 2926 | 2953 | 2977 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт. ч | 343 | 342 | 342 | 341 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 12,0% | 11,9% | 11,8% | 11,6% |
| Объём отпуска в сеть | тыс. кВт. ч | 2891 | 2915 | 2942 | 2966 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 2549 | 2573 | 2600 | 2625 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |
| Населению | тыс. кВт. ч | 1892 | 1887 | 1883 | 1874 |
| Бюджетным потребителям | тыс. кВт. ч | 204 | 204 | 203 | 203 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 1538 | 1595 | 1629 | 1675 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 2098 | 2095 | 2092 | 2084 |
| Объём электроэнергии, реализуемой по приборам учёта | тыс. кВт. ч | 2381 | 2479 | 2582 | 2625 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 93,4% | 96,3% | 99,3% | 100,0% |

Надежность системы электроснабжения Михайловского сельского поселения соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения Михайловского сельского поселения по всем параметрам надежности системы.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения Михайловского сельского поселения показал соответствие готовности системы требованиям нормативных законодательных актов.

Воздействие системы электроснабжения Михайловского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

## 2.1.1. Тарифы для населения на электроэнергию

Таблица №2.1.1.1. Тарифы для населения за электроснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |
| Тариф или среднегодовая стоимость, с НДС | за 1 кВт. ч | 3,43 | 3,69 | 3,94 | 4,20 |
| Решение о принятом тарифе |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 06.10.2011 №240-э/5 - 3,23 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 18.12.2013 № 86/2013э | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 1 7.12.2014 №74/2014-э | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 18.12.2015 № 78/2015э |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.01.14 по 30.06.14- 3,23; с 01.07.14 по 31.12.14 - 3,62 | с 01.01.14 по 30.06.14- 3,62; с 01.07.14 по 31.12.14 - 3,76 | с 01.01.15 по 30.06.15 - 3,76; с 01.07.15 по 31.12.15 - - 4,12 | с 01.01.16 по 30.06.16- 4,12; с 01.07.16 по 31.12.16 - 4,28 |

## 2.1.2. Бесхозяйное оборудование, находящееся в Михайловском сельском поселении

В Михайловском сельском поселении нет  бесхозяйных воздушных и кабельных линий.

## 2.1.3. Технические и технологические проблемы в системе

- Имеет место увеличение потребления электроэнергии со стороны жилого фонда, с/х производителей и пр. Михайловского сельского поселения, что приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки;

- При увеличении нагрузок существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ;

- Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом;

- Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м) приводит к повышенным потерям в электросети.

## 2.2. Основные показатели системы теплоснабжения

На территории Михайловского сельского поселения услугу теплоснабжения осуществляет АО «ГУ ЖКХ», на обслуживании которого находятся три тепловых котельных, отапливающих объекты социальной сферы: среднюю школу, Дом культуры, дом интернат для престарелых.

Жилая застройка Михайловского сельского поселения обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Оборудование и сети системы теплоснабжения Михайловского сельского поселения находятся в муниципальной собственности.

Таблица № 2.2.1. Основные технические характеристики и показатели системы теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели состояния системы теплоснабжения |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Располагаемая мощность котельных | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 79,5% | 79,7% | 79,8% | 80,0% |
| Общая протяженность сетей | км | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 1. Производство тепловой энергии |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,33 | 4,34 | 4,35 | 4,36 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал | 4,23 | 4,24 | 4,25 | 4,26 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 7,4% | 7,4% | 7,3% | 7,3% |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 3,92 | 3,93 | 3,94 | 3,95 |
| в т. ч. |
| Общий объём реализации услуги отопления | тыс. Гкал | 3,38 | 3,39 | 3,39 | 3,40 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий объём реализации услуги ГВС | тыс. Гкал | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Общий объём реализации услуги ГВС | тыс. куб. м | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,017 |
| в т. ч. |
| ГВС для населения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС для населения | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактический удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 176,3 | 176,4 | 176,2 | 176,1 |
| Нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 158,6 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| Фактический удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 39,0 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| Фактический удельный расход воды на единицу выработанной котельными тепловую энергию | м3/Гкал | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Индикаторы надёжности системы теплоснабжения |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги отопления | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки ГВС | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

В Михайловском сельском поселении нет дефицита по зонам действия источника теплоснабжения.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения Михайловского сельского поселения по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи тепловой энергии потребителям, термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению в Михайловском сельском поселении соответствует требованиям Российского законодательства и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг.

Воздействие системы теплоснабжения Михайловского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

## 2.2.1. Тарифы для населения на отопление

Жилая застройка Михайловского сельского поселения обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ). На услугу по отоплению в Михайловском сельском поселении тарифы для населения не устанавливались.

## 2.2.2. Технические и технологические проблемы в системе

Для развития системы теплоснабжения Михайловского сельского поселения необходимо обеспечить решение следующих задач:

- ликвидация перерасхода энергетических ресурсов при производстве тепловой энергии;

- снижение удельных расходов топливно-энергетических ресурсов при производстве и транспортировке тепловой энергии;

- снижение потерь тепловой энергии  и воды в тепловых сетях;

Решение вышеперечисленных  задач позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы теплоснабжения Михайловского сельского поселения.

## 2.3. Основные показатели системы водоснабжения

Водоснабжение Михайловского сельского поселения осуществляет ООО «Львовский водоканал».

Водоснабжение с. Михайловское, х. Ананьевский осуществляется из подземных артезианских источников в основном за счет единой централизованной поселковой системы водоснабжения, которая включает в себя сооружения забора и очистки воды, артезианские скважины, резервуары чистой воды, насосные станции, водопроводные сети. Добыча воды производится с помощью скважинных погружных насосов.

В гидрогеологическом отношении участки недр, используемые для водоснабжения Михайловского сельского поселения, расположены в пределах гидрогеологического района Азово-Кубанского артезианского бассейна (АКАБ). Скважинами в интервалах 60-612 м кооптированы верхнесреднеплиоценовые водоносные отложения. Эксплуатационные запасы подземных вод в пределах района апробированы по категории С1 в количестве 32,98 тыс. м3/сутки (Протокол ГКЗ №8780 от 19.06.1981 г.), освоение их составляет 65%. Разведанность запасов питьевой воды - 17,6 млн. м3/год. Запас мощности по данным геологической разведки, наличие резерва мощности составляет 11,2 млн. м3/год.

Водоснабжение Михайловского сельского поселения осуществляется от скважин, подающих воду в водонапорные башни. Из водонапорных башен вода по водоводу подается в разводящую водопроводную сеть к потребителям с. Михайловское. Артезианские скважины закольцованы между собой. Неприкосновенный противопожарный запас хранится в водонапорных башнях.

Водозаборные сооружения обеспечивают пропуск воды в водопроводную сеть в заданном количестве и в соответствии с графиком водопотребления. Добываемая вода по своему составу соответствует санитарным нормам и не требует проведения дополнительного обеззараживания.

Таблица № 2.3.1. Система водоснабжения Михайловского сельского поселения характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели состояния системы водоснабжения |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема | % | 65,3% | 67,5% | 68,0% | 69,1% |
| Общая протяжённость сетей | км | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| в т. ч. протяженность заменяемой сети | км | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Протяжённость вновь вводимых сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 596,0 | 616,2 | 620,4 | 630,9 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 24,2 | 24,9 | 24,9 | 25,2 |
| Расход на собственные нужды | % | 4,1% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 571,8 | 591,4 | 595,5 | 605,7 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 129,3 | 132,4 | 132,0 | 132,9 |
| Уровень потерь | % | 22,6% | 22,4% | 22,2% | 21,9% |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 442,5 | 458,9 | 463,5 | 472,8 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 166,9 | 166,5 | 166,1 | 165,3 |
| социальной сфере, бюджету | тыс. м3 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | 16,3 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 259,0 | 276,0 | 281,0 | 291,1 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 1825 | 1826 | 1827 | 1824 |
| Объём услуг, реализуемых по приборам учёта | тыс. м3 | 347,4 | 379,3 | 403,2 | 415,4 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 78,5% | 82,7% | 87,0% | 87,9% |
| Удельный расход электроэнергии на объем принятой воды | кВт. ч/ куб. м | 1,55 | 1,54 | 1,53 | 1,52 |

Система водоснабжения Михайловского сельского поселения в перспективе может быть достаточна и сможет удовлетворять потребности воды питьевого качества в соответствии с нормами на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды при условии реконструкции и ремонта артезианских скважин водоподъемного оборудования, насосных станций II подъема, перекладки старых сетей и строительства новых.

Анализ качества поставляемой воды показал ее соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.», введенных в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 г. № 24, и требуемому уровню качества, установленному в договорах поставки воды потребителям.

Состояние основных фондов системы водоснабжения Михайловского сельского поселения определяется высоким уровнем износа. Износ основных фондов, используемых для нужд водопотребления составляет 100%, в связи с чем для обеспечения надежного водоснабжения и уменьшения потерь воды в системе водоснабжения, необходимо предусмотреть ремонт водоподъемного оборудования и водопроводных сетей.

Анализ надежности системы водоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе водоснабжения Михайловского сельского поселения по всем параметрам надежности системы. Для надежности системы водоснабжения Михайловского сельского поселения критичны имеющиеся значения показателей: износ насосного оборудования и трубопроводов, аварийность на трубопроводах, недостаточность индекса реконструируемых сетей.

Воздействие системы водоснабжения Михайловского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

## 2.3.1. Тарифы для населения за водоснабжение

Таблица № 2.3.1.1. Тарифы для населения за водоснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| Тариф или среднегодовая стоимость | за 1 куб. м | 26,02 | 27,95 | 29,19 | 27,79 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 26.11.2012 № 35/2012-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 21.11.2013 № 50/2013-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 28.11.2014 № 48/2014-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 20.11.2015 № 32/2015-окк |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.01.13 по 30.06.13 - 24,76; с 01.07.13 по 31.12.13 -27,28 | с 01.01.14 по 30.06.14- 27,28; с 01.07.14 по 31.12.14 - 28,61 | с 01.01.15 по 30.06.15 - 28,61; с 01.07.15 по 31.12.15 -29,77 | с 01.01.14 по 30.06.16- 27,79; с 01.07.14 по 31.12.16 - 27,79 |

## 2.3.2. Проблемы в системе водоснабжения

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из острых проблем поселения. Данную проблему необходимо решать в среднесрочной перспективе, предусмотрев мероприятия по реконструкции централизованной системы водоснабжения в Михайловском сельском поселении.

## 2.4. Основные показатели системы водоотведения

Ключевой проблемой Михайловского сельского поселения, требующей обязательного решения, является отсутствие системы водоотведения и очистки сточных вод в населённых пунктах.

Воздействие системы водоотведения Михайловского сельского поселения на окружающую среду находится за рамками допустимых значений из-за отсутствия системы водоотведения, в связи с чем происходит загрязнение окружающей среды.

## 2.5. Основные показатели системы газоснабжения

Источником газоснабжения Михайловского сельского поселения является ГРС Львовская с давлением газа на выходе 0,6МПа. Поставщиком природного газа потребителям поселения является АО «Северскаярайгаз». Основными направлениями деятельности АО «Северскаярайгаз» является бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей, техническое обслуживание, диагностика и ремонт систем газоснабжения, реконструкция объектов газового хозяйства, стабилизация давления в существующих газовых сетях.

В Михайловском сельском поселении предусмотрены следующие направления использования газа:

- в качестве топлива на источниках централизованного теплоснабжения (котельных);

- на пищеприготовление - для жилой застройки;

- на отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для индивидуальной  и малоэтажной жилой застройки;

- на отопление, от индивидуальных газовых котлов для объектов общественно-деловой застройки.

Таблица № 2.5.1. Основные характеристики и показатели системы газоснабжения Михайловского сельского поселения

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели состояния системы газоснабжения |
| Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), всего: | тыс. м3 | 1463 | 1464 | 1464 | 1456 |
| - транзит | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 1463 | 1464 | 1464 | 1456 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 180 | 179 | 179 | 178 |
| коммунально-бытовым предприятиям | тыс. м3 | 618 | 621 | 621 | 617 |
| населению | тыс. м3 | 665 | 664 | 663 | 661 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | 743 | 741 | 741 | 738 |
| Объём газа, реализуемого по приборам учёта | тыс. м3 | 832 | 958 | 1101 | 1456 |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 56,9% | 65,4% | 75,2% | 100,0% |

Таблица № 2.5.2. Тарифы услуги системы газоснабжения для населения

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ |
| Тариф или среднегодовая стоимость, с НДС | за 1 куб. м | 4,72 | 5,16 | 5,46 | 5,86 |
| Решение о принятом тарифе |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 20.03.2012 №4/2012-газ - 4,39; от 17.04.2013 № 8/2013-газ -5,05 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 17.04.2013 № 8/2013-газ -5,05; от 17.06.14 № 11/2014газ -5,26 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 18.06.2015 № 9/2015-газ -5,65 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК т 18.06.2015 № 9/2015-газ |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.01.14 по 30.06.14- 4,39; с 01.07.14 по 31.12.14 -5,05 | с 01.01.14 по 30.06.14- 5,05; с 01.07.14 по 31.12.14 -5,26 | с 01.01.15 по 30.06.15 - 5,26; с 01.07.15 по 31.12.15 - 5,65 | с 01.01.16 по 30.06.16- 5,65; с 01.07.16 по 31.12.16 - 6,07 |

## Технические и технологические проблемы в системе

Обслуживающей организацией системы газоснабжения Михайловского сельского поселения АО «Северскаярайгаз», при  разработке данной программы, не представлена характеристика и существующее техническое состояние оборудования и сетей системы газооснабжения.

Вывод о существующем состоянии системы газоснабжения Михайловского сельского поселения сделать не возможно.

Система газоснабжения населенных пунктов Михайловского сельского поселения имеет большую протяженность сетей высокого и низкого давления. В перспективе ОАО «Северскаярайгаз» необходимо:

- проведение технических мероприятий по стабилизации системы газоснабжения, без проведения которых дальнейшее развитие системы, наращивание нагрузок, без строительства новых газопроводов и ГРП, а также перекладки существующих газопроводов высокого давления не возможно;

необходима 100% газификация Михайловского сельского поселения.

## 2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО

Согласно:

- п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

-  п.2 ч.2 ст. 7 Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;

-  ч. 2 ст. 8 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к полномочиям муниципального района.

Так как поселения не наделены полномочиями по организации утилизации твердых бытовых отходов, то в Программе не рассматриваются основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО в Михайловском сельском поселении.

Неотъемлемым звеном функционирования населенных пунктов является образование отходов производства и потребления. Объемы этих отходов растут из года в год и в значительной мере зависят от размеров населенных пунктов, численности его населения, особенностей сосредоточенных в нем производств.

На территории Северского района бытовые и промышленные отходы в настоящее время не подвергаются какой-либо переработке и вторичному использованию, а размещаются на свалке, что в значительной мере усугубляет общую экологическую ситуацию, создает серьезную опасность для здоровья населения, влечет за собой экономический ущерб за счет безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов.

С целью основных направлений управления обращением с твердыми бытовыми отходами в Северском районе предусматривается:

- повышение технического уровня механизации и надежности санитарной очистки населенных мест;

- экологически безопасное складирование неутилизируемой части отходов;

- совершенствование системы учета и контроля сбора, транспортировки и обезвреживания ТБО;

- совершенствование системы работы с медицинскими, строительными и крупногабаритными отходами.

Так как п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ предусмотрено, что к вопросам местного значения поселения относиться организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, то Раздел 10. «Обосновывающих материалов» содержит описание проектов развития объектов, используемых для сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Таблица № 2.6.1. Основные характеристики и показатели системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов Михайловского сельского поселения

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные показатели состояния системы захоронения (утилизации) ТБО |
| Объём реализации услуги по сбору и вывозу ТБО от всех потребителей | тыс. м3 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 |
| Численность населения, пользующегося услугой по сбору и вывозу ТБО | чел. | 2014 | 2011 | 2014 | 2013 |

## 2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Михайловского сельского поселения

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах теплоснабжения и водоснабжения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Изношенность сетей систем водоснабжения приводит к увеличению объема потерь ресурсов. Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости обслуживающего предприятия и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Для улучшения качества жизни населения в Михайловском сельском поселении:

- необходимо газификацию поселения довести до 100% (в настоящее время объем газификации составляет всего лишь 35,4 %);

- необходимо развитие централизованной системы водоотведения.

## 2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры в Михайловском сельском поселении не установлена.

## 2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Таблица № 2.9.1. Охват коммунальных ресурсов приборами учета

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система электроснабжения |
| Объём электроэнергии, реализуемой по приборам учёта | тыс. кВт. ч |  | 2732 | 2790 | 2851 | 2915 | 2982 | 3052 | 3126 | 3204 | 3287 | 3374 | 3465 | 3562 | 3669 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (общедомовые приборы учета) | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Система водоснабжения |
| Объём услуг, реализуемых по приборам учёта | тыс. м3 | 428,0 | 440,9 | 454,2 | 467,9 | 482,0 | 496,6 | 511,6 | 527,0 | 543,0 | 559,4 | 576,3 | 593,7 | 611,6 | 623,8 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 88,7% | 89,6% | 90,5% | 91,4% | 92,4% | 93,3% | 94,2% | 95,2% | 96,1% | 97,1% | 98,0% | 99,0% | 100,0% | 100,0% |
| Система газоснабжения |
| Объём газа, реализуемого по приборам учёта | тыс. м3 | 1529 | 1606 | 1679 | 1759 | 1844 | 1937 | 2041 | 2152 | 2268 | 2394 | 2529 | 2675 | 2832 | 3009 |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

## 3. Перспективы развития Михайловского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1. Перспективы развития Михайловского сельского поселения

Генеральным планом Михайловского сельского поселения предусматривается, что социально-экономическое развитие поселения будет осуществляться под воздействием основных тенденций экономического роста, наметившихся в предыдущие годы. Генеральным планом предполагается, что Михайловского сельского поселения получит определенное развитие на основе увеличения объемов работ и роста валовой продукции агропромышленного комплекса, развития транспортного комплекса, предпринимательской деятельности, торговли.

Почвенно-климатические условия позволяют выращивать на проектируемой территории различные сельскохозяйственные культуры, наиболее эффективной из них является картофель и рис.

Благоприятные климатические условия, трудовые ресурсы, плодородные почвы создают возможность для развития сельскохозяйственного потенциала, который используется в настоящее время недостаточно эффективно по причине отсутствия системы материально-технического и производственного обслуживания, сбыта и переработки производимой сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами продукции.

Прогнозные показатели социально-экономического развития Михайловского сельского поселения, предусмотренные в утвержденных муниципальных программах, позволят на территории поселения создать дополнительные условия для повышения инвестиционной привлекательности, развития социально-экономических связей, дополнительные рынки сбыта продукции и места приложения труда.

## 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Таблица № 3.2.1. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 2677 | 2732 | 2790 | 2851 | 2915 | 2982 | 3052 | 3126 | 3204 | 3287 | 3374 | 3465 | 3562 | 3669 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. кВт ч | 1891 | 1908 | 1925 | 1942 | 1959 | 1977 | 1995 | 2013 | 2031 | 2049 | 2068 | 2086 | 2105 | 2130 |
| прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 787 | 825 | 865 | 909 | 955 | 1005 | 1057 | 1114 | 1174 | 1238 | 1306 | 1379 | 1457 | 1540 |
| в т. ч. бюджетным учреждениям | тыс. кВт. ч | 202 | 201 | 201 | 200 | 200 | 199 | 198 | 198 | 197 | 197 | 196 | 195 | 195 | 194 |
| в т. ч. в общественно-деловую застройку и промышленным предприятиям | тыс. кВт. ч | 585 | 623 | 665 | 709 | 756 | 806 | 859 | 916 | 976 | 1041 | 1110 | 1183 | 1262 | 1345 |
| в т. ч. предприятиям коммунального комплекса | тыс. кВт. ч | 1138 | 1150 | 1191 | 1233 | 1294 | 1325 | 1347 | 1359 | 1372 | 1384 | 1426 | 1438 | 1452 | 1465 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2015 г.) | % | 103,0% | 105,1% | 107,3% | 109,6% | 112,1% | 114,7% | 117,4% | 120,2% | 123,2% | 126,4% | 129,7% | 133,3% | 137,0% | 141,1% |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | тыс. Гкал | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего теплоэнергии для населения | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение для населения | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | тыс. Гкал | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| в т. ч. |
| отопление | тыс. Гкал | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| в т. ч. бюджетным учреждениям | тыс. Гкал | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| в т. ч. в общественно-деловую застройку и промышленным предприятиям | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Динамика изменения объема реализации тепловой энергии (по отношению к факту 2015 г.) | % | 100,5% | 100,8% | 101,1% | 101,4% | 101,6% | 101,9% | 102,2% | 102,5% | 102,7% | 103,0% | 103,3% | 103,6% | 103,9% | 104,2% |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Принято воды | тыс. м3 | 641,6 | 652,5 | 663,5 | 674,9 | 686,4 | 698,1 | 710,1 | 722,3 | 734,7 | 747,4 | 760,3 | 773,5 | 786,9 | 800,6 |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 482,2 | 491,9 | 501,7 | 511,7 | 522,0 | 532,4 | 543,0 | 553,9 | 565,0 | 576,3 | 587,8 | 599,6 | 611,6 | 623,8 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. м3 | 166,8 | 168,3 | 169,8 | 171,3 | 172,8 | 174,4 | 176,0 | 177,5 | 179,1 | 180,7 | 182,4 | 184,0 | 185,7 | 187,8 |
| предприятия | тыс. м3 | 315,4 | 323,6 | 331,9 | 340,4 | 349,1 | 358,0 | 367,1 | 376,4 | 385,8 | 395,5 | 405,4 | 415,6 | 425,9 | 436,0 |
| в т. ч. бюджетным учреждениям | тыс. м3 | 16,2 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 15,2 |
| в т. ч. в общественно-деловую застройку и промышленным предприятиям | тыс. м3 | 299,2 | 307,4 | 315,8 | 324,4 | 333,2 | 342,2 | 351,3 | 360,7 | 370,2 | 380,0 | 390,0 | 400,2 | 410,6 | 420,7 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2015 г.) | % | 104,0% | 106,1% | 108,2% | 110,4% | 112,6% | 114,9% | 117,2% | 119,5% | 121,9% | 124,3% | 126,8% | 129,4% | 131,9% | 134,6% |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализация газа потребителям | тыс. м3 | 1529 | 1606 | 1679 | 1759 | 1844 | 1937 | 2041 | 2152 | 2268 | 2394 | 2529 | 2675 | 2832 | 3009 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. м3 | 719 | 783 | 843 | 908 | 978 | 1053 | 1134 | 1221 | 1315 | 1416 | 1525 | 1642 | 1769 | 1910 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 810 | 823 | 836 | 851 | 866 | 884 | 907 | 931 | 953 | 977 | 1004 | 1033 | 1064 | 1099 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2015 г.) | % | 104,5% | 109,7% | 114,7% | 120,1% | 126,0% | 132,3% | 139,5% | 147,0% | 154,9% | 163,5% | 172,8% | 182,7% | 193,5% | 205,5% |
| УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
| Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО всем потребителям | тыс. м3 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО населению | тыс. м3 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО прочим потребителям | тыс. м3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2015 г.) | % |  |  | 101,7% | 103,5% | 105,2% | 107,1% | 108,9% | 110,8% | 112,7% | 114,6% | 116,6% | 118,7% | 120,7% | 122,8% |

## 3.2.1. Развитие системы электроснабжения в Михайловском сельском поселении

С целью повышения долговечности существующих объектов системы электроснабжения в Михайловском сельском поселении, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышения надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведения системы в соответствие с современными стандартами качества необходимо проведение мероприятий по реконструкции, модернизации и замене оборудования и сетей системы электроснабжения.

## 3.2.2. Развитие системы теплоснабжения в Михайловском сельском поселении

Таблица № 3.2.2.1. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности

| Потребители тепловой энергии | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| Централизованное теплоснабжение | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Жилой фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 3.2.2.2. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии

| Потребители тепловой энергии | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем годового потребления, тыс. Гкал |
| Централизованное теплоснабжение | 3,93 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 3,97 | 3,98 | 4,00 | 4,01 | 4,02 | 4,03 | 4,04 | 4,05 | 4,06 | 4,07 | 4,08 | 4,09 | 4,11 |
| Жилой фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 3,93 | 3,94 | 3,95 | 3,96 | 3,97 | 3,98 | 4,00 | 4,01 | 4,02 | 4,03 | 4,04 | 4,05 | 4,06 | 4,07 | 4,08 | 4,09 | 4,11 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | 5,78 | 5,77 | 5,75 | 5,81 | 5,88 | 5,95 | 6,14 | 6,14 | 6,26 | 6,39 | 6,54 | 6,72 | 6,92 | 7,15 | 7,42 | 7,73 | 8,08 |
| Жилой фонд | 5,78 | 5,77 | 5,75 | 5,81 | 5,88 | 5,95 | 6,14 | 6,14 | 6,26 | 6,39 | 6,54 | 6,72 | 6,92 | 7,15 | 7,42 | 7,73 | 8,08 |

Таблица № 3.2.2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2014 | 1,4 | 1,1 | 2,2% | 0,0 | 1,1 | 7,4% | 0,1 | 1,0 | 0,3 |
| 2015 | 1,4 | 1,1 | 2,2% | 0,0 | 1,1 | 7,3% | 0,1 | 1,0 | 0,3 |
| 2016 | 1,4 | 1,1 | 2,2% | 0,0 | 1,1 | 7,3% | 0,1 | 1,0 | 0,3 |
| 2017 | 1,4 | 1,1 | 0,0% | 0,0 | 1,1 | 7,2% | 0,1 | 1,0 | 0,3 |
| 2018 | 1,4 | 1,1 | 2,2% | 0,0 | 1,1 | 7,2% | 0,1 | 1,0 | 0,3 |
| 2019 | 1,4 | 1,1 | 2,1% | 0,0 | 1,1 | 7,1% | 0,1 | 1,0 | 0,3 |
| 2020 | 1,4 | 1,1 | 2,1% | 0,0 | 1,1 | 7,1% | 0,1 | 1,0 | 0,3 |
| 2021 | 1,4 | 1,1 | 2,1% | 0,0 | 1,1 | 7,1% | 0,1 | 1,0 | 0,3 |
| 2022 | 1,4 | 1,1 | 2,1% | 0,0 | 1,1 | 7,0% | 0,1 | 1,0 | 0,3 |
| 2023 | 1,4 | 1,1 | 2,1% | 0,0 | 1,1 | 7,0% | 0,1 | 1,0 | 0,3 |
| 2024 | 1,4 | 1,1 | 2,1% | 0,0 | 1,1 | 7,0% | 0,1 | 1,0 | 0,3 |
| 2025 | 1,4 | 1,1 | 2,1% | 0,0 | 1,1 | 7,0% | 0,1 | 1,0 | 0,3 |
| 2026 | 1,4 | 1,1 | 2,1% | 0,0 | 1,1 | 6,9% | 0,1 | 1,0 | 0,3 |
| 2027 | 1,4 | 1,1 | 2,1% | 0,0 | 1,1 | 6,9% | 0,1 | 1,0 | 0,3 |
| 2028 | 1,4 | 1,1 | 2,0% | 0,0 | 1,1 | 6,9% | 0,1 | 1,0 | 0,2 |
| 2029 | 1,4 | 1,1 | 2,0% | 0,0 | 1,1 | 6,8% | 0,1 | 1,0 | 0,2 |
| 2030 | 1,4 | 1,1 | 2,0% | 0,0 | 1,1 | 6,8% | 0,1 | 1,0 | 0,2 |

Таблица № 3.2.2.4. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |
| 2013 | 1,10 | 4,23 | природный газ, каменный уголь, дизтопливо | 7000 | 8458 | 746,4 | 617,8 | 158,3 | 176,3 | 159,0 |
| 2014 | 1,11 | 4,24 | природный газ, каменный уголь, дизтопливо | 7000 | 7769 | 748,5 | 674,4 | 158,4 | 176,4 | 158,9 |
| 2015 | 1,11 | 4,25 | природный газ, каменный уголь, дизтопливо | 7000 | 7769 | 749,2 | 675,0 | 158,4 | 176,2 | 158,7 |
| 2016 | 1,11 | 4,26 | природный газ, каменный уголь, дизтопливо | 7000 | 7767 | 744,1 | 670,6 | 158,4 | 174,6 | 157,3 |
| 2017 | 1,11 | 4,37 | природный газ, каменный уголь, дизтопливо | 7000 | 8446 | 743,3 | 616,1 | 158,4 | 174,0 | 156,9 |
| 2018 | 1,12 | 4,38 | природный газ, каменный уголь | 7000 | 8451 | 738,4 | 611,6 | 158,4 | 172,0 | 155,1 |
| 2019 | 1,12 | 4,39 | природный газ, каменный уголь | 7000 | 8489 | 738,0 | 608,6 | 158,4 | 171,9 | 155,1 |
| 2020 | 1,12 | 4,40 | природный газ, каменный уголь | 7000 | 8547 | 739,4 | 605,5 | 158,4 | 171,9 | 155,0 |
| 2021 | 1,12 | 4,41 | природный газ, каменный уголь | 7000 | 8606 | 740,7 | 602,5 | 158,4 | 171,8 | 154,9 |
| 2022 | 1,13 | 4,42 | природный газ, каменный уголь | 7000 | 8665 | 742,1 | 599,5 | 158,4 | 171,7 | 154,8 |
| 2023 | 1,13 | 4,33 | природный газ, каменный уголь | 7000 | 7772 | 727,1 | 654,9 | 158,4 | 167,8 | 151,4 |
| 2024 | 1,13 | 4,33 | природный газ, каменный уголь | 7000 | 7762 | 727,1 | 655,7 | 158,4 | 165,8 | 146,7 |
| 2025 | 1,13 | 4,35 | природный газ, каменный уголь | 7000 | 7766 | 722,9 | 651,6 | 158,4 | 166,1 | 149,7 |
| 2026 | 1,14 | 4,36 | природный газ, каменный уголь | 7000 | 7742 | 717,3 | 648,6 | 158,4 | 164,4 | 148,7 |
| 2027 | 1,14 | 4,37 | природный газ, каменный уголь | 7000 | 7719 | 711,8 | 645,5 | 158,4 | 162,8 | 147,6 |
| 2028 | 1,14 | 4,38 | природный газ, каменный уголь | 7000 | 7696 | 706,4 | 642,5 | 158,4 | 161,1 | 146,6 |
| 2029 | 1,14 | 4,39 | природный газ, каменный уголь | 7000 | 7672 | 701,0 | 639,5 | 158,4 | 159,5 | 145,5 |
| 2030 | 1,15 | 4,40 | природный газ, каменный уголь | 7000 | 7894 | 717,9 | 636,5 | 158,4 | 163,0 | 144,5 |

Таблица № 3.2.2.5. Ориентировочные капиталовложения в модернизацию и реабилитацию системы теплоснабжения

| № п/п | Мероприятия | Всего, тыс. руб. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция источников теплоснабжения |
| 1 | Реконструкция котельной СШ № 32, перевод на природный газ | 1100 |  |  | 700 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция котельной Дома культуры, перевод на природный газ | 850 |  |  |  |  | 550 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 1950 | 0 | 0 | 700 | 400 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства предприятия | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования не определен | 1950 | 0 | 0 | 700 | 400 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 3.2.3. Развитие системы водоснабжения в Михайловском сельском поселении

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из острых проблем поселения. Данную проблему необходимо решать в среднесрочной перспективе, предусмотрев мероприятия по реконструкции и развитию централизованной системы водоснабжения в Михайловском сельском поселении.

Таблица № 3.2.3.1. Реконструкция, модернизация системы водоснабжения

| № п/п | Описание мероприятия | ИТОГО: | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Мероприятия по реконструкции и модернизации источников водоснабжения |
| 1 | Мероприятия по обеспечению потребителей водой питьевого качества и в необходимом количестве | 11200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | Внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация, реконструкция напорно-регулирующих сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация сетей, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Диспетчеризация, телемеханизация и автоматизированная система управления режимами водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С учетом инфляционных процессов |  |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | ИТОГО: | 14634 | 800 | 832 | 865 | 900 | 936 | 973 | 1012 | 1053 | 1095 | 1139 | 1184 | 1232 | 1281 | 1332 |
| Источник финансирования |
|  | Собственные средства предприятия | 14634 | 800 | 832 | 865 | 900 | 936 | 973 | 1012 | 1053 | 1095 | 1139 | 1184 | 1232 | 1281 | 1332 |

Таблица № 3.2.3.2. Строительство системы водоснабжения

| № п/п | Описание мероприятия | ИТОГО: | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Мероприятия по проектированию и строительству источников водоснабжения |
| 1 | Замена существующих сетей, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 16800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 2 | Организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство новых сооружений и сетей для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство новых сетей, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом, использование существующих резервов для новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по увеличению диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Новое строительство насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С учетом инфляционных процессов |  |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | ИТОГО: | 21950 | 1200 | 1248 | 1298 | 1350 | 1404 | 1460 | 1518 | 1579 | 1642 | 1708 | 1776 | 1847 | 1921 | 1998 |
| Источник финансирования |
|  | Источник финансирования не определен | 21950 | 1200 | 1248 | 1298 | 1350 | 1404 | 1460 | 1518 | 1579 | 1642 | 1708 | 1776 | 1847 | 1921 | 1998 |

## 3.2.4. Развитие системы водоотведения в Михайловском сельском поселении

Ключевой проблемой Михайловского сельского поселения, требующей обязательного решения, является отсутствие системы водоотведения и очистки сточных вод в населённых пунктах.

Таблица № 3.2.4.1. Мероприятия по новому строительству системы водоотведения

тыс. руб., в ценах 2016 г.

| № п/п | Мероприятия | ИТОГО: | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Мероприятия по строительству объектов системы водоотведения |
| 1 | Организация централизованного водоотведения | 12500 |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка блочно-модульных установок для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация санитарно-защитных зон от канализационных сооружений до границ жилой зоны, участков общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение ассенизационных машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С учетом инфляционных процессов |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 14646 | 0 | 0 | 2704 | 2812 | 2925 | 3042 | 3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования не определен | 14646 | 0 | 0 | 2704 | 2812 | 2925 | 3042 | 3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 3.2.4. Развитие системы газоснабжения

Для улучшения качества жизни населения в Михайловском сельском поселении необходимо газификацию поселения довести до 100% (в настоящее время объем газификации составляет всего лишь 35,4 %).

3.2.5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Михайловским сельским поселением предусмотрены мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизации потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Михайловского сельского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития. Кроме того, реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского сельского поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

Основной целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры применительно к системам коммунальной инфраструктуры является повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов, а также снижение нагрузки на эти системы за счёт оптимизации потребления энергоресурсов всеми группами потребителей, за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создания условий для перевода экономики муниципального образования, в том числе жилищно-коммунальной и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

## 3.2.6. Развитие системы обращения твердых бытовых отходов в Михайловском сельском поселении

Проблема санитарной очистки территории является одной из приоритетных в решении задач по охране окружающей среды района.

Согласно:

- п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

- п.2 ч.2 ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;

- ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к полномочиям муниципального района.

Так как, поселения не наделены полномочиями по организации утилизации твердых бытовых отходов, то в Программе не рассматривается существующее состояние услуги по захоронению (утилизации) ТБО в Михайловском сельском поселении.

Так как, п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ предусмотрено, что к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, то Раздел 10. «Обосновывающих материалов» содержит описание проектов развития объектов, используемых для сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Таблица № 3.2.6.1. Оснащение для санитарной очистки территории Михайловского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Кол-во ед., шт. | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |
| 1.1. | Приобретение и размещение контейнеров (0.75 м3) для жилых объектов и объектов общественного назначения | Бюджет | 22 | 11 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 1.3. | Обустройство контейнерных площадок для ТБО для жилых объектов и объектов общественного назначения | Бюджет | 7 | 2 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Приобретение мусоровозов ГАЗ-3307 КО 440-1 | Бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 3.2.6.2. Ориентировочные капиталовложения в систему санитарной очистки территории муниципального образования

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |
| 1.1. | Приобретение и размещение контейнеров (0.75 м3) для жилых объектов и объектов общественного назначения | 131 | 44 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 1.3. | Обустройство контейнерных площадок для ТБО для жилых объектов и объектов общественного назначения | 224 | 64 | 0 | 64 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Приобретение мусоровозов ГАЗ-3307 КО 440-1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 1555 | 108 | 0 | 64 | 22 | 96 | 1200 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
|  | с учетом инфляционных процессов |  | 1 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | ВСЕГО: | 1867 | 108 | 0 | 69 | 25 | 112 | 1460 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 |
|  | в т. ч. местный бюджет | 1867 | 108 | 0 | 69 | 25 | 112 | 1460 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 |
|  | в т. ч. привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг

Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Михайловском сельском поселении представлена в таблице:

Таблица № 4.1.1. Динамика изменения критериев доступности для населения коммунальных услуг

| Коммунальные услуги | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году по ПКР | 109,6% | 112,5% | 112,6% | 112,3% | 112,4% | 112,5% | 112,2% | 110,8% | 109,8% | 109,1% | 108,3% | 108,0% | 107,6% | 107,7% | 107,9% |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах, не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) | 3,2% | 3,4% | 3,6% | 3,8% | 4,0% | 4,2% | 4,5% | 4,6% | 4,8% | 5,0% | 5,2% | 5,4% | 5,6% | 5,7% | 5,9% |
| Расчетная доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи | 3,4% | 3,6% | 3,8% | 4,0% | 4,2% | 4,4% | 4,7% | 4,9% | 5,1% | 5,3% | 5,5% | 5,7% | 5,9% | 6,1% | 6,3% |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах, включающих в себя источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) | 3,4% | 3,9% | 4,1% | 4,3% | 4,6% | 4,9% | 5,1% | 5,3% | 5,5% | 5,8% | 6,0% | 6,2% | 6,4% | 6,6% | 6,8% |

## 4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Обоснование перспективных показателей прогноза спроса на коммунальные ресурсы представлено в таблице:

Таблица № 4.2.1. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |
| 1.1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 3,4% | 3,6% | 3,8% | 4,0% | 4,2% | 4,5% | 4,6% | 4,8% | 5,0% | 5,2% | 5,4% | 5,6% | 5,7% | 5,9% |
| 1.2. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% |
| 1.3. | Процент собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 90,0% | 90,6% | 91,3% | 91,9% | 92,5% | 93,2% | 93,8% | 94,5% | 95,2% | 95,8% | 96,5% | 97,2% | 97,8% | 98,5% |
| 1.4. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг к общей численности населения города, % | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% |
| 2. Электроэнергия |
| 2.1. | Спрос на электроэнергию и перспективные нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическая подключённая нагрузка (мощность), тыс. мВт | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
|  | Общий объём реализации электроэнергии, тыс. кВт. ч | 2677 | 2732 | 2790 | 2851 | 2915 | 2982 | 3052 | 3126 | 3204 | 3287 | 3374 | 3465 | 3562 | 3669 |
| 2.2. | Величина новых нагрузок, тыс. кВт. ч | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 | 78 | 82 | 87 | 91 | 97 | 108 |
| 2.3. | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, %, в том числе: | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|  | по многоквартирным домам | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|  | по зданиям бюджетных организаций | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 2.8. | нормативные потери, % | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 112,0% | 212,0% | 312,0% | 412,0% | 512,0% | 612,0% | 712,0% |
|  | фактические потери, % | 11,5% | 11,4% | 11,3% | 11,2% | 11,1% | 11,0% | 10,9% | 10,7% | 10,6% | 10,5% | 10,4% | 10,3% | 10,2% | 10,1% |
| 3. Теплоэнергия |
| 3.1. | Спрос на теплоэнергию и перспективные нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельных, Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | Располагаемая мощность системы теплоснабжения, Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | Коэффициент использования мощности котельных, % | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,83 |
|  | Общий объём реализации системы теплоснабжения, тыс. Гкал | 3,96 | 3,97 | 3,98 | 4,00 | 4,01 | 4,02 | 4,03 | 4,04 | 4,05 | 4,06 | 4,07 | 4,08 | 4,09 | 4,11 |
| 3.7. | удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 174,0 | 172,0 | 171,9 | 171,9 | 171,8 | 171,7 | 167,8 | 167,8 | 166,1 | 164,4 | 162,8 | 161,1 | 159,5 | 163,0 |
|  | удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии, кВт. ч /Гкал | 38,9 | 38,9 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,6 |
|  | удельный расход воды на производство тепловой энергии, куб. м /Гкал | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  | уровень расхода тепловой энергии на собственные нужды ресурсоснабжающей организации при отгрузке ресурса, % | 2,2% | 2,2% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| 3.8. | Показатели эффективности транспортировки ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные потери, % | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% |
|  | фактические потери, % | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,8% | 6,8% |
| 4. Водоснабжение |
| 4.1. | Спрос на ресурс и перспективные нагрузки, тыс. кВт. ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема, тыс. м3 в сутки | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 |
|  | Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема, тыс. м3 в сутки | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
|  | Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема, % | 70,3% | 71,5% | 72,7% | 74,0% | 62,7% | 63,8% | 60,8% | 58,2% | 55,9% | 53,9% | 52,1% | 51,7% | 51,3% | 51,0% |
|  | Общий объём реализации системы водоснабжения, тыс. куб. м | 482,2 | 491,9 | 501,7 | 511,7 | 522,0 | 532,4 | 543,0 | 553,9 | 565,0 | 576,3 | 587,8 | 599,6 | 611,6 | 623,8 |
| 4.2. | Величина новых нагрузок, тыс. м3 в сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4.3. | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, %, в том числе: | 88,7% | 89,6% | 90,5% | 91,4% | 92,4% | 93,3% | 94,2% | 95,2% | 96,1% | 97,1% | 98,0% | 99,0% | 100,0% | 100,0% |
|  | по многоквартирным домам | 70,1% | 70,1% | 70,1% | 70,1% | 70,1% | 70,1% | 70,1% | 70,1% | 70,1% | 70,1% | 70,1% | 70,1% | 70,1% | 70,1% |
|  | по зданиям бюджетных организаций | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% |
| 4.4. | Количество аварий в сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Показатели эффективности производства ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный расход электроэнергии на производство 1 куб. м воды, кВт. ч/ куб. м | 1,51 | 1,51 | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,46 | 1,45 | 1,44 | 1,43 | 1,43 | 1,42 |
|  | собственные нужды ресурсоснабжающей организации при отгрузке ресурса, % | 4,0% | 4,0% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,7% | 3,7% |
| 4.8. | Показатели эффективности транспортировки ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные потери, % | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 116,0% | 216,0% | 316,0% | 416,0% | 516,0% | 616,0% | 716,0% |
|  | фактические потери, % | 21,7% | 21,5% | 21,3% | 21,1% | 20,9% | 20,7% | 20,5% | 20,3% | 20,0% | 19,8% | 19,6% | 19,5% | 19,3% | 19,1% |
| 5. Водоотведение |
| 5.1. | Спрос на услуги водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная производственная мощность очистных сооружений, тыс. м3 в сутки | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Фактическая производственная мощность очистных сооружений, тыс. м3 в сутки | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений, % | ###### | ###### | 63,2% | 63,2% | 63,2% | 63,2% | 63,2% | 63,2% | 63,2% | 63,2% | 63,2% | 63,2% | 63,2% | 63,2% |
|  | Общий объём реализации системы водоотведения, тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 24,9 | 49,7 | 91,2 | 107,8 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 141,2 |
| 5.2. | Величина новых нагрузок, тыс. кВт. ч | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6. | удельный расход электроэнергии на производство услуги водоотведения, кВт. ч/ куб. м | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 |
| 6. Сбор и вывоз ТБО |
| 6.5. | Объем реализации услуг по сбору и вывозу ТБО, тыс. куб. м, в т. ч.: | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 |
|  | от населения, тыс. куб. м | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
|  | от бюджетных организаций, тыс. куб. м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | от прочих потребителей, тыс. куб. м | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |

## 4.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Развитие систем коммунальной инфраструктуры в ходе реализации настоящей Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в следующих таблицах:

Таблица № 4.3.1. Развитие системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели развития системы электроснабжения |
| Фактическая подключённая нагрузка (мощность) | мВт | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт. ч | 3032 | 3091 | 3152 | 3216 | 3284 | 3356 | 3431 | 3510 | 3593 | 3681 | 3774 | 3872 | 3975 | 4091 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт. ч | 344 | 347 | 351 | 355 | 358 | 363 | 367 | 372 | 377 | 383 | 388 | 395 | 401 | 409 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 11,5% | 11,4% | 11,3% | 11,2% | 11,1% | 11,0% | 10,9% | 10,7% | 10,6% | 10,5% | 10,4% | 10,3% | 10,2% | 10,1% |
| Объём отпуска в сеть | тыс. кВт. ч | 3021 | 3080 | 3141 | 3205 | 3273 | 3344 | 3419 | 3498 | 3582 | 3669 | 3762 | 3860 | 3963 | 4078 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 2677 | 2732 | 2790 | 2851 | 2915 | 2982 | 3052 | 3126 | 3204 | 3287 | 3374 | 3465 | 3562 | 3669 |
| в т. ч. |
| Населению | тыс. кВт. ч | 1891 | 1908 | 1925 | 1942 | 1959 | 1977 | 1995 | 2013 | 2031 | 2049 | 2068 | 2086 | 2105 | 2130 |
| Бюджетным потребителям | тыс. кВт. ч | 202 | 201 | 201 | 200 | 200 | 199 | 198 | 198 | 197 | 197 | 196 | 195 | 195 | 194 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 1723 | 1773 | 1856 | 1942 | 2049 | 2131 | 2206 | 2275 | 2348 | 2425 | 2536 | 2622 | 2713 | 2811 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 2105 | 2126 | 2147 | 2169 | 2190 | 2212 | 2234 | 2257 | 2279 | 2302 | 2325 | 2348 | 2372 | 2402 |
| Объём электроэнергии, реализуемой по приборам учёта | тыс. кВт. ч | 2677 | 2732 | 2790 | 2851 | 2915 | 2982 | 3052 | 3126 | 3204 | 3287 | 3374 | 3465 | 3562 | 3669 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица № 4.3.2. Развитие системы теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели развития системы теплоснабжения |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Располагаемая мощность котельных | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 80,2% | 80,4% | 80,5% | 80,7% | 80,9% | 81,1% | 81,2% | 81,4% | 81,6% | 81,8% | 82,0% | 82,2% | 82,4% | 82,5% |
| Общая протяженность сетей | км | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 1. Производство тепловой энергии |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,37 | 4,38 | 4,39 | 4,40 | 4,41 | 4,42 | 4,43 | 4,44 | 4,45 | 4,46 | 4,47 | 4,48 | 4,49 | 4,50 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,2% | 2,2% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал | 4,27 | 4,28 | 4,29 | 4,30 | 4,31 | 4,32 | 4,33 | 4,34 | 4,35 | 4,36 | 4,37 | 4,38 | 4,39 | 4,40 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,8% | 6,8% |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 3,96 | 3,97 | 3,98 | 4,00 | 4,01 | 4,02 | 4,03 | 4,04 | 4,05 | 4,06 | 4,07 | 4,08 | 4,09 | 4,11 |
| в т. ч. |
| Общий объём реализации услуги отопления | тыс. Гкал | 3,41 | 3,41 | 3,42 | 3,43 | 3,43 | 3,44 | 3,45 | 3,45 | 3,46 | 3,47 | 3,48 | 3,48 | 3,49 | 3,50 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий объём реализации услуги ГВС | тыс. Гкал | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Общий объём реализации услуги ГВС | тыс. куб. м | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| в т. ч. |
| ГВС для населения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС для населения | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактический удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 174,0 | 172,0 | 171,9 | 171,9 | 171,8 | 171,7 | 167,8 | 167,8 | 166,1 | 164,4 | 162,8 | 161,1 | 159,5 | 163,0 |
| Нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| Фактический удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 38,9 | 38,9 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,6 |
| Фактический удельный расход воды на единицу выработанной котельными тепловую энергию | м3/Гкал | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

Таблица № 4.3.3. Развитие системы водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы водоснабжения |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 |
| Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема | % | 70,3% | 71,5% | 72,7% | 74,0% | 62,7% | 63,8% | 60,8% | 58,2% | 55,9% | 53,9% | 52,1% | 51,7% | 51,3% | 51,0% |
| Общая протяжённость сетей | км | 24,8 | 25,0 | 25,2 | 25,3 | 25,5 | 25,7 | 25,9 | 26,1 | 26,2 | 26,4 | 26,6 | 26,8 | 27,0 | 27,2 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| в т. ч. протяженность заменяемой сети | км | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| Протяжённость вновь вводимых сетей | км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 641,6 | 652,5 | 663,5 | 674,9 | 686,4 | 698,1 | 710,1 | 722,3 | 734,7 | 747,4 | 760,3 | 773,5 | 786,9 | 800,6 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 25,5 | 25,8 | 26,1 | 26,4 | 26,8 | 27,1 | 27,4 | 27,7 | 28,1 | 28,4 | 28,8 | 29,1 | 29,5 | 29,8 |
| Расход на собственные нужды | % | 4,0% | 4,0% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,7% | 3,7% |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 616,1 | 626,6 | 637,4 | 648,4 | 659,6 | 671,0 | 682,7 | 694,6 | 706,7 | 719,0 | 731,6 | 744,4 | 757,4 | 770,7 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 133,8 | 134,8 | 135,7 | 136,7 | 137,7 | 138,6 | 139,6 | 140,7 | 141,7 | 142,7 | 143,7 | 144,8 | 145,9 | 146,9 |
| Уровень потерь | % | 21,7% | 21,5% | 21,3% | 21,1% | 20,9% | 20,7% | 20,5% | 20,3% | 20,0% | 19,8% | 19,6% | 19,5% | 19,3% | 19,1% |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 482,2 | 491,9 | 501,7 | 511,7 | 522,0 | 532,4 | 543,0 | 553,9 | 565,0 | 576,3 | 587,8 | 599,6 | 611,6 | 623,8 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 166,8 | 168,3 | 169,8 | 171,3 | 172,8 | 174,4 | 176,0 | 177,5 | 179,1 | 180,7 | 182,4 | 184,0 | 185,7 | 187,8 |
| социальной сфере, бюджету | тыс. м3 | 16,2 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 15,2 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 299,2 | 307,4 | 315,8 | 324,4 | 333,2 | 342,2 | 351,3 | 360,7 | 370,2 | 380,0 | 390,0 | 400,2 | 410,6 | 420,7 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 1846 | 1868 | 1891 | 1913 | 1936 | 1960 | 1983 | 2007 | 2031 | 2055 | 2080 | 2105 | 2130 | 2162 |
| Объём услуг, реализуемых по приборам учёта | тыс. м3 | 428,0 | 440,9 | 454,2 | 467,9 | 482,0 | 496,6 | 511,6 | 527,0 | 543,0 | 559,4 | 576,3 | 593,7 | 611,6 | 623,8 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 88,7% | 89,6% | 90,5% | 91,4% | 92,4% | 93,3% | 94,2% | 95,2% | 96,1% | 97,1% | 98,0% | 99,0% | 100,0% | 100,0% |
| Удельный расход электроэнергии на объем принятой воды | кВт. ч/ куб. м | 1,51 | 1,51 | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,46 | 1,45 | 1,44 | 1,43 | 1,43 | 1,42 |

Таблица № 4.3.5. Развитие системы газоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы газоснабжения |
| Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), всего: | тыс. м3 | 1529 | 1606 | 1679 | 1759 | 1844 | 1937 | 2041 | 2152 | 2268 | 2394 | 2529 | 2675 | 2832 | 3009 |
| - транзит | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 1529 | 1606 | 1679 | 1759 | 1844 | 1937 | 2041 | 2152 | 2268 | 2394 | 2529 | 2675 | 2832 | 3009 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 194 | 211 | 228 | 245 | 264 | 284 | 306 | 330 | 355 | 382 | 412 | 443 | 478 | 516 |
| коммунально-бытовым предприятиям | тыс. м3 | 616 | 612 | 609 | 606 | 602 | 599 | 601 | 601 | 598 | 595 | 592 | 589 | 586 | 583 |
| населению | тыс. м3 | 719 | 783 | 843 | 908 | 978 | 1053 | 1134 | 1221 | 1315 | 1416 | 1525 | 1642 | 1769 | 1910 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | 802 | 873 | 950 | 1033 | 1124 | 1222 | 1329 | 1446 | 1573 | 1711 | 1861 | 2025 | 2202 | 2402 |
| Объём газа, реализуемого по приборам учёта | тыс. м3 | 1529 | 1606 | 1679 | 1759 | 1844 | 1937 | 2041 | 2152 | 2268 | 2394 | 2529 | 2675 | 2832 | 3009 |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица  № 4.3.6. Развитие системы санитарной очистки  (сбору и вывозу ТБО)

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные показатели состояния системы захоронения (утилизации) ТБО |
| Объём реализации услуги по сбору и вывозу ТБО от всех потребителей | тыс. м3 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,2 |
| Численность населения, пользующегося услугой по захоронению (утилизации) ТБО | чел. | 2039 | 2065 | 2092 | 2120 | 2147 | 2175 | 2204 | 2232 |

## 4.3. Целевые показатели потребления населением Михайловского сельского поселения каждого вида коммунального ресурса

Таблица № 4.3.1. Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел.

| Индикаторы | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система электроснабжения |
| Удельное электропотребление | кВтч/чел. в мес. | 74,8 | 74,8 | 74,7 | 74,6 | 74,6 | 74,5 | 74,4 | 74,3 | 74,3 | 74,2 | 74,1 | 74,0 | 74,0 | 73,9 |
| II. Система водоснабжения |
| Удельное водопотребление | м3/чел. в мес. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,2 |
| III. Система газоснабжения |
| Удельное газоснабжение | м3/чел. в мес. | 75 | 75 | 74 | 73 | 73 | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 | 67 | 66 |

## 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Михайловского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов Михайловского сельского поселения представлена реализацией:

  - Мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения на период с 2017-2030 гг.;

  - Мероприятий по реконструкции и развитию системы теплоснабжения на период с 2017-2030 гг.;

  - Мероприятий по развитию системы водоотведения на период с 2017-2030 гг.;

  - Мероприятий по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Таблица № 5.1. Свод инвестиционных проектов

тыс. руб.

| Мероприятия | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| Реконструкция источников теплоснабжения | 1950 | 0 | 0 | 700 | 400 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1950 | 0 | 0 | 700 | 400 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования не определен | 1950 | 0 | 0 | 700 | 400 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Мероприятия по реконструкции и модернизации источников водоснабжения | 14634 | 800 | 832 | 865 | 900 | 936 | 973 | 1012 | 1053 | 1095 | 1139 | 1184 | 1232 | 1281 | 1332 |
| Мероприятия по проектированию и строительству источников водоснабжения | 21950 | 1200 | 1248 | 1298 | 1350 | 1404 | 1460 | 1518 | 1579 | 1642 | 1708 | 1776 | 1847 | 1921 | 1998 |
| ИТОГО: | 36584 | 2000 | 2080 | 2163 | 2250 | 2340 | 2433 | 2531 | 2632 | 2737 | 2847 | 2960 | 3079 | 3202 | 3330 |
| Источник финансирования |
| Средства предприятия | 7371 | 800 | 832 | 865 | 900 | 936 | 973 | 1012 | 1053 | 1095 | 1139 | 1184 | 1232 | 1281 | 1332 |
| Источники финансирования не определены | 11057 | 1200 | 1248 | 1298 | 1350 | 1404 | 1460 | 1518 | 1579 | 1642 | 1708 | 1776 | 1847 | 1921 | 1998 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Мероприятия по строительству объектов системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по строительству объектов системы водоотведения | 14646 | 0 | 0 | 2704 | 2812 | 2925 | 3042 | 3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 14646 | 0 | 0 | 2704 | 2812 | 2925 | 3042 | 3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ ТБО |
| Оснащение санитарной очистки территории муниципального образования | 1867 | 108 | 0 | 69 | 25 | 112 | 1460 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| ИТОГО: | 1867 | 108 | 0 | 69 | 25 | 112 | 1460 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| ВСЕГО: | 55049 | 2108 | 2080 | 5636 | 5486 | 5928 | 7236 | 5722 | 2632 | 2737 | 2878 | 2960 | 3079 | 3237 | 3330 |

Таблица № 5.3. Экономическая эффективность от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Потери тепловой энергии | % | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,8% | 6,8% |
| Экономия от уменьшения потерь тепла | тыс. руб. | 414,70 | 425,98 | 437,58 | 449,49 | 461,73 | 474,31 | 487,23 | 500,51 | 514,15 | 528,16 | 542,56 | 557,36 | 572,56 | 588,18 |
| Нормативный удельный расход топлива на объем выработки тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| Объем потребления топлива - природный газ | тыс. куб. м | 616 | 612 | 609 | 606 | 602 | 599 | 601 | 601 | 598 | 595 | 592 | 589 | 586 | 583 |
| Экономия от снижения потребления топлива | тыс. куб. м | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Экономия от снижения потребления топлива | тыс. руб. | 16 | 49 | 41 | 46 | 50 | 55 | 0 | 21 | 64 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 |
| Фактический (плановый) удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт. ч /Гкал | 38,88 | 38,86 | 38,84 | 38,82 | 38,81 | 38,79 | 38,77 | 38,75 | 38,73 | 38,71 | 38,69 | 38,67 | 38,65 | 38,63 |
| Объем потребления электроэнергии | тыс. кВт. ч/год | 166 | 166 | 167 | 167 | 167 | 168 | 168 | 168 | 169 | 169 | 169 | 170 | 170 | 170 |
| Экономия в расчете на 1 Гкал реализованной теплоэнергии | кВт. ч | 0,038 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,110 | 0,110 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,108 | 0,108 |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | тыс. руб. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению (без экономического эффекта от снижения потерь) | тыс. руб. | 17 | 51 | 44 | 49 | 53 | 58 | 4 | 25 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Экономия ресурсов по реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению |  | 431 | 477 | 482 | 498 | 515 | 532 | 491 | 526 | 583 | 599 | 616 | 632 | 649 | 667 |
| Выплата з/платы в расчете на 1 Гкал выработки тепловой энергии | руб. | 236 | 251 | 267 | 284 | 302 | 321 | 341 | 363 | 378 | 395 | 411 | 429 | 447 | 466 |
| Изменение з/платы по отношению к предыдущему году | Коэффициент | 1,065 | 1,064 | 1,066 | 1,063 | 1,063 | 1,062 | 1,064 | 1,064 | 1,042 | 1,043 | 1,041 | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Снижение затрат на зарплату и соц. выплаты | тыс. руб. | 73,0 | 77,4 | 82,3 | 87,2 | 92,5 | 97,9 | 104,0 | 110,4 | 114,7 | 119,3 | 123,9 | 128,9 | 134,0 | 139,4 |
| Ремонт в расчете на 1 Гкал выработки тепловой энергии | руб. | 45,4 | 47,6 | 50,2 | 52,6 | 55,2 | 58,0 | 61,0 | 64,1 | 67,1 | 70,2 | 73,5 | 76,9 | 80,6 | 84,5 |
| Индекс-дефлятор (производство) согласно Сценарным условиям долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года | Коэффициент | 1,053 | 1,050 | 1,053 | 1,049 | 1,049 | 1,051 | 1,052 | 1,050 | 1,047 | 1,046 | 1,047 | 1,047 | 1,048 | 1,048 |
| Снижение затрат на осуществление ремонта | тыс. руб. | 14,1 | 14,7 | 15,5 | 16,2 | 16,9 | 17,7 | 18,6 | 19,5 | 20,3 | 21,2 | 22,2 | 23,1 | 24,2 | 25,3 |
| Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению | тыс. руб. | 518 | 570 | 579 | 602 | 625 | 648 | 614 | 656 | 718 | 740 | 762 | 784 | 808 | 831 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Уровень потерь | % | 21,7% | 21,5% | 21,3% | 21,1% | 20,9% | 20,7% | 20,5% | 20,3% | 20,0% | 19,8% | 19,6% | 19,5% | 19,3% | 19,1% |
| Экономия от уменьшения потерь воды | тыс. руб. | 56,4 | 59,5 | 62,9 | 66,3 | 69,8 | 73,7 | 77,9 | 82,2 | 86,5 | 90,9 | 95,6 | 100,6 | 105,9 | 111,5 |
| Расход электрической энергии на производство и передачу воды | тыс. кВт. ч | 971,8 | 983,4 | 995,1 | 1007,0 | 1019,1 | 1031,3 | 1043,7 | 1056,4 | 1069,2 | 1082,2 | 1095,4 | 1108,8 | 1122,4 | 1136,1 |
| Объем расхода электроэнергии на 1 куб. м реализованной воды | кВт. ч | 2,02 | 2,00 | 1,98 | 1,97 | 1,95 | 1,94 | 1,92 | 1,91 | 1,89 | 1,88 | 1,86 | 1,85 | 1,84 | 1,82 |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | кВт. ч | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | тыс. руб. | 38 | 42 | 46 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 80 | 84 | 89 | 94 | 98 | 103 |
| Экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по водоснабжению (без экономического эффекта от снижения потерь) |  | 38 | 42 | 46 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 80 | 84 | 89 | 94 | 98 | 103 |
| Экономия ресурсов по реализации ПКР при предоставлении услуг по водоснабжению |  | 94 | 101 | 109 | 118 | 127 | 137 | 147 | 157 | 166 | 175 | 185 | 194 | 204 | 214 |
| Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по водоснабжению | тыс. руб. | 94 | 101 | 109 | 118 | 127 | 137 | 147 | 157 | 166 | 175 | 185 | 194 | 204 | 214 |

## 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов представлен в таблице № 6.1.

Таблица № 6.1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов

| Мероприятия | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| Реконструкция источников теплоснабжения | 1950 | 0 | 0 | 700 | 400 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Мероприятия по реконструкции и модернизации источников водоснабжения | 14634 | 800 | 832 | 865 | 900 | 936 | 973 | 1012 | 1053 | 1095 | 1139 | 1184 | 1232 | 1281 | 1332 |
| Мероприятия по проектированию и строительству источников водоснабжения | 21950 | 1200 | 1248 | 1298 | 1350 | 1404 | 1460 | 1518 | 1579 | 1642 | 1708 | 1776 | 1847 | 1921 | 1998 |
| ИТОГО: | 36584 | 2000 | 2080 | 2163 | 2250 | 2340 | 2433 | 2531 | 2632 | 2737 | 2847 | 2960 | 3079 | 3202 | 3330 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Мероприятия по строительству объектов системы водоотведения | 14646 | 0 | 0 | 2704 | 2812 | 2925 | 3042 | 3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ ТБО |
| Оснащение санитарной очистки территории муниципального образования | 1867 | 108 | 0 | 69 | 25 | 112 | 1460 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| ВСЕГО: | 55049 | 2108 | 2080 | 5636 | 5486 | 5928 | 7236 | 5722 | 2632 | 2737 | 2878 | 2960 | 3079 | 3237 | 3330 |

2. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

Таблица № 6.2. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО на период с 2017 -2030 гг. (по источникам).

| Мероприятия | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | 1950 | 0 | 0 | 700 | 400 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСТОЧНИКИ |
| Средства предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источник финансирования не определен | 1950 | 0 | 0 | 700 | 400 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение | 36584 | 2000 | 2080 | 2163 | 2250 | 2340 | 2433 | 2531 | 2632 | 2737 | 2847 | 2960 | 3079 | 3202 | 3330 |
| ИСТОЧНИКИ |
| Средства предприятия | 14634 | 800 | 832 | 865 | 900 | 936 | 973 | 1012 | 1053 | 1095 | 1139 | 1184 | 1232 | 1281 | 1332 |
| Средства бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источники финансирования не определены | 21950 | 1200 | 1248 | 1298 | 1350 | 1404 | 1460 | 1518 | 1579 | 1642 | 1708 | 1776 | 1847 | 1921 | 1998 |
| Водоотведение | 14646 | 0 | 0 | 2704 | 2812 | 2925 | 3042 | 3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСТОЧНИКИ |
| Средства предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источники финансирования не определены | 14646 | 0 | 0 | 2704 | 2812 | 2925 | 3042 | 3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 1867 | 108 | 0 | 69 | 25 | 112 | 1460 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| ИСТОЧНИКИ |
| Средства предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1867 | 108 | 0 | 69 | 25 | 112 | 1460 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источники финансирования не определены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 55047 | 2000 | 2080 | 5567 | 5462 | 5814 | 5775 | 5694 | 2632 | 2737 | 2847 | 2960 | 3079 | 3202 | 3330 |
| Средства предприятия | 14634 | 800 | 832 | 865 | 900 | 936 | 973 | 1012 | 1053 | 1095 | 1139 | 1184 | 1232 | 1281 | 1332 |
| Средства бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1867 | 108 | 0 | 69 | 25 | 112 | 1460 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источники финансирования не определены | 38546 | 1200 | 1248 | 4702 | 4562 | 4878 | 4802 | 4682 | 1579 | 1642 | 1708 | 1776 | 1847 | 1921 | 1998 |

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

3. Тарифы на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры в Программе не рассматривались, т.к. они не были  установлены органом местного самоуправления.

4. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на период до 2030 г. представлена в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги».

Таблица № 6.3. Объем отгрузки коммунальных услуг населению, динамика изменения тарифов

| Коммунальные услуги | объем | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электро-снабжение | тыс. кВт. ч | 1891 | 1908 | 1925 | 1942 | 1959 | 1977 | 1995 | 2013 | 2031 | 2049 | 2068 | 2086 | 2105 | 2130 |
|  | изменение объема к предыдущему году, % | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 101,2% |
|  | ТАРИФ | 4,81 | 5,29 | 5,82 | 6,40 | 7,04 | 7,75 | 8,45 | 9,04 | 9,58 | 10,06 | 10,56 | 10,98 | 11,42 | 11,88 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % | 110,0% | 110,0% | 110,0% | 110,0% | 110,0% | 110,0% | 109,0% | 107,0% | 106,0% | 105,0% | 105,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |
|  | тыс. руб. | 9095 | 10094 | 11204 | 12435 | 13801 | 15318 | 16847 | 18188 | 19452 | 20609 | 21834 | 22911 | 24042 | 25297 |
| Холодное водоснабжение | тыс. куб. м | 166,8 | 168,3 | 169,8 | 171,3 | 172,8 | 174,4 | 176,0 | 177,5 | 179,1 | 180,7 | 182,4 | 184,0 | 185,7 | 187,8 |
|  | изменение объема к предыдущему году, % | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 101,2% |
|  | ТАРИФ | 32,58 | 34,21 | 36,02 | 37,79 | 39,64 | 41,66 | 43,83 | 46,02 | 48,18 | 50,40 | 52,77 | 55,25 | 57,90 | 60,68 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % | 105,3% | 105,0% | 105,3% | 104,9% | 104,9% | 105,1% | 105,2% | 105,0% | 104,7% | 104,6% | 104,7% | 104,7% | 104,8% | 104,8% |
|  | тыс. руб. | 5433 | 5756 | 6116 | 6473 | 6851 | 7266 | 7712 | 8170 | 8631 | 9109 | 9623 | 10166 | 10750 | 11398 |
| Природный газ | тыс. куб. м | 719 | 783 | 843 | 908 | 978 | 1053 | 1134 | 1221 | 1315 | 1416 | 1525 | 1642 | 1769 | 1910 |
|  | изменение объема к предыдущему году, % | 108,8% | 108,9% | 107,7% | 107,7% | 107,7% | 107,7% | 107,7% | 107,7% | 107,7% | 107,7% | 107,7% | 107,7% | 107,7% | 108,0% |
|  | ТАРИФ | 7,58 | 8,48 | 9,40 | 10,42 | 11,51 | 12,55 | 13,32 | 14,07 | 14,79 | 15,38 | 15,85 | 16,32 | 16,78 | 17,22 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % | 112,7% | 111,8% | 110,9% | 110,9% | 110,4% | 109,0% | 106,1% | 105,7% | 105,1% | 104,0% | 103,0% | 103,0% | 102,8% | 102,6% |
|  | тыс. руб. | 5452 | 6637 | 7927 | 9465 | 11256 | 13214 | 15099 | 17187 | 19446 | 21780 | 24166 | 26799 | 29678 | 32879 |
| Расчетная стоимость всех коммунальных услуг | тыс. руб. | 19980 | 22488 | 25246 | 28373 | 31909 | 35797 | 39658 | 43545 | 47529 | 51498 | 55623 | 59877 | 64470 | 69573 |
| Стоимость жилищных услуг |  | 1083 | 1219 | 1368 | 1538 | 1729 | 1940 | 2149 | 2360 | 2576 | 2791 | 3015 | 3245 | 3494 | 3771 |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году | % | 112,5% | 112,6% | 112,3% | 112,4% | 112,5% | 112,2% | 110,8% | 109,8% | 109,1% | 108,3% | 108,0% | 107,6% | 107,7% | 107,9% |
| Общий доход населения (со льготами и субсидиями) | тыс. руб. | 592635 | 629689 | 670221 | 712057 | 756104 | 802417 | 853217 | 907240 | 946498 | 987886 | 1029962 | 1075399 | 1122443 | 1171798 |
| Расчетная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 3,4% | 3,6% | 3,8% | 4,0% | 4,2% | 4,5% | 4,6% | 4,8% | 5,0% | 5,2% | 5,4% | 5,6% | 5,7% | 5,9% |
| Расчетная доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи | % | 3,6% | 3,8% | 4,0% | 4,2% | 4,4% | 4,7% | 4,9% | 5,1% | 5,3% | 5,5% | 5,7% | 5,9% | 6,1% | 6,3% |

5. Расчет платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг с учетом дополнительных расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению представлен в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги».

Таблица № 6.4. Объем отгрузки коммунальных услуг населению, динамика изменения тарифов (при тарифах, включающих в себя источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры)

| Коммунальные услуги | объем | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электро-снабжение | тыс. кВт. ч | 1891 | 1908 | 1925 | 1942 | 1959 | 1977 | 1995 | 2013 | 2031 | 2049 | 2068 | 2086 | 2105 | 2130 |
|  | ТАРИФ | 4,81 | 5,29 | 5,82 | 6,40 | 7,04 | 7,75 | 8,45 | 9,04 | 9,58 | 10,06 | 10,56 | 10,98 | 11,42 | 11,88 |
|  | тыс. руб. | 9095 | 10094 | 11204 | 12435 | 13801 | 15318 | 16847 | 18188 | 19452 | 20609 | 21834 | 22911 | 24042 | 25297 |
| Холодное водоснабжение | тыс. куб. м | 166,8 | 168,3 | 169,8 | 171,3 | 172,8 | 174,4 | 176,0 | 177,5 | 179,1 | 180,7 | 182,4 | 184,0 | 185,7 | 187,8 |
|  | ТАРИФ | 32,69 | 34,33 | 36,15 | 37,93 | 39,80 | 41,84 | 44,02 | 46,23 | 48,41 | 50,65 | 53,04 | 55,54 | 58,22 | 61,02 |
|  | тыс. руб. | 5451 | 5776 | 6138 | 6498 | 6879 | 7297 | 7746 | 8208 | 8673 | 9155 | 9673 | 10220 | 10809 | 11463 |
| Природный газ | тыс. куб. м | 719 | 783 | 843 | 908 | 978 | 1053 | 1134 | 1221 | 1315 | 1416 | 1525 | 1642 | 1769 | 1910 |
|  | ТАРИФ | 7,58 | 8,48 | 9,40 | 10,42 | 11,51 | 12,55 | 13,32 | 14,07 | 14,79 | 15,38 | 15,85 | 16,32 | 16,78 | 17,22 |
|  | тыс. руб. | 5452 | 6637 | 7927 | 9465 | 11256 | 13214 | 15099 | 17187 | 19446 | 21780 | 24166 | 26799 | 29678 | 32879 |
| Стоимость всех услуг | тыс. руб. | 19998 | 22508 | 25268 | 28398 | 31937 | 35828 | 39692 | 43583 | 47571 | 51543 | 55673 | 59931 | 64529 | 69638 |
| Динамика изменения критериев доступности коммунальных услуг для населения |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году | % | 112,6% | 112,6% | 112,3% | 112,4% | 112,5% | 112,2% | 110,8% | 109,8% | 109,2% | 108,4% | 108,0% | 107,6% | 107,7% | 107,9% |
| Общий доход населения (со льготами и субсидиями) | тыс. руб. | 592635 | 629689 | 670221 | 712057 | 756104 | 802417 | 853217 | 907240 | 946498 | 987886 | 1029962 | 1075399 | 1122443 | 1171798 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 3,9% | 4,1% | 4,3% | 4,6% | 4,9% | 5,1% | 5,3% | 5,5% | 5,8% | 6,0% | 6,2% | 6,4% | 6,6% | 6,8% |

## 7.  Управление программой

1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Михайловского сельского поселения.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Михайловского сельского поселения и Собранием депутатов Михайловского сельского поселения.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка программы осуществляется при изменении схем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, схемы санитарной очистки поселения.