## О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Михайловского сельского поселения Северского района Краснодарского  края

на период с 2017 г. до 2030 г.

Часть II

О Б О С Н О В Ы В АЮ Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

Часть II

Оглавление

О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы	1

6. Модернизация системы электроснабжения Михайловского сельского поселения	5

6.1.	Перспективные электрические нагрузки и потребление электроэнергии в поселении	6

6.2. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы электроснабжения	6

6.2.1. Бесхозяйное оборудование, находящееся в Михайловском сельском поселении	7

7. Модернизация системы теплоснабжения Михайловского сельского поселения	7

Глава 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	7

1.1.	Строительные фонды, обеспеченные централизованным отоплением	8

1.2.	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя	9

Глава 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	14

2.1.1.Радиус эффективного теплоснабжения	14

2.1.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии	14

2.1.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	14

Глава 2.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии	15

2.2.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	15

2.2.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	18

2.2.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	19

2.2.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	19

2.2.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя	19

2.2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	20

2.2.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения	21

2.2.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения	22

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	23

3.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях	23

3.2. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	23

3.3. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	23

3.3.1. Меры по реконструкции источников системы теплоснабжения	24

3.4. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения	24

3.5. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода	25

3.6. Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	25

Глава 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	26

4.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	26

4.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.	26

4.3. Мероприятия по модернизации и строительству сетей теплоснабжения	26

Глава 5. Перспективные топливные балансы	27

Глава 6. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	30

Глава 7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	31

Глава 8. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	32

8. Реконструкция систем водоснабжения Михайловского сельского поселения	32

8.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	32

8.2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения	33

8.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	34

8.4. Мероприятия по строительству объектов систем водоснабжения	37

9. Развитие системы водоотведения Михайловского сельского поселения	40

9.1. Мероприятия по развитию объектов систем водоотведения	40

9.2. Балансы производительности сооружений системы водоотведения	41

9.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод	42

10. Проекты развития объектов, используемых для обращения твердых бытовых отходов	44

10.1. Существующее положение в сфере обращения твердых бытовых отходов	44

Производственные отходы	51

Отходы лечебно-профилактических учреждений	52

Утилизация трупов животных	52

Утилизация отработанных люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих ламп	52

11, 12, 13, 14. Общая программа проектов, финансовые потребности для реализации программы, программы инвестиционных проектов	56

14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)	60

14.1. Программы инвестиционных проектов	60

14.2. Обоснование источников финансирования	61

14.2.1. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры	61

14.2.2. Собственные средства организаций коммунального комплекса	61

14.2.2.1. Амортизационные отчисления	61

14.2.2.2. Надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса	61

14.2.2.3. Прибыль предприятий коммунального комплекса	62

14.2.3. Привлеченные средства инвесторов	62

14.2.4. Денежные средства бюджетов разных уровней	62

14.2.5. Тарифные источники финансирования	64

14.2.6. Обеспечение софинансирования из различных источников	65

15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	65

15.1. Прогноз расходов и проверка доступности тарифов для населения на коммунальные ресурсы по тарифам, не включающим в себя источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры	65

15.2. Прогноз расходов и проверка доступности тарифов для населения на коммунальные ресурсы по тарифам, включающим в себя источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры	73

16. Модель для расчета программы	76

## 6. Модернизация системы электроснабжения Михайловского сельского поселения

Модернизация системы электроснабжения:

- повысит надежность электрических сетей и сооружений электросетевого хозяйства;

- обеспечит качественное предоставление услуги электроснабжения;

- обеспечит развитие системы электросетевого хозяйства с целью обеспечения услугами новых потребителей;

- обеспечит снижение потерь при передаче электрической энергии.

Данные цели решаются путем реализации следующих задач:

- реконструкции и модернизации кабельных и воздушных сетей, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов;

- ввода дополнительных мощностей посредством строительства новых объектов электросетевого хозяйства с целью обеспечения электрической энергией вновь подключаемых потребителей, а также оптимизации нагрузок на существующие объекты;

- использования в работе самонесущего изолированного провода (СИП), позволяющего качественно и надежно строить, реконструировать воздушные линии 6-0,4 кВ, снижать потери электрической энергии, повышать электробезопасность сетей.

Энергосберегающие мероприятия для электрических сетей:

- Замена регуляторов под напряжением (РПН);

- Оптимизация мест размыкания ВЛ 6-35 кВ с двусторонним питанием;

- Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на ПС с двумя и более трансформаторами;

- Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,35 кВ;

- Перерасчет режимов компенсации в соответствии с изменением характера нагрузки;

- Восстановление работоспособности конденсаторных секционных батарей (БСК);

- Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций.

Мероприятия по улучшению системы учета и распределения электроэнергии:

- Замена индукционных приборов коммерческого учета на электронные;

- Установка дополнительных счетчиков на границах балансовой принадлежности РЭС;

- Приведение вторичных цепей учета электроэнергии в соответствие с требованиями Правил учета электроэнергии (ПУЭ);

- Обеспечение учета отпуска и потерь электроэнергии по ступеням напряжения;

- Установка дополнительных трансформаторов тока (ТТ).

Мероприятия по реконструкции и повышению надежности оборудования:

- Восстановление нормативного ресурса «тупиковых» ВЛ 110 кВ (“глубокая” реконструкция);

- Приведение параметров ВЛ 220 кВ в соответствие с установленными расчетно-климатическими условиями (частичная реконструкция: замена провода, установка дополнительных опор);

- Реконструкция перегруженных ВЛ (повышение пропускной способности).

## Перспективные электрические нагрузки и потребление электроэнергии в поселении

В ближайшей перспективе в Михайловском сельском поселении не предусматриваются изменения в принципиальной схеме организации электроснабжения.

## 6.2. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы электроснабжения

С целью повышения долговечности существующих объектов системы электроснабжения в Михайловском сельском поселении, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышения надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведения системы в соответствие с современными стандартами качества необходимо проведение мероприятий по реконструкции, модернизации и замене оборудования и сетей системы электроснабжения.

Существующие мощности не смогут удовлетворять растущие потребности поселения в электроснабжении, поэтому потребуется проведение комплекса работ, направленных на реконструкцию имеющихся мощностей с целью их увеличения, а также строительство новых.

Генеральным планом Михайловского сельского поселения представлены существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов.

Таблица № 6.2.1. Электроснабжение населенных пунктов

| Наименование сельского поселения | Население, чел. | Удельная нагрузка, , кВт/чел. | Потребная мощность, кВт | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее состояние | Расчетный срок | Проект. отклонение |  | Существующее состояние | Расчетный срок | Проект. отклонение | кВт-ч/год на 1 чел. | Существующее состояние | Расчетный срок | Проект. отклонение |
| с. Михайловское | 1789 | 2051 | 261 | 0,41 | 733 | 841 | 107 | 530 | 2243 | 3134 | 892 |
| х. Александровский | 1 | 1 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 |  |
| х. Ананьевский | 319 | 350 | 31 | 0,41 | 131 | 144 | 13 | 1530 | 382 | 535 | 152 |
| Всего: | 2109 | 2402 | 292 | - | 864 | 985 | 121 | - | 2625 | 3669 | 1044 |

Общая потребная мощность на расчетный срок составляет – 985 кВт, годовой расход электроэнергии на расчетный срок составляет 3669 кВт ч/год.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения генеральным планом предусматривается осуществить следующие работы:

- необходимая перспективная реконструкция трансформаторной подстанции с заменой трансформаторов на   трансформаторы большей мощности.

- прокладка воздушных линий электропередач 10кВ к перспективным инвестиционным проектам.

- строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на территории перспективных инвестиционных проектах.

## 6.2.1. Бесхозяйное оборудование, находящееся в Михайловском сельском поселении

В Михайловском сельском поселении нет бесхозяйных воздушных и кабельных  линий.

## 7. Модернизация системы теплоснабжения Михайловского сельского поселения

# Глава 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Таблица № 1.1. Территориально-институциональное деление поселения на зоны действия предприятий, предоставляющих услугу теплоснабжения

| Населенный пункт | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| Михайловское сельское поселение | АО «ГУ ЖКХ» | Михайловское сельское поселение | нет | нет |
| Услуга теплоснабжения предоставляется только социальной сфере |

# Строительные фонды, обеспеченные централизованным отоплением

Таблица № 1.1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление |
| 1. | Жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 48,2 | 48,1 | 47,9 | 48,4 | 49,0 | 49,6 | 50,3 | 51,2 | 52,1 | 53,2 | 54,5 | 56,0 | 57,7 | 59,6 | 61,8 | 64,4 | 67,3 |
| 1.1.1. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Доля централизован-ного отопления | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1.1.3. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 7,7 | 8,1 |
| 1.1.4. | Доля индивидуального отопления | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 2. | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общая площадь жилых помещений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 |
| 2.5. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,35 |
| 3. | Численность населения | чел. | 2095 | 2092 | 2084 | 2105 | 2126 | 2147 | 2169 | 2190 | 2212 | 2234 | 2257 | 2279 | 2302 | 2325 | 2348 | 2372 | 2402 |
| 4. | Средняя обеспеченность жилым фондом | м2/ чел | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,6 | 26,3 | 27,2 | 28,0 |
| 5. | Объекты социальной сферы и общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 5.2. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО централизован-ное отопление | тыс. Гкал | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | ВСЕГО индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 7,5 | 8,7 | 9,9 | 11,2 | 12,4 | 13,7 | 15,1 |
|  | ВСЕГО теплоэнергии на отопление | тыс. Гкал | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 11,0 | 12,2 | 13,4 | 14,6 | 15,9 | 17,2 | 18,6 |
| Горячее водоснабжение |
|  | Жилищный фонд | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Численность населения, пользующегося централизованным горячим водоснабжением | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объекты социальной сферы и общественных зданий | тыс. Гкал | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,61 |
|  | Прочие потребители | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО тепловой энергии на горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ВСЕГО услуги централизованного теплоснабжения | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| ВСЕГО услуги теплоснабжения (с учетом индивидуального отопления) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 11,6 | 12,8 | 14,0 | 15,2 | 16,5 | 17,8 | 19,2 |

# Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

Таблица № 1.2.1. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
| 1. | Отопление жилого фонда | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Объем потребления тепловой энергии на отопление жилого фонда | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на отопление жилого фонда | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общая площадь жилых помещений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 |
| 2.1. | Объем потребления тепловой энергии для вновь построенного жилья | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) для отопления вновь построенного жилья | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем потребления тепловой энергии объектами социальной сферы и общественными зданиями | тыс. Гкал | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) объектами социальной сферы и общественными зданиями | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 4. | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Объем потребления тепловой энергии прочими потребителями | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) прочих потребителей | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ |
|  | Отопление жилого фонда | тыс. Гкал | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 7,7 | 8,1 |
|  | Объем потребления тепловой энергии для вновь построенного жилья | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,35 |
|  | Объем потребления тепловой энергии объектами социальной сферы и общественными зданиями | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем потребления тепловой энергии прочими потребителями | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕПЛОЭНЕРГИЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| 1. | Количество потребителей ГВС, проживающих в жилом фонде | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Объем потребления тепловой энергии населением | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС для населения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Количество потребителей ГВС нового жилого фонда | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Объем потребления тепловой энергии на ГВС населением вновь построенного жилья | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) для ГВС на новое строительство | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Объем потребления ГВС объектами социальной сферы и общественных зданий | тыс. Гкал | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС для объектов социальной сферы и общественных зданий | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4. | Объем потребления тепловой энергии на ГВС прочими потребителями | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС для производственных зданий промышленных предприятий | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 1.2.2. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности

| Потребители тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 1,11 | 0,13 | 1,24 | 1,11 | 0,13 | 1,24 | 1,11 | 0,14 | 1,25 | 1,11 | 0,14 | 1,25 | 1,12 | 0,14 | 1,25 | 1,12 | 0,14 | 1,26 |
| Жилой фонд | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 1,11 | 0,13 | 1,24 | 1,11 | 0,13 | 1,24 | 1,11 | 0,14 | 1,25 | 1,11 | 0,14 | 1,25 | 1,1 | 0,14 | 1,3 | 1,1 | 0,14 | 1,26 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

Продолжение таблицы № 1.2.2. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности

| Потребители тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 1,12 | 0,14 | 1,26 | 1,12 | 0,14 | 1,26 | 1,13 | 0,14 | 1,27 | 1,13 | 0,14 | 1,27 | 1,13 | 0,14 | 1,27 | 1,13 | 0,14 | 1,28 |
| Жилой фонд | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 1,12 | 0,14 | 1,26 | 1,12 | 0,14 | 1,26 | 1,13 | 0,14 | 1,27 | 1,13 | 0,14 | 1,27 | 1,13 | 0,14 | 1,27 | 1,13 | 0,14 | 1,28 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

Продолжение таблицы № 1.2.2. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности

| Потребители тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 1,13 | 0,14 | 1,28 | 1,14 | 0,15 | 1,28 | 1,14 | 0,15 | 1,29 | 1,14 | 0,15 | 1,29 | 1,14 | 0,15 | 1,29 |
| Жилой фонд | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 1,13 | 0,14 | 1,28 | 1,14 | 0,15 | 1,28 | 1,14 | 0,15 | 1,29 | 1,14 | 0,15 | 1,29 | 1,14 | 0,15 | 1,29 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

Таблица № 1.2.3. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии

| Потребители тепловой энергии | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 3,39 | 0,54 | 3,93 | 3,39 | 0,55 | 3,94 | 3,40 | 0,55 | 3,95 | 3,41 | 0,56 | 3,96 | 3,41 | 0,56 | 3,97 | 3,42 | 0,56 | 3,98 |
| Жилой фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 3,39 | 0,54 | 3,93 | 3,39 | 0,55 | 3,94 | 3,40 | 0,55 | 3,95 | 3,41 | 0,56 | 3,96 | 3,41 | 0,56 | 3,97 | 3,42 | 0,56 | 3,98 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | 5,8 |  | 5,8 | 5,8 |  | 5,8 | 5,8 |  | 5,8 | 5,8 |  | 5,8 | 5,9 |  | 5,9 | 6,0 |  | 6,0 |
| Жилой фонд | 5,8 |  | 5,8 | 5,8 |  | 5,8 | 5,8 |  | 5,8 | 5,8 |  | 5,8 | 5,9 |  | 5,9 | 6,0 |  | 6,0 |

Продолжение таблицы № 1.2.3. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии

| Потребители тепловой энергии | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 3,43 | 0,57 | 4,00 | 3,43 | 0,57 | 4,01 | 3,44 | 0,58 | 4,02 | 3,45 | 0,58 | 4,03 | 3,45 | 0,58 | 4,04 | 3,46 | 0,59 | 4,05 |
| Жилой фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 3,43 | 0,57 | 4,00 | 3,43 | 0,57 | 4,01 | 3,44 | 0,58 | 4,02 | 3,45 | 0,58 | 4,03 | 3,45 | 0,58 | 4,04 | 3,46 | 0,59 | 4,05 |
| Прочие потребители, включая загородную недвижимость | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | 6,1 |  | 6,1 | 6,1 |  | 6,1 | 6,3 |  | 6,3 | 6,4 |  | 6,4 | 6,5 |  | 6,5 |  |  | 6,7 |
| Жилой фонд | 6,1 |  | 6,1 | 6,1 |  | 6,1 | 6,3 |  | 6,3 | 6,4 |  | 6,4 | 6,5 |  | 6,5 | 6,7 |  | 6,7 |

Продолжение таблицы № 1.2.3. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии

| Потребители тепловой энергии | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал | Объем годового потребления, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО | Отопле-ние | ГВС | ВСЕГО |
|  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 3,47 | 0,59 | 4,06 | 3,48 | 0,60 | 4,07 | 3,48 | 0,60 | 4,08 | 3,49 | 0,60 | 4,09 | 3,50 | 0,61 | 4,11 |
| Жилой фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 3,47 | 0,59 | 4,06 | 3,48 | 0,60 | 4,07 | 3,48 | 0,60 | 4,08 | 3,49 | 0,60 | 4,09 | 3,50 | 0,61 | 4,11 |
| Прочие потребители, включая загородную недвижимость | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения |  |  | 6,9 |  |  | 7,2 |  |  | 7,4 |  |  | 7,7 |  |  | 8,1 |
| Жилой фонд | 6,9 |  | 6,9 | 7,2 |  | 7,2 | 7,4 |  | 7,4 | 7,7 |  | 7,7 | 8,1 |  | 8,1 |

# Глава 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

# 2.1.1.Радиус эффективного теплоснабжения

Одним из основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения является оптимизация систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах зоны действия котельных. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения.

На ближайшую перспективу радиусом эффективного теплоснабжения в Михайловском сельском поселении принят существующий радиус теплоснабжения.

# 2.1.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

На территории Михайловского сельского поселения услуга теплоснабжения предоставляется объектам социальной сферы: средней школе, Дома культуры, дому интернату для престарелых. Предусматривается, что вновь строящийся жилищный фонд, объекты социальной сферы, общественные здания  и производственные предприятия будут отапливаться от автономных источников.

# 2.1.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

В Михайловском сельском поселении вновь строящийся жилищный фонд, объекты социальной сферы, общественные здания и производственные предприятия будут отапливаться от автономных источников.

# Глава 2.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

# 2.2.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Таблица № 2.2.1.1. Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Населенный пункт | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (-) (резервы (+)) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| факт 2013 |
| Централизованное теплоснабжение | 1,39 | 1,10 | 2,21% | 0,02 | 1,08 | 7,40% | 0,08 | 1,00 | 0,29 |
| в т. ч. |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 1,20 | 0,98 | 2,2% | 0,02 | 0,96 | 6,3% | 0,06 | 0,90 | 0,22 |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,09 | 0,06 | 2,2% | 0,001 | 0,06 | 19,4% | 0,011 | 0,05 | 0,03 |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,10 | 0,06 | 2,2% | 0,001 | 0,06 | 13,8% | 0,008 | 0,05 | 0,04 |
| факт 2014 |
| Централизованное теплоснабжение | 1,39 | 1,11 | 2,20% | 0,024 | 1,08 | 7,36% | 0,08 | 1,00 | 0,28 |
| в т. ч. |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 1,20 | 0,97 | 2,2% | 0,02 | 0,95 | 6,3% | 0,06 | 0,89 | 0,23 |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,09 | 0,06 | 2,2% | 0,00 | 0,06 | 20,0% | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,10 | 0,08 | 2,2% | 0,00 | 0,08 | 10,8% | 0,01 | 0,07 | 0,02 |
| факт 2015 |
| Централизованное теплоснабжение | 1,39 | 1,11 | 2,19% | 0,02 | 1,09 | 7,32% | 0,08 | 1,01 | 0,28 |
| в т. ч. |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 1,2 | 0,97 | 2,2% | 0,02 | 0,95 | 6,3% | 0,06 | 0,89 | 0,23 |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,1 | 0,06 | 2,2% | 0,00 | 0,06 | 19,9% | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,1 | 0,08 | 2,2% | 0,00 | 0,08 | 10,7% | 0,01 | 0,07 | 0,02 |
| Ожидаемое 2016 |
| Централизованное теплоснабжение | 1,39 | 1,11 | 2,18% | 0,02 | 1,09 | 7,3% | 0,08 | 1,01 | 0,28 |
| в т. ч. |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 1,24 | 0,98 | 2,2% | 0,021 | 0,96 | 6,3% | 0,06 | 0,90 | 0,26 |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,08 | 0,06 | 2,2% | 0,001 | 0,06 | 19,8% | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,08 | 0,08 | 2,2% | 0,002 | 0,08 | 10,7% | 0,01 | 0,07 | 0,00 |
| План 2017 |
| Централизованное теплоснабжение | 1,39 | 1,11 |  | 0,02 | 1,09 | 7,25% | 0,08 | 1,01 | 0,28 |
| в т. ч. |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 1,2 | 0,98 | 2,2% | 0,021 | 0,96 | 6,2% | 0,060 | 0,90 | 0,26 |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,1 | 0,06 | 2,2% | 0,001 | 0,06 | 19,7% | 0,011 | 0,05 | 0,02 |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,1 | 0,08 | 2,2% | 0,002 | 0,08 | 10,6% | 0,008 | 0,07 | 0,00 |
| План 2018 |
| Централизованное теплоснабжение | 1,39 | 1,12 | 2,15% | 0,02 | 1,09 | 7,21% | 0,08 | 1,01 | 0,27 |
| в т. ч. |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 1,2 | 0,98 | 2,2% | 0,021 | 0,96 | 6,2% | 0,06 | 0,90 | 0,26 |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,1 | 0,06 | 2,2% | 0,001 | 0,06 | 19,6% | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,1 | 0,08 | 2,2% | 0,002 | 0,08 | 10,6% | 0,01 | 0,07 | 0,00 |
| План 2019 |
| Централизованное теплоснабжение | 1,39 | 1,12 | 2,14% | 0,02 | 1,10 | 7,14% | 0,08 | 1,02 | 0,27 |
| в т. ч. |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 1,238 | 1,00 | 2,1% | 0,021 | 0,98 | 6,1% | 0,06 | 0,92 | 0,24 |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,076 | 0,06 | 2,1% | 0,001 | 0,06 | 18,7% | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,076 | 0,06 | 2,1% | 0,001 | 0,06 | 13,4% | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| План 2020 |
| Централизованное теплоснабжение | 1,39 | 1,12 | 2,13% | 0,02 | 1,10 | 7,14% | 0,08 | 1,02 | 0,27 |
| в т. ч. |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 1,2 | 1,00 | 2,1% | 0,02 | 0,98 | 6,1% | 0,06 | 0,92 | 0,24 |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,1 | 0,06 | 2,1% | 0,00 | 0,06 | 18,7% | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,1 | 0,06 | 2,1% | 0,00 | 0,06 | 13,4% | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| План 2021 |
| Централизованное теплоснабжение | 1,39 | 1,12 | 2,11% | 0,02 | 1,10 | 7,07% | 0,08 | 1,02 | 0,27 |
| в т. ч. |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 1,2 | 1,00 | 2,1% | 0,02 | 0,98 | 5,99% | 0,06 | 0,92 | 0,24 |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,1 | 0,06 | 2,1% | 0,00 | 0,06 | 18,52% | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,1 | 0,06 | 2,1% | 0,00 | 0,06 | 13,23% | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| План 2022 |
| Централизованное теплоснабжение | 1,39 | 1,13 | 2,11% | 0,02 | 1,10 | 7,07% | 0,08 | 1,03 | 0,26 |
| в т. ч. |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 1,2 | 1,00 | 2,1% | 0,02 | 0,98 | 6,0% | 0,06 | 0,92 | 0,23 |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,1 | 0,06 | 2,1% | 0,00 | 0,06 | 18,5% | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,1 | 0,06 | 2,1% | 0,00 | 0,06 | 13,2% | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| План 2023 |
| Централизованное теплоснабжение | 1,39 | 1,13 | 2,10% | 0,02 | 1,11 | 7,03% | 0,08 | 1,03 | 0,26 |
| в т. ч. |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 1,2 | 1,01 | 2,1% | 0,021 | 0,985 | 6,0% | 0,06 | 0,93 | 0,23 |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,1 | 0,06 | 2,1% | 0,001 | 0,060 | 18,4% | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,1 | 0,06 | 2,1% | 0,001 | 0,060 | 13,2% | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| План 2024 |
| Централизованное теплоснабжение | 1,39 | 1,13 | 2,09% | 0,02 | 1,11 | 7,00% | 0,08 | 1,03 | 0,26 |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 1,2 | 1,01 | 2,1% | 0,02 | 0,99 | 5,9% | 0,06 | 0,93 | 0,23 |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,1 | 0,06 | 2,1% | 0,00 | 0,06 | 18,3% | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,1 | 0,06 | 2,1% | 0,00 | 0,06 | 13,1% | 0,01 | 0,05 | 0,01 |

Таблица № 2.2.1.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд, % | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2013 | 1,39 | 1,10 | 2,2% | 0,02 | 1,08 | 7,4% | 0,08 | 1,00 | 0,29 |
| 2014 | 1,39 | 1,11 | 2,2% | 0,02 | 1,08 | 7,4% | 0,08 | 1,00 | 0,28 |
| 2015 | 1,39 | 1,11 | 2,2% | 0,02 | 1,09 | 7,3% | 0,08 | 1,01 | 0,28 |
| 2016 | 1,39 | 1,11 | 2,2% | 0,02 | 1,09 | 7,3% | 0,08 | 1,01 | 0,28 |
| 2017 | 1,39 | 1,11 | 0,0% | 0,02 | 1,09 | 7,2% | 0,08 | 1,01 | 0,28 |
| 2018 | 1,39 | 1,12 | 2,2% | 0,02 | 1,09 | 7,2% | 0,08 | 1,01 | 0,27 |
| 2019 | 1,39 | 1,12 | 2,1% | 0,02 | 1,10 | 7,1% | 0,08 | 1,02 | 0,27 |
| 2020 | 1,39 | 1,12 | 2,1% | 0,02 | 1,10 | 7,1% | 0,08 | 1,02 | 0,27 |
| 2021 | 1,39 | 1,12 | 2,1% | 0,02 | 1,10 | 7,1% | 0,08 | 1,02 | 0,27 |
| 2022 | 1,39 | 1,13 | 2,1% | 0,02 | 1,11 | 7,0% | 0,08 | 1,03 | 0,26 |
| 2023 | 1,39 | 1,13 | 2,1% | 0,02 | 1,11 | 7,0% | 0,08 | 1,03 | 0,26 |
| 2024 | 1,39 | 1,13 | 2,1% | 0,02 | 1,11 | 7,0% | 0,08 | 1,03 | 0,26 |
| 2025 | 1,39 | 1,13 | 2,1% | 0,02 | 1,11 | 7,0% | 0,08 | 1,03 | 0,26 |
| 2026 | 1,39 | 1,14 | 2,1% | 0,02 | 1,11 | 6,9% | 0,08 | 1,04 | 0,25 |
| 2027 | 1,39 | 1,14 | 2,1% | 0,02 | 1,12 | 6,9% | 0,08 | 1,04 | 0,25 |
| 2028 | 1,39 | 1,14 | 2,0% | 0,02 | 1,12 | 6,9% | 0,08 | 1,04 | 0,25 |
| 2029 | 1,39 | 1,14 | 2,0% | 0,02 | 1,12 | 6,8% | 0,08 | 1,04 | 0,25 |
| 2030 | 1,39 | 1,15 | 2,0% | 0,02 | 1,12 | 6,8% | 0,08 | 1,05 | 0,24 |

# 2.2.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Таблица № 2.2.2.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Населенный пункт | Наименование котельной | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час |
| Централизованное теплоснабжение | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,15 |
| в т. ч. |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

# 2.2.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Таблица № 2.2.3.1. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

| Населенный пункт | Наименование котельной | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Централизованное теплоснабжение | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

# 2.2.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Таблица № 2.2.4.1. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

| Населенный пункт | Наименование котельной | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Централизованное теплоснабжение | 1,083 | 1,085 | 1,088 | 1,091 | 1,093 | 1,095 | 1,098 | 1,101 | 1,103 | 1,106 | 1,108 | 1,111 | 1,113 | 1,116 | 1,119 | 1,121 | 1,124 |
| в т. ч. |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 0,950 | 0,953 | 0,955 | 0,96 | 0,960 | 0,976 | 0,978 | 0,981 | 0,983 | 0,985 | 0,987 | 0,990 | 0,992 | 0,994 | 0,997 | 0,999 | 1,001 |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,058 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,075 | 0,075 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |

# 2.2.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя

Таблица № 2.2.5.1. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Населенный пункт | Наименование котельной | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях |
|  |  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| Централизованное теплоснабжение | 0,080 | 0,080 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| в т. ч. |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |

Продолжение таблицы № 2.2.5.1. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Населенный пункт | Наименование котельной | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| Централизованное теплоснабжение | 0,078 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,076 |
| в т. ч. |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 0,059 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |

# 2.2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

# 2.2.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

Таблица № 2.2.7.1. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аварийный резерв, Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв по договорам, Гкал/ч |
| 2014 | 1,39 | 1,11 | 0,28 | нет | нет |
| 2015 | 1,39 | 1,11 | 0,28 | нет | нет |
| 2016 | 1,39 | 1,11 | 0,28 | нет | нет |
| 2017 | 1,39 | 1,11 | 0,28 | нет | нет |
| 2018 | 1,39 | 1,12 | 0,27 | нет | нет |
| 2019 | 1,39 | 1,12 | 0,27 | нет | нет |
| 2020 | 1,39 | 1,12 | 0,27 | нет | нет |
| 2021 | 1,39 | 1,12 | 0,27 | нет | нет |
| 2022 | 1,39 | 1,13 | 0,26 | нет | нет |
| 2023 | 1,39 | 1,13 | 0,26 | нет | нет |
| 2024 | 1,39 | 1,13 | 0,26 | нет | нет |
| 2025 | 1,39 | 1,13 | 0,26 | нет | нет |
| 2026 | 1,39 | 1,14 | 0,25 | нет | нет |
| 2027 | 1,39 | 1,14 | 0,25 | нет | нет |
| 2028 | 1,39 | 1,14 | 0,25 | нет | нет |
| 2029 | 1,39 | 1,14 | 0,25 | нет | нет |
| 2030 | 1,39 | 1,15 | 0,24 | нет | нет |

# 2.2.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения

Таблица № 2.2.8.1. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения

| Населенный пункт | Наименование котельной | Тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Централизованное теплоснабжение | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
| в т. ч. |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

# Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

# 3.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях

Система теплоснабжения в Михайловском сельском поселении в настоящее время вполне рациональна.

На территории Михайловского сельского поселения не предусмотрено строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях.

# 3.2. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В Михайловском сельском поселении вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не предусмотрен.

# 3.3. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В Михайловском сельском поселении меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

# 3.3.1. Меры по реконструкции источников системы теплоснабжения

При полной газификации Михайловского сельского поселения необходимо переоборудование котельного оборудования для работы на природном газе.

Таблица № 3.3.1.1. План мероприятий по реконструкции источников системы теплоснабжения

| № п/п | Мероприятия | Всего, тыс. руб. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция источников теплоснабжения |
| 1 | Реконструкция котельной СШ № 32, перевод на природный газ | 1100 |  |  | 700 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция котельной Дом культурыа, перевод на природный газ | 850 |  |  |  |  | 550 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 1950 | 0 | 0 | 700 | 400 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства предприятия | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования не определен | 1950 | 0 | 0 | 700 | 400 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 3.4. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Решение о загрузке источников тепловой энергии населенных пунктов, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица № 3.4.1. Загрузка источников тепловой энергии, распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии

| Населенный пункт | Наименование котельной | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Централизованное теплоснабжение | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,15 |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

# 3.5. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода

Таблица № 3.5.1. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

| Населенный пункт | Наимено-вание источника тепло-снабжения | 2013-2014 | 2015-2016 | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С |
| Централизованное теплоснабжение |
| в т. ч. |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |

# 3.6. Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Таблица № 3.6.1. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

| Населенный пункт | Наименование источника теплоснабжения | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Централизованное теплоснабжение | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| в т. ч. |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

# Глава 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

# 4.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В Михайловском сельском поселении не предусмотрена реконструкция существующих тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

# 4.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

В Михайловском сельском поселении планируется вновь строящийся жилищный фонд, объекты социальной сферы, общественные здания  и производственные предприятия отапливать от автономных источников, в связи с чем новое строительство тепловых сетей не предусматривается.

# 4.3. Мероприятия по модернизации и строительству сетей теплоснабжения

Мероприятия по модернизации и строительству сетей теплоснабжения не предусмотрены.

# Глава 5. Перспективные топливные балансы

Таблица № 5.1. Существующие топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

| Населенный пункт | Наименование котельной | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на объем выработки тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  |  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тонн, куб. м | кг у.т./Гкал | кг у.т. /Гкал | куб. м (т)/ Гкал |  |
| Факт 2013 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 1,10 | 4,23 |  | 7000 |  | 746,45 | 617,8 | 158,3 | 176,32 | 158,97 |  |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 0,98 | 3,81 | дизтопливо | 7000 |  | 667,1 | 590,4 | 155,3 | 175,0 | 154,9 | не предусм. |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,06 | 0,25 | каменный уголь | 7000 | 6132 | 48,3 | 55,2 | 193,1 | 194,0 | 221,5 | не предусм. |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,06 | 0,17 | газ | 7000 | 7910 | 31,0 | 27,4 | 174,2 | 180,0 | 159,3 | не предусм. |

Таблица № 5.2. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

| Населенный пункт | Наименование котельной | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем выработки тепловой энергии, | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Плановый удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  |  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тонн, куб. м | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| Факт 2014 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 1,11 | 4,24 |  |  |  | 748,5 | 674,4 | 158,4 | 176,40 | 158,9 |  |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 0,97 | 3,78 | дизтопливо | 7000 |  | 661,9 | 585,8 | 155,3 | 175,1 | 155,0 | не предусм. |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,06 | 0,24 | каменный уголь | 7000 | 6132 | 46,9 | 53,6 | 193,1 | 194,0 | 221,5 |  |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,08 | 0,22 | газ | 7000 | 7910 | 39,7 | 35,1 | 174,2 | 179,5 | 158,8 |  |
| Факт 2015 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 1,11 | 4,25 |  |  |  | 749,17 | 675,05 | 158,4 | 176,15 | 158,7 |  |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 0,97 | 3,79 | дизтопливо | 7000 |  | 662,8 | 586,5 | 155,3 | 174,9 | 154,8 | не предусм. |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,06 | 0,24 | каменный уголь | 7000 | 6132 | 47,0 | 53,7 | 193,1 | 194,0 | 221,5 | не предусм. |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,08 | 0,22 | газ | 7000 | 7910 | 39,4 | 34,8 | 174,2 | 177,7 | 157,2 | не предусм. |
| Ожидаемое 2016 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 1,11 | 4,26 |  | 7000 |  | 744 | 671 | 158,4 | 174,57 | 157,3 |  |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 0,98 | 3,80 | дизтопливо | 7000 |  | 657,7 | 582,0 | 155,3 | 173,2 | 153,3 | не предусм. |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,06 | 0,24 | каменный уголь | 7000 | 6132 | 47,1 | 53,8 | 193,1 | 194,0 | 221,5 | не предусм. |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,08 | 0,22 | газ | 7000 | 7910 | 39,3 | 34,8 | 174,2 | 177,1 | 156,8 | не предусм. |
| План 2017 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 1,11 | 4,27 |  | 7000 |  | 743,3 | 669,9 | 158,4 | 173,98 | 156,8 |  |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 0,98 | 3,81 | дизтопливо | 7000 |  | 657,2 | 581,6 | 155,3 | 172,7 | 152,8 | не предусм. |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,06 | 0,24 | каменный уголь | 7000 | 6132 | 47,2 | 53,9 | 193,1 | 193,8 | 221,2 | не предусм. |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,08 | 0,22 | газ | 7000 | 7910 | 38,9 | 34,5 | 174,2 | 175,0 | 154,9 | не предусм. |
| План 2018 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 1,12 | 4,28 |  | 7000 |  | 738,39 | 665,57 | 158,4 | 172,43 | 155,4 |  |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 0,98 | 3,82 | газ | 7000 | 7910 | 652,1 | 577,1 | 155,3 | 170,9 | 151,3 | не предусм. |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,06 | 0,24 | каменный уголь | 7000 | 6132 | 47,3 | 53,9 | 193,1 | 193,6 | 221,0 | не предусм. |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,08 | 0,22 | газ | 7000 | 7910 | 39,0 | 34,5 | 174,2 | 174,8 | 154,7 | не предусм. |
| План 2023 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 1,13 | 4,33 |  |  |  | 727,13 | 655,73 | 158,4 | 167,84 | 151,4 |  |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 0,99 | 3,86 | газ | 7000 | 7910 | 640,0 | 566,3 | 155,3 | 165,8 | 146,7 | не предусм. |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,06 | 0,25 | каменный уголь | 7000 | 6132 | 47,8 | 54,5 | 193,1 | 193,4 | 220,8 |  |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,08 | 0,23 | газ | 7000 | 7910 | 39,4 | 34,9 | 174,2 | 174,7 | 154,6 |  |
| План 2024 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 1,13 | 4,34 |  |  |  | 709,50 | 640,15 | 158,4 | 163,39 | 147,4 |  |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 0,99 | 3,87 | газ | 7000 | 7910 | 622,2 | 550,6 | 155,3 | 160,8 | 142,3 |  |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,06 | 0,25 | каменный уголь | 7000 | 6132 | 47,8 | 54,6 | 193,1 | 193,2 | 220,6 | не предусм. |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,08 | 0,23 | газ | 7000 | 7910 | 39,5 | 34,9 | 174,2 | 174,5 | 154,4 |  |
| План 2030 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 1,15 | 4,40 |  |  |  | 700,63 | 632,47 | 158,4 | 159,08 | 143,6 |  |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 1,01 | 3,92 | газ | 7000 | 7910 | 612,1 | 541,7 | 155,3 | 156,0 | 138,1 |  |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,06 | 0,25 | каменный уголь | 7000 | 6132 | 48,5 | 55,4 | 193,1 | 193,2 | 220,6 | не предусм. |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,08 | 0,23 | газ | 7000 | 7910 | 40,0 | 35,4 | 174,2 | 174,3 | 154,2 |  |

# Глава 6. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В настоящее время в Михайловском сельском поселении АО «ГУ ЖКХ» предоставляет услугу централизованного теплоснабжения. На основании этого установлено, что единой теплоснабжающей организацией в Михайловском сельском поселении является АО «ГУ ЖКХ», которое при осуществлении своей деятельности обязано:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

# Глава 7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Таблица № 7.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

| Населенный пункт | Наименование источника теплоснабжения | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Централизованное теплоснабжение | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| в т. ч. |
| Котельная № 1 | СОШ № 32 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Котельная № 2 | Дом культуры | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная № 3 | Дом интернат для престарелых | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Все источники тепловой энергии в Михайловском сельском поселении между собой технологически не связаны.

# Глава 8. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статьей 15, пунктом 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» предусмотрено, что «в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Бесхозяйных тепловых сетей на территории Михайловском сельском поселении не выявлено.

## 8. Реконструкция систем водоснабжения Михайловского сельского поселения

## 8.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

Таблица № 8.1.1. Территориально-институциональное деление поселения на зоны действия предприятия, предоставляющего услугу водоснабжения

| Населенный пункт | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| Михайловское сельское поселение | ООО «Львовский водоканал» | муниципальная собственность | Прямые договора, через УК | Прямые договора |

## 8.2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Таблица № 8.2.1. Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. куб. м | 596,0 | 616,2 | 620,4 | 630,9 | 641,6 | 652,5 | 663,5 | 674,9 | 686,4 | 698,1 | 710,1 | 722,3 | 734,7 | 747,4 | 760,3 | 773,5 | 786,9 | 800,6 |
| Расход на собственные нужды | тыс. куб. м | 24,2 | 24,9 | 24,9 | 25,2 | 25,5 | 25,8 | 26,1 | 26,4 | 26,8 | 27,1 | 27,4 | 27,7 | 28,1 | 28,4 | 28,8 | 29,1 | 29,5 | 29,8 |
| Расход на собственные нужды | % | 4,1% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,7% | 3,7% |
| Получено воды со стороны | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в сеть | тыс. куб. м | 571,8 | 591,4 | 595,5 | 605,7 | 616,1 | 626,6 | 637,4 | 648,4 | 659,6 | 671,0 | 682,7 | 694,6 | 706,7 | 719,0 | 731,6 | 744,4 | 757,4 | 770,7 |
| Объём потерь | тыс. куб. м | 129,3 | 132,4 | 132,0 | 132,9 | 133,8 | 134,8 | 135,7 | 136,7 | 137,7 | 138,6 | 139,6 | 140,7 | 141,7 | 142,7 | 143,7 | 144,8 | 145,9 | 146,9 |
| Уровень потерь | % | 22,6% | 22,4% | 22,2% | 21,9% | 21,7% | 21,5% | 21,3% | 21,1% | 20,9% | 20,7% | 20,5% | 20,3% | 20,0% | 19,8% | 19,6% | 19,5% | 19,3% | 19,1% |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. куб. м | 442,5 | 458,9 | 463,5 | 472,8 | 482,2 | 491,9 | 501,7 | 511,7 | 522,0 | 532,4 | 543,0 | 553,9 | 565,0 | 576,3 | 587,8 | 599,6 | 611,6 | 623,8 |
| в т. ч. |
| Население (питьевая) | тыс. куб. м | 166,9 | 166,5 | 166,1 | 165,3 | 166,8 | 168,3 | 169,8 | 171,3 | 172,8 | 174,4 | 176,0 | 177,5 | 179,1 | 180,7 | 182,4 | 184,0 | 185,7 | 187,8 |
| Объекты социальной сферы, прочие потребители | тыс. куб. м | 259,0 | 276,0 | 281,0 | 291,1 | 299,2 | 307,4 | 315,8 | 324,4 | 333,2 | 342,2 | 351,3 | 360,7 | 370,2 | 380,0 | 390,0 | 400,2 | 410,6 | 420,7 |
| в т. ч. питьевая | тыс. куб. м | 259,0 | 276,0 | 281,0 | 291,1 | 299,2 | 307,4 | 315,8 | 324,4 | 333,2 | 342,2 | 351,3 | 360,7 | 370,2 | 380,0 | 390,0 | 400,2 | 410,6 | 420,7 |
| техническая | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 8.2.2. Фактические неучтенные расходы и потери воды при ее транспортировке

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем подачи воды в сеть | тыс. куб. м | 571,8 | 591,4 | 595,5 | 605,7 | 616,1 | 626,6 | 637,4 | 648,4 | 659,6 | 671,0 | 682,7 | 694,6 | 706,7 | 719,0 | 731,6 | 744,4 | 757,4 | 770,7 |
| Потери воды | тыс. куб. м | 129,3 | 132,4 | 132,0 | 132,9 | 133,8 | 134,8 | 135,7 | 136,7 | 137,7 | 138,6 | 139,6 | 140,7 | 141,7 | 142,7 | 143,7 | 144,8 | 145,9 | 146,9 |
| Уровень потерь в сетях | % | 22,6% | 22,4% | 22,2% | 21,9% | 21,7% | 21,5% | 21,3% | 21,1% | 20,9% | 20,7% | 20,5% | 20,3% | 20,0% | 19,8% | 19,6% | 19,5% | 19,3% | 19,1% |

Таблица 8.2.3. Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей потребителям и планы по установке приборов учета в зоне предоставления услуги водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем реализации воды | тыс. куб. м | 442,5 | 458,9 | 463,5 | 472,8 | 482,2 | 491,9 | 501,7 | 511,7 | 522,0 | 532,4 | 543,0 | 553,9 | 565,0 | 576,3 | 587,8 | 599,6 | 611,6 | 623,8 |
| Объем воды реализуемый по приборам учета | тыс. куб. м | 347,4 | 379,3 | 403,2 | 413,8 | 424,6 | 435,7 | 447,0 | 458,7 | 470,7 | 483,0 | 495,6 | 508,6 | 521,8 | 535,5 | 549,5 | 563,8 | 578,5 | 593,6 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 78,5% | 82,7% | 87,0% | 87,5% | 88,0% | 88,6% | 89,1% | 89,6% | 90,2% | 90,7% | 91,3% | 91,8% | 92,4% | 92,9% | 93,5% | 94,0% | 94,6% | 95,2% |
| Объем воды реализуемый по нормативу (без приборов учета) | тыс. куб. м | 95,1 | 79,6 | 60,3 | 59,0 | 57,6 | 56,2 | 54,6 | 53,0 | 51,3 | 49,4 | 47,4 | 45,4 | 43,1 | 40,8 | 38,4 | 35,8 | 33,0 | 30,1 |

Таблица 8.2.4. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды из повер. источников /скважины | тыс. куб. м | 596,0 | 616,2 | 620,4 | 630,9 | 641,6 | 652,5 | 663,5 | 674,9 | 686,4 | 698,1 | 710,1 | 722,3 | 734,7 | 747,4 | 760,3 | 773,5 | 786,9 | 800,6 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. куб. м | 442,5 | 458,9 | 463,5 | 472,8 | 482,2 | 491,9 | 501,7 | 511,7 | 522,0 | 532,4 | 543,0 | 553,9 | 565,0 | 576,3 | 587,8 | 599,6 | 611,6 | 623,8 |
| Фактическое потребление (среднесуточное) | м3/сут. | 1212,3 | 1257,4 | 1269,8 | 1295,2 | 1321,1 | 1347,5 | 1374,5 | 1402,0 | 1430,0 | 1458,6 | 1487,8 | 1517,6 | 1547,9 | 1578,9 | 1610,4 | 1642,6 | 1675,5 | 1709,0 |
| Фактическая потребление (максим. суточное) | м3/сут. | 1689,6 | 1752,5 | 1769,9 | 1805,3 | 1841,4 | 1878,2 | 1915,8 | 1954,1 | 1993,2 | 2033,0 | 2073,7 | 2115,2 | 2157,5 | 2200,6 | 2244,6 | 2289,5 | 2335,3 | 2382,0 |

## 8.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Таблица № 8.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой объем реализации услуги водоснабжения | тыс. куб. м | 442,5 | 458,9 | 463,5 | 472,8 | 482,2 | 491,9 | 501,7 | 511,7 | 522,0 | 532,4 | 543,0 | 553,9 | 565,0 | 576,3 | 587,8 | 599,6 | 611,6 | 623,8 |
| Среднесуточное потребление | м3/сут. | 1212,3 | 1257,4 | 1269,8 | 1295,2 | 1321,1 | 1347,5 | 1374,5 | 1402,0 | 1430,0 | 1458,6 | 1487,8 | 1517,6 | 1547,9 | 1578,9 | 1610,4 | 1642,6 | 1675,5 | 1709,0 |
| Максимальное суточное потребление | м3/сут. | 1689,6 | 1752,5 | 1769,9 | 1805,3 | 1841,4 | 1878,2 | 1915,8 | 1954,1 | 1993,2 | 2033,0 | 2073,7 | 2115,2 | 2157,5 | 2200,6 | 2244,6 | 2289,5 | 2335,3 | 2382,0 |

Таблица 8.3.2. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды населением (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 2098 | 2095 | 2092 | 2084 | 2105 | 2126 | 2147 | 2169 | 2190 | 2212 | 2234 | 2257 | 2279 | 2302 | 2325 | 2348 | 2372 | 2402 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 1825 | 1826 | 1827 | 1824 | 1846 | 1868 | 1891 | 1913 | 1936 | 1960 | 1983 | 2007 | 2031 | 2055 | 2080 | 2105 | 2130 | 2162 |
|  | % | 87,0% | 87,2% | 87,3% | 87,5% | 87,7% | 87,9% | 88,0% | 88,2% | 88,4% | 88,6% | 88,8% | 88,9% | 89,1% | 89,3% | 89,5% | 89,6% | 89,8% | 90,0% |
| Объем реализации |
| Годовой объем реализации населению | тыс. куб. м | 166,9 | 166,5 | 166,1 | 165,3 | 166,8 | 168,3 | 169,8 | 171,3 | 172,8 | 174,4 | 176,0 | 177,5 | 179,1 | 180,7 | 182,4 | 184,0 | 185,7 | 187,8 |
| Реализация 1 чел. в сутки | л | 250,5 | 249,8 | 249,0 | 248,3 | 247,5 | 246,8 | 246,0 | 245,3 | 244,6 | 243,8 | 243,1 | 242,4 | 241,6 | 240,9 | 240,2 | 239,5 | 238,8 | 238,0 |
| Среднесуточное потребление | м3/сут. | 457,3 | 456,0 | 455,0 | 452,8 | 456,9 | 461,0 | 465,1 | 469,3 | 473,5 | 477,8 | 482,1 | 486,4 | 490,8 | 495,2 | 499,6 | 504,1 | 508,7 | 514,6 |
| Максимальное суточное потребление | м3/сут. | 637,3 | 635,6 | 634,2 | 631,1 | 636,8 | 642,5 | 648,3 | 654,1 | 660,0 | 665,9 | 671,9 | 678,0 | 684,1 | 690,2 | 696,4 | 702,7 | 709,0 | 717,3 |

Таблица 8.3.3. Перспективное потребление по типам потребителей (жилые здания, объекты общественно-делового назначения, промышленных объектов)

| Объекты | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой объем реализации услуги водоснабжения | тыс. м3 | 442,5 | 458,9 | 463,5 | 472,8 | 482,2 | 491,9 | 501,7 | 511,7 | 522,0 | 532,4 | 543,0 | 553,9 | 565,0 | 576,3 | 587,8 | 599,6 | 611,6 | 623,8 |
| в т. ч. |
| Жилой фонд | тыс. м3 | 166,9 | 166,5 | 166,1 | 165,3 | 166,8 | 168,3 | 169,8 | 171,3 | 172,8 | 174,4 | 176,0 | 177,5 | 179,1 | 180,7 | 182,4 | 184,0 | 185,7 | 187,8 |
| Объекты социальной сферы и общественных зданий | тыс. м3 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 15,2 |
| Промышленные предприятия | тыс. м3 | 259,0 | 276,0 | 281,0 | 291,1 | 299,2 | 307,4 | 315,8 | 324,4 | 333,2 | 342,2 | 351,3 | 360,7 | 370,2 | 380,0 | 390,0 | 400,2 | 410,6 | 420,7 |

Таблица 8.3.4. Фактические и ожидаемые неучтенные расходы и потери воды при ее передаче по водопроводным сетям

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем подачи воды в сеть | тыс. м3 | 571,8 | 591,4 | 595,5 | 605,7 | 616,1 | 626,6 | 637,4 | 648,4 | 659,6 | 671,0 | 682,7 | 694,6 | 706,7 | 719,0 | 731,6 | 744,4 | 757,4 | 770,7 |
| Годовой объем потерь воды | тыс. м3 | 129,3 | 132,4 | 132,0 | 132,9 | 133,8 | 134,8 | 135,7 | 136,7 | 137,7 | 138,6 | 139,6 | 140,7 | 141,7 | 142,7 | 143,7 | 144,8 | 145,9 | 146,9 |
| Уровень потерь воды | % | 22,6% | 22,4% | 22,2% | 21,9% | 21,7% | 21,5% | 21,3% | 21,1% | 20,9% | 20,7% | 20,5% | 20,3% | 20,0% | 19,8% | 19,6% | 19,5% | 19,3% | 19,1% |
| Среднесуточные потери | м3/сут. | 354,3 | 362,8 | 361,7 | 364,2 | 366,7 | 369,3 | 371,9 | 374,5 | 377,2 | 379,9 | 382,6 | 385,3 | 388,1 | 391,0 | 393,8 | 396,7 | 399,6 | 402,6 |

Таблица 8.3.5. Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем подачи воды в сеть | тыс. м3 | 571,8 | 591,4 | 595,5 | 605,7 | 616,1 | 626,6 | 637,4 | 648,4 | 659,6 | 671,0 | 682,7 | 694,6 | 706,7 | 719,0 | 731,6 | 744,4 | 757,4 | 770,7 |
| Среднесуточная подача в сеть воды | м3/сут. | 1566,6 | 1620,2 | 1631,5 | 1659,4 | 1687,8 | 1716,8 | 1746,4 | 1776,5 | 1807,2 | 1838,5 | 1870,4 | 1902,9 | 1936,0 | 1969,8 | 2004,3 | 2039,4 | 2075,1 | 2111,6 |
| Максимальная суточная подача в сеть воды | м3/сут. | 2183,5 | 2258,2 | 2274,0 | 2312,8 | 2352,5 | 2392,9 | 2434,1 | 2476,1 | 2518,9 | 2562,5 | 2606,9 | 2652,3 | 2698,4 | 2745,5 | 2793,5 | 2842,4 | 2892,3 | 2943,1 |

Таблица № 8.3.6. Приросты потребления услуги водоснабжения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 48,3 | 48,2 | 48,1 | 47,9 | 48,4 | 49,0 | 49,6 | 50,3 | 51,2 | 52,1 | 53,2 | 54,5 | 56,0 | 57,7 | 59,6 | 61,8 | 64,4 | 67,3 |
| 1.1. | Численность населения | чел. | 2098 | 2095 | 2092 | 2084 | 2105 | 2126 | 2147 | 2169 | 2190 | 2212 | 2234 | 2257 | 2279 | 2302 | 2325 | 2348 | 2372 | 2402 |
| 1.2. | Объем потребления воды населением | тыс. куб. м | 166,9 | 166,5 | 166,1 | 165,3 | 166,8 | 168,3 | 169,8 | 171,3 | 172,8 | 174,4 | 176,0 | 177,5 | 179,1 | 180,7 | 182,4 | 184,0 | 185,7 | 187,8 |
| 1.3. | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общая площадь жилых помещений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 |
| 1.4. | Объем потребления воды для вновь построенного жилья | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,1 | 6,8 | 7,6 | 8,5 |
| 2.1. | Объем потребления воды объектами социальной сферы и общественными зданиями | тыс. куб. м | 16,6 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 15,2 |
| 3.1. | Объем потребления воды производственными зданиями промышленных предприятий | тыс. куб. м | 259,0 | 276,0 | 281,0 | 291,1 | 299,2 | 307,4 | 315,8 | 324,4 | 333,2 | 342,2 | 351,3 | 360,7 | 370,2 | 380,0 | 390,0 | 400,2 | 410,6 | 420,7 |

## 8.4. Мероприятия по строительству объектов систем водоснабжения

Водопроводное хозяйство призвано создавать благоприятные условия труда, отдыха и быта населения, обеспечивать работу промышленных предприятий, обеспечить полив зеленых насаждений общего пользования и улиц а также подачу воды при тушении пожаров.

Рост численности населения и развитие местной промышленности, улучшение благоустройства повлекут за собой увеличения водопотребления.

Существующие ресурсы подземных вод и дебит работающих артезианских скважин вполне достаточны, качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На перспективу Водоснабжение Михайловского сельского поселения на хозяйственно - питьевые и противопожарные нужды обеспеченно от существующих водозаборов при условии реконструкции существующих скважин, замены насосов, вышедших из строя, строительство дополнительной водонапорной башни емк. 50 м3.

В связи с плохим состоянием изношенных трубопроводов требуются масштабные промывки сетей для обеспечения качества воды.

Необходимо осуществление ряда мероприятий, содержанием которых является:

- повсеместный групповой общедомовой, зональный учет воды;

- снижение аварийности и избыточных напоров;

- замена изношенных сетей;

- применение новых методов обеззараживания;

- оптимизация гидравлического режима;

- кольцевание тупиковых участков водопроводной сети.

При прокладке водопроводной сети следует применять пластиковые и металлопластиковые трубы, существенно снижающие потери в уличных сетях.

В перспективе необходимо добиваться снижения потребления воды питьевого качества за счет применения технической воды на полив зеленых насаждений.

Таблица № 8.4.1. Реконструкция, модернизация системы водоснабжения

| № п/п | Описание мероприятия | ИТОГО: | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Мероприятия по реконструкции и модернизации источников водоснабжения |
| 1 | Мероприятия по обеспечению потребителей водой питьевого качества и в необходимом количестве | 11200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | Внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация, реконструкция напорно-регулирующих сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация сетей, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Диспетчеризация, телемеханизация и автоматизированная система управления режимами водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С учетом инфляционных процессов |  |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | ИТОГО: | 14634 | 800 | 832 | 865 | 900 | 936 | 973 | 1012 | 1053 | 1095 | 1139 | 1184 | 1232 | 1281 | 1332 |
| Источник финансирования |
|  | Собственные средства предприятия | 14634 | 800 | 832 | 865 | 900 | 936 | 973 | 1012 | 1053 | 1095 | 1139 | 1184 | 1232 | 1281 | 1332 |

Таблица № 8.4.2. Строительство системы водоснабжения

| № п/п | Описание мероприятия | ИТОГО: | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Мероприятия по проектированию и строительству источников водоснабжения |
| 1 | Замена существующих сетей, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 16800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 2 | Организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство новых сооружений и сетей для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство новых сетей, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом, использование существующих резервов для новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по увеличению диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Новое строительство насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С учетом инфляционных процессов |  |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | ИТОГО: | 21950 | 1200 | 1248 | 1298 | 1350 | 1404 | 1460 | 1518 | 1579 | 1642 | 1708 | 1776 | 1847 | 1921 | 1998 |
| Источник финансирования |
|  | Источник финансирования не определен | 21950 | 1200 | 1248 | 1298 | 1350 | 1404 | 1460 | 1518 | 1579 | 1642 | 1708 | 1776 | 1847 | 1921 | 1998 |

## 9. Развитие системы водоотведения Михайловского сельского поселения

## 9.1. Мероприятия по развитию объектов систем водоотведения

Проектирование систем водоотведения необходимо производить в соответствии со СНиП 2.04.03-85. Канализация малых населенных пунктов предусматривается, как правило, по неполной раздельной системе. Мероприятия развития системы канализования в поселении предусматривают использования индивидуальных и локальных систем водоотведения:

- Индивидуальные системы водоотведения проектируются для объектов, не имеющих централизованного водоснабжения при которых сеть состоит из коротких самотечных участков труб, заканчивающихся на индивидуальных очистных сооружениях – септиках, фильтрующих колодцах, биопрудах и т.д. Индивидуальные системы могут в каждом конкретном случае существовать в течение неограниченного срока или служить первым шагом к созданию локальных систем водоотведения.

- Локальные системы предусматривают централизованное водоотведение всего населенного пункта или ряда расположенных близко друг к другу объектов. Переход к локальным системам в ранее сложившихся населенных местах чаще всего обусловлен строительством многоэтажных домов с централизованным водоснабжением. Иногда такая система может применяться и для вновь строящихся населенных пунктов, если это оправдано экономически или продиктовано гидрогеологическими условиями.

Основной сложностью при эксплуатации водоотводящих сетей малых населенных пунктов и объектов являются частые засоры сети, что обусловлено малыми расходами и отсутствием самоочищающих скоростей в коллекторах (менее 0,7 м/с). В связи с этим необходимо проектировать начальные участки сети с уклоном не менее 0,008 и предусматривать устройства для периодической промывки сети. Наименьший диаметр труб – 150 мм. Материал труб – такой же, как и в городских условиях. При необходимости подкачки сточной воды используются насосные станции, оборудованные центробежными или шнековыми насосами.

Таблица № 9.1.1. Мероприятия по новому строительству системы водоотведения

тыс. руб., в ценах 2016 г.

| № п/п | Мероприятия | ИТОГО: | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Мероприятия по строительству объектов системы водоотведения |
| 1 | Организация централизованного водоотведения | 12500 |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка блочно-модульных установок для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация санитарно-защитных зон от канализационных сооружений до границ жилой зоны, участков общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение ассенизационных машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С учетом инфляционных процессов |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 14646 | 0 | 0 | 2704 | 2812 | 2925 | 3042 | 3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования не определен | 14646 | 0 | 0 | 2704 | 2812 | 2925 | 3042 | 3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 9.2. Балансы производительности сооружений системы водоотведения

Таблица 9.2.1. Баланс поступления стоков в систему водоотведения и очистки сточных вод на сооружения

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производительность очистных сооружений | м3 в сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 216 | 395 | 467 | 503 | 503 | 503 | 503 | 611 | 610 | 610 | 612 |
| Фактическая производительность очистных сооружений | м3 в сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 136 | 250 | 295 | 318 | 318 | 318 | 318 | 386 | 386 | 386 | 387 |
| Годовой объём стоков | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,9 | 49,7 | 91,2 | 107,8 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 141,2 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственно-бытовые стоки | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,9 | 49,7 | 91,2 | 107,8 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 141,2 |
| производственные сточные воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| дождевые сточные воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой объём реализации услуги водоотведения | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,9 | 49,7 | 91,2 | 107,8 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 141,2 |

## 9.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод

Таблица № 9.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом расходе сточных вод

| Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производительность очистных сооружений | м3 в сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 216 | 395 | 467 | 503 | 503 | 503 | 503 | 611 | 610 | 610 | 612 |
| Фактическая производительность очистных сооружений | м3 в сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 136 | 250 | 295 | 318 | 318 | 318 | 318 | 386 | 386 | 386 | 387 |
| Годовой объём стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 91 | 108 | 116 | 116 | 116 | 116 | 141 | 141 | 141 | 141 |

Таблица № 9.3.2. Приросты потребления услуги водоотведения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 48,3 | 48,2 | 48,1 | 47,9 | 48,4 | 49,0 | 49,6 | 50,3 | 51,2 | 52,1 | 53,2 | 54,5 | 56,0 | 57,7 | 59,6 | 61,8 | 64,4 | 67,3 |
| 1.1. | Численность населения | чел. | 2098 | 2095 | 2092 | 2084 | 2105 | 2126 | 2147 | 2169 | 2190 | 2212 | 2234 | 2257 | 2279 | 2302 | 2325 | 2348 | 2372 | 2402 |
| 1.2. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом услуги централизованного водоотведения | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 15,0% | 30,0% | 55,0% | 65,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% |
| 1.3. | Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 651 | 1205 | 1438 | 1564 | 1580 | 1595 | 1611 | 1976 | 1996 | 2016 | 2042 |
| 1.4. | Объем отвода сточной жидкости от населения | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,9 | 49,7 | 91,2 | 107,8 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 141,2 |
| 1.5. | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общая площадь жилых помещений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 |
| 1.6. | Объем отвода сточной жидкости от вновь построенного жилья | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 5,3 | 5,8 | 6,4 |
| 2.1. | Объем отвода сточной жидкости от объектов социальной сферы и общественными зданиями | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Объем отвода сточной жидкости от прочих потребителей услуг | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 10. Проекты развития объектов, используемых для обращения твердых бытовых отходов

## 10.1. Существующее положение в сфере обращения твердых бытовых отходов

Проблема санитарной очистки территории является одной из приоритетных в решении задач по охране окружающей среды района.

Согласно:

- п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

- п.2 ч.2 ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;

- ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к полномочиям муниципального района.

Цель и обоснование проектов по обращению твердых бытовых отходов

Целью проектов по обращению твердых бытовых отходов в Михайловском сельском поселении является совершенствование системы санитарной очистки и уборки территории с поэтапным внедрением мероприятий, определяющих:

- объемы работ по удалению, транспортированию, обезвреживанию, переработке бытовых отходов;

- необходимое количество мусоровозов, механизмов, оборудования и инвентаря;

- целесообразность строительства, реконструкции или расширения объектов системы очистки, их основные параметры и размещение;

- ориентировочные капиталовложения на строительство, приобретение оборудования и технических средств.

Проекты по обращению твердых бытовых отходов в МО основываются:

-  на применении высокопроизводительной техники и малоотходных технологий,

- учитывают рациональное использование сырьевых потенциалов твердых бытовых и приравненных к ним отходов;

- соответствуют передовым отечественным и зарубежным аналогам и принципам обращения с бытовыми отходами.

Проекты по обращению твердых бытовых отходов в МО представлены в соответствии с законодательством РФ:

- Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- Инструкции Министерства строительства РФ от 02 ноября 1996 года «По проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО», согласованной письмом Государственного комитета санитарно-эпидемиологического контроля Российской Федерации от 10 июня 1996 г. N 01-8/17-11;

- «Методическим рекомендациям о порядке разработки Генеральных схем очистки населенных пунктов Российской Федерации» (МДК 7-01.2003), утвержденных постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003 г.

Основные направления работ по обращению с твердыми бытовыми отходами

П. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ предусмотрено, что к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

В соответствии со стратегией обращения с отходами в Михайловском сельском поселении представлены проекты, обеспечивающие сбор и вывоз твердых бытовых отходов в Михайловском сельском поселении с этой целью:

- определены объемы накопления ТБО;

- предусмотрен (спланирован) порядок сбора и вывоза отходов с территории муниципального образования;

- определено необходимое число спецтехники и оборудования (новых контейнеров для восполнения потребности в контейнерах) для производства работ;

- рассмотрена возможность системы селективного сбора утильных фракций (бумага, картон, цветной и мерный металл, текстиль, пластмасса, стекло), входящих в состав ТБО.

Порядок сбора и вывоза отходов с территории муниципального образования

При планировании рационального сбора ТБО в муниципальном образовании предусмотрена система сбора ТБО, при которой:

- в благоустроенном жилом фонде, а так же возле учреждений, магазинов, на территориях школ, рынков и т.п. размещаются специальные контейнерные площадки для мусоросборников – контейнеров вместимостью 0,75 куб. м;

- в неблагоустроенном жилом фонде и частном секторе осуществляется сбор ТБО бортовым автомобилем, приезжающим в конкретно установленное время и место, а контейнеры устанавливаются только возле объектов общественного и социального назначения.

Движение мусоровозов по обслуживаемому участку регламентируется маршрутом движения до полной загрузки спецавтомашины.

Планирование приобретения расчетного количества контейнеров необходимо равномерно в течение действия программных мероприятий. Необходимо обновлять контейнеры ежегодно, исходя из реального срока службы контейнеров - 3 года. При введении системы отбора вторсырья на местах сбора ТБО необходимое количество контейнеров постепенно будет сокращаться.

Таблица № 10.1. Число необходимых контейнеров для сбора ТБО и КГО

| Жилой фонд | Объекты общественного назначения | ВСЕГО |
| --- | --- | --- |
| Периодичность вывоза | Кол-во контейнеров, шт. | Периодичность вывоза | Кол-во контейнеров, шт. | Необходимо приобрести контейнеров, шт. |
| ТБО | V=0,75м3 | ТБО | V=0,75м3 | V=0,75м3 |
| 5 | раз в неделю | 21 | 5 | раз в неделю | 1 | 22 |

Строительство контейнерных площадок

Планируется в жилой многоэтажной застройке и малоэтажной застройке, а также у стационарных магазинов, на территориях школ, рынков и т.п., разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки.

Контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха.

Размещение, размеры и конструкции площадок подлежат согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, органами Ростехнадзора и организацией, осуществляющей вывоз ТБО.

Площадки для установки сборников должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02 %, быть удобны в отношении их уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу сборников, причем со всех сторон необходимо оставлять место во избежание загрязнения почвы. Контейнеры должны устанавливаться от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга – 0,35м. Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: смородину золотистую, барбарис обыкновенный, боярышник и др.

Ограждение площадок могут быть запроектированы в кирпичном, бутовом, металлосетчатом и железобетонном вариантах, что позволяет осуществлять их строительство, исходя из наличия местных строительных материалов и изделий.

Контейнерные площадки должны примыкать к сквозным проездам. Машины с манипулятором с одной остановки могут разгружать не более 3-х контейнеров, что было учтено при определении ориентировочного количества контейнерных площадок.

Определение необходимого количества мусоровозов для вывоза ТБО от населения и объектов общественного назначения

Машины для вывоза твердых бытовых отходов отличаются:

- назначением (машины для вывоза отходов из жилых, торговых и общественных зданий; машины для вывоза специальных отходов; машины для вывоза крупногабаритных отходов и т.д.);

- вместимостью кузова (мини-мусоровозы, вместимостью 7-10 м3; средние, вместимостью 16-20 м3; большегрузные транспортные мусоровозы, вместимостью до 100 м3);

- механизмами загрузки отходов, в зависимости от типа и вместимости мусоросборника;

- спецоборудованием для прессования отходов и характером процесса уплотнения отходов (непрерывный, циклический);

- системой выгрузки отходов из кузова – самосвальной или принудительной с помощью выталкивающей плиты.

По способу погрузки ТБО из контейнера, мусоровозы делятся на две группы:

- с задней загрузкой;

- с боковой загрузкой.

Боковая загрузка осуществляется в мусоросборник мусоровоза манипулятором, расположенным, как правило, с правой стороны машины путем опрокидывания неподвижного контейнера в открывающийся люк на крыше мусоросборника.

При определении необходимого количества мусоровозов для вывоза ТБО от населения и объектов общественного назначения учтены марки машин:

для городских поселений Камаз-53213 КО-415 А;

для сельских поселений ГАЗ-3307 КО 440-1.

| Характеристики мусоровозов для вывоза ТБО от населения и объектов общественного назначения |
| --- |
| ГАЗ-3307 КО 440-1 |  |  |
| Количество ТБО, вывозимых за один рейс | т | 3,1 |
| Емкость кузова | м3 | 7,5 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | 15 |
| Камаз-53213 КО-415 А |  |  |
| Количество ТБО, вывозимых за один рейс | т | 9,4 |
| Емкость кузова | м3 | 22,5 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | 56,3 |

Выбор ГАЗ-3307 КО 440-1 или Камаз-53213 КО-415 А зависит от объема ТБО, накапливаемого в населенных пунктах, и суточной производительности автомобилей. Оптимальное применение данных мусоровозов - от населенных пунктов, где плечо вывоза в среднем составляет не более 10-12 км.

Расчет производился с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность мусоровозного транспорта и как следствие меньшая потребность в технике.

Таблица № 10.2. Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО к месту складирования | км | 8,6 |
| Периодичность вывоза ТБО | раз в неделю | 5 |
| Коэффициент использования машин |  | 0,75 |
| Продолжительность рабочего дня, cмены | час | 8 |
| Характеристики мусоровозов |  |  |
| ГАЗ-3307 КО 440-1 |  |  |
| Количество ТБО, вывозимых за один рейс | т | 3,1 |
| Емкость кузова | м3 | 7,5 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | 15 |
| Норма времени на загрузку полной емкости мусоровоза и разгрузку его на полигоне (включая нормы на подготовительно-заключительную работу, отдых, личные надобности, на пробег машин к от гаража к месту проведения работ и обратно) | час | 2,35 |
| Средняя транспортная скорость при пробеге в населенном пункте | км/ч | 26 |
| Средняя транспортная скорость при пробеге за городом, поселком, и т.д. | км/ч | 42 |
| Норма времени на 1 км пробега при пробеге в населенном пункте | час | 0,0423 |
| Норма времени на 1 км пробега при пробеге за городом, поселком, и т.д. | час | 0,0262 |
| Норма времени на пробег мусоровоза до полигона и обратно | час | 0,62 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут. |  |
| ГАЗ-3307 КО 440-1 | р/сут. | 2,7 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут |  |
| ГАЗ-3307 КО 440-1 | м3/сут | 40 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу мусоровозами | м3/год | 3400,8 |
| Число необходимых мусоровозов | шт. |  |
| ГАЗ-3307 КО 440-1 |  | 0,4 |
| Количество обсуживающего персонала | чел. |  |
| ГАЗ-3307 КО 440-1 |  |  |
| - водитель для мусоровозов |  | 0,6 |
| -грузчик для мусоровозов |  | 0,6 |

Определение необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза КГО от населения и объектов общественного назначения

Для вывоза крупногабаритных отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, обрезки деревьев и т.д.) применяются специальные машины со съемным бункером.

При определении необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза КГО от населения и объектов общественного назначения учтен автомобиль марки ЗИЛ-ММЗ-49525 с погрузкой и разгрузкой съемных платформ.

Бункеровозы оборудованы портальным механизмом для погрузки и перевозки бункера-накопителя или малой строительной техники на специальных поддонах. Основные преимущества данной модели: увеличена высота стрел портала и ход поршней гидроциклонов. Это позволяет забирать бункеры с уровней ниже нулевой отметки и при установке на машине переместить ближе к кабине, что делает более равномерным распределение нагрузки по осям базового шасси бункеровоза; улучшен дизайн машины; возможность транспортировки к месту разгрузки всех выпускаемых размеров объемов до 8-20 м3.

Вывоз КГО с контейнерных площадок необходимо производить по мере заполнения бункеров, но не реже одного раза в неделю.

Расчет производился с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность мусоровозного транспорта и как следствие меньшая потребность в технике.

Таблица № 10.3. Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза КГО

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО к месту складирования | км | 8,6 |
| Периодичность вывоза КГО | раз в неделю | 1 |
| Коэффициент использования машин |  | 0,75 |
| Продолжительность рабочего дня, cмены | чел. | 8 |
| Характеристика автомобиля для вывоза КГО |  |  |
| ЗИЛ-ММЗ-49525 (погрузка и разгрузка съемных платформ) |  |  |
| Количество ТБО, вывозимых за один рейс | т |  |
| Емкость кузова | м3 | 8 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | 8 |
| Норма времени на загрузку полной емкости мусоровоза и разгрузку его на полигоне(включая нормы на подготовительно-заключительную работу, отдых, личные надобности, на пробег машин к от гаража к месту проведения работ и обратно) | час | 3,26 |
| Средняя транспортная скорость при пробеге в населенном пункте |  | 26 |
| Средняя транспортная скорость при пробеге за городом, поселком, и т.д. |  | 42 |
| Норма времени на 1 км пробега при пробеге в населенном пункте |  | 0,0423 |
| Норма времени на 1 км пробега при пробеге за городом, поселком, и т.д. |  | 0,0262 |
| Норма времени на пробег мусоровоза до полигона и обратно | час | 0,62 |
| Число рейсов автомобиля для вывоза КГО |  |  |
| ЗИЛ-ММЗ-49525 | р/сут. | 2,1 |
| Суточная производительность автомобиля для вывоза КГО |  |  |
| ЗИЛ-ММЗ-49525 (погрузка и разгрузка съемных платформ) | м3/сут | 17 |
| Объем КГО, подлежащий вывозу | м3/год | 179 |
| Число автомобилей для вывоза КГО | шт. |  |
| ЗИЛ-ММЗ-49525 |  | 0,3 |
| Количество обсуживающего персонала | чел. |  |
| ЗИЛ-ММЗ-49525 |  |  |
| - водитель для бункеровозов |  | 0,4 |
| - грузчик для бункеровозов |  | 0,8 |

Система селективного сбора утильных фракций ТБО

В состав ТБО входят такие ценные компоненты как: пластмасса, макулатура, черные и цветные металлы, текстиль, стекло, которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.

На основании состава и свойств ТБО целесообразно использовать следующую технологическую схему обезвреживания ТБО:

- селективный отбор утильных фракций ТБО на местах его сбора;

- складирование оставшейся части отходов на усовершенствованном полигоне ТБО.

- промышленные, неутилизируемые на производстве отходы складировать на специальном полигоне, запроектированном с учетом требований СНиП 2.01.28-85.

Одним из важнейших мероприятий в области обращения с отходами, в том числе ТБО, является отбор вторичного сырья при сборе ТБО, который осуществляется:

- посредством организации стационарных и передвижных пунктов приема вторсырья от населения;

- в специальных мусоросортировочных цехах;

- на мусороперегрузочных станциях;

- на мусороперерабатывающих предприятиях.

Интенсивное развитие торговых комплексов и предприятий сферы обслуживания населения приводят к значительному увеличению в составе ТБО бумаги, картона, текстиля. Наблюдается существенный рост количества полимерных материалов и цветного металлолома. Всему этому способствует увеличение выпуска полуфабрикатов, расфасованных продуктов, изделий из синтетических материалов и т.д. Перегрузка полигона по захоронению ТБО во многом вызвана обилием материалов, которые можно и нужно собирать и перерабатывать в качестве вторичного сырья.

Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО (до 30 % от общего объема ТБО), подлежащих захоронению, уменьшает число стихийных свалок, оздоровляет экологическую обстановку. Дальнейшая переработка собираемого вторичного сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством, ведет к экономии ценного, а подчас и стратегически важного сырья. Внедрение указанных мероприятий позволяет снизить ущерб, причиняемый окружающей среде отходами, финансово поддержать наименее обеспеченных граждан, получить ценное вторичное сырье для промышленности, естественные источники которого не беспредельны.

Малогабаритные приемные пункты (МПП)

В последнее время существенно изменилась структура потребления населения, что привело к увеличению объемов образования коммунальных отходов. Как следствие, обостряется проблема утилизации использованной тары и упаковочных материалов, размещение которых в окружающей природной среде носит угрожающий характер. Постепенно формируется проблема утилизации оргтехники и бытового оборудования, обновление которых в силу технического прогресса происходит значительно активнее, чем ранее.

Максимальное извлечение и полезная утилизация вторичных материалов представляет собой в настоящее время для муниципального образования безальтернативный вариант функционирования системы управления отходами. Очевидно, и неизбежно необходимо вкладывать денежные средства в направления по сокращению объемов захоронения отходов, что в долгосрочной перспективе, безусловно, окупится и позволит снизить порог зависимости и ответственности перед краем за экологические издержки и риски, связанные с полигоном.

Сбор и первичную заготовку вторсырья у населения на территории муниципального образования удобно осуществлять на передвижных и стационарных приемных пунктах. Собранное вторичное сырье сдается на производственно-заготовительные предприятия (ПЗП), где производится сортировка по составу, типу и виду сырья, а также возможна предварительная подготовка к вторичному их использованию. Вторичное сырье от организаций принимается партиями.

Стационарный малогабаритный приемный пункт создается на базе специальных павильонов для сбора вторичных малогабаритных ресурсов. Павильоны компонуют по блочному принципу, которые состоят из модулей:

- административный, где размещается приемное отделение вторсырья;

- производственный, где выполняется сортировка и временное хранение сырья;

- технологический, где размещено все оборудование.

Производственный модуль имеет двухстворчатые ворота и усиленный фундамент под установку пресса.

Технологический цикл приема вторичного сырья от населения заключается в следующем: сырье осматривается, взвешивается на весах и сбрасывается на металлический лоток прямоугольной формы, ведущий в производственный модуль. Далее сырье сортируется и компактируется. Полиэтиленовые пленки, ПЭТФ-бутылки, макулатура прессуются и увязываются в кипы. Текстильные отходы сортируются по видам (шерсть, хлопок, смешанные и синтетические ткани) и также увязываются в кипы.

Место расположения приемного пункта на территории муниципального образования назначается на основании разработки и согласования в установленном порядке предпроектных (исходно-разрешительных документов) и проектных материалов.

Комплексные приемные пункты должны располагаться изолированно от жилых домов, детских и лечебных учреждений. Не разрешается организация приемных пунктов в местах, где невозможно устройство подъездных путей и мест парковки транспорта.

Расположение приемных пунктов по отношению к жилым домам должно соответствовать СанПиН 2.2.12.1.11031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Организация приема вторсырья возможна и на базе стационарного приемного заготовительного пункта (ПЗП) площадью до 50-80 м2.

На ПЗП возможна установка прессов для макулатуры, текстиля, пластмасс.

При создании ПЗП возможна организация сбора макулатуры и другого вторсырья непосредственно от населения и дворников, производящих уборку в городе. Приемка вторсырья будет осуществляться за плату.

Для успешного решения проблемы отходов производства и потребления на территории района необходимо:

1. Обеспечить экономические и правовые условия деятельности малого и среднего бизнеса в сфере обращения с отходами.

2. Создать разветвленную сеть стационарных и мобильных пунктов приема вторичного сырья с полным охватом территории муниципального образования.

3. Определить стратегией муниципальной системы управления отходами селективный сбор, сортировку и максимальное использование утильных компонентов отходов в экономике муниципального образования.

4. Обеспечить благоприятные экономические и правовые условия для развития конкурентной среды и привлечения инвестиций в область обращения с отходами.

5. Администрации муниципального района с участием предприятий, специализирующихся в области обращения с отходами, разработать муниципальную целевую программу обращения с отходами направленную на вовлечение вторичных ресурсов в производство и минимизацию образования отходов.

Общая организация муниципальной системы управления отходами должна осуществляться программно-целевыми методами, где программные мероприятия формулируются на основе мониторинга состояния санитарной очистки территорий населенных мест района, предложений производственных и эксплуатационных предприятий и организаций, а также современных требований обращения с отходами.

Для организации селективного сбора ТБО от населения, объектов общественного назначения и промпредприятий необходимо приобрести малогабаритные передвижные пункты сбора вторсырья и оборудовать приемно-заготовительные предприятия согласно произведенным расчетам. Ориентировочные объемы компонентов представлены в таблице:

Таблица № 10.4. Количественное выражение объемов различных фракций, входящих в состав ТБО от населения и от объектов общественного назначения

| № п/п | Компонент | Процентное содержание по объему, % | Объем, м3/год | Средняя плотность, т/м3 | Количество, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 28% | 935,2 | 0,06-0,08 | 65,5 |
| 2 | Пищевые отходы | 41% | 1394,3 | 0,48 | 669,3 |
| 3 | Черный металлолом | 3% | 85,0 | 0,22 | 18,7 |
| 4 | Цветной металлолом | 2% | 51,0 | 0,22 | 11,2 |
| 5 | Текстиль | 4% | 136,0 | 0,17 | 23,1 |
| 6 | Пластмасса | 6% | 187,0 | 0,036 | 6,7 |
| 7 | Стекло | 3% | 85,0 | 0,34-0,48 | 34,9 |
| 8 | Резина, кожа | 1% | 34,0 | 0,22-0,25 | 8,0 |
| 9 | Прочее | 15% | 493,1 | 0,22-0,04 | 113,4 |
|  | Итого | 100% | 3400,8 |  |  |

Экономический эффект от недопущения захоронения вторичных ресурсов на полигоне.

Таблица № 10.5. Доходы от приема вторичного сырья для передвижного приемного пункта

| № п/п | Компонент | Количество, т/год | Стоимость, руб./т | Доход от реализации, руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Покупка у населения | Продажа изготовителю |  |
| 1 | Бумага, картон | 65,5 | 500 | 1100 | 39280 |
| 2 | Черный металлолом | 18,7 | 600 | 900 | 5611 |
| 3 | Цветной металлолом | 11,2 | 13000 | 18000 | 56114 |
| 4 | Текстиль | 23,1 | 500 | 700 | 4625 |
| 5 | Пластмасса | 6,7 | 400 | 600 | 1347 |
| 6 | Стекло | 34,9 | 500 | 1100 | 20915 |
|  | ИТОГО | 160,1 |  |  | 127892 |
|  | Количество малогабаритных передвижных приемных пунктов вторсырья | 0,2 |  |  |  |

Складирование (захоронение) отходов на полигоне

Наиболее распространенными являются ликвидационные методы, предусматривающие складирование отходов на свалках и полигонах с расчетом на их последующую рекультивацию.

Полигон ТБО – наиболее простое и дешевое сооружение – устраивают там, где основанием могут служить глины и тяжелые суглинки. Если это невозможно, приходиться устраивать специальное водонепроницаемое основание, что приводит к существенным дополнительным затратам.

Полигоны для твердых бытовых отходов — природоохранные сооружения, обеспечивающие при складировании отходов полную санитарно-эпидемиологическую безопасность для населения близлежащих жилых районов и обслуживающего персонала полигона; защиту от загрязнения почвы, воздушного бассейна, грунтовых и поверхностных вод; статическую устойчивость отходов с учетом динамики уплотнения, газовыделения и гидрогеологических условий; рациональное использование и экономию территории за счет уплотнения отходов.

Согласно:

- п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

-  п.2 ч.2 ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ; -  ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к полномочиям Северского муниципального района.

Так как Михайловское сельское поселение не наделено полномочиями по организации утилизации твердых бытовых отходов, то в Программе не рассматриваются проекты развития объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТБО.

## Производственные отходы

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО, и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Производственные отходы должны храниться в специально отведенных местах; отходы составляющие, в той или иной степени, вторичные материальные ресурсы, подлежат утилизации по отдельной схеме.

Предприятия, на которых образуются отходы, должны производить периодически инвентаризацию и классификацию отходов, согласовывать материалы с органами охраны природы, вести систематический контроль за токсичностью образующихся отходов. Предприятия должны иметь проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Учитывая нарастающую опасность загрязнения отходами природной среды муниципального района (прежде всего поверхностных и подземных вод, почв), необходимо предусмотреть организацию сооружений для утилизации и обезвреживания экологически опасных отходов всех видов.

Производственные отходы I-III классов опасности должны храниться в специально отведенных местах и подлежать утилизации по отдельной схеме. Информация о накоплении такого рода отходов на территории муниципального образования отсутствует.

## Отходы лечебно-профилактических учреждений

Особая гигиеническая значимость отходов лечебно-профилактических учреждений заключается в том, что в их составе кроме микробиологических и токсических составляющих могут присутствовать самые разнообразные вредные примеси, включая неиспользованные лекарственные средства, радиоактивные и полимерные материалы.

На территории района не создана единая система сбора, сортировки, маркировки, транспортировки, захоронения и утилизации отходов объектов лечебно-профилактических учреждений в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728–99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Сбор отходов из лечебно-профилактических учреждений должен осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.728–99. Запрещается вывозить такие отходы на полигоны (свалки). Их следует уничтожать на месте в специальных установках по согласованию с Роспотребнадзором.

В случае невозможности установить оборудование по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений, по согласованию с Роспотребнадзором данные отходы вывозятся для сжигания в специальной печи, в данном случае в инсинераторных установках.

## Утилизация трупов животных

Содержание биотермических ям по сбору и утилизации трупов животных должны соответствовать требованиям Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденным Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 4 декабря 1995 г. №13-7-2/469.

## Утилизация отработанных люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих ламп

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации. Главным условием при замене и сборе отработанных ртутьсодержащих ламп является сохранение герметичности колбы. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в соответствии с требованиями правил перевозки опасных грузов.

В местах сбора, размещения и транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп (включая погрузочно-разгрузочные пункты и грузовые площадки транспортных средств), в которых может создаваться концентрация ртути, превышающая гигиенические нормативы, предусматривается установка автоматических газосигнализаторов на пары ртути. Зоны возможного заражения необходимо снабдить средствами индивидуальной защиты органов дыхания, доступными для свободного использования в аварийных ситуациях.

Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары.

Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется специализированными организациями, осуществляющими их переработку методами, обеспечивающими выполнение санитарно-гигиенических, экологических и иных требований.

Использование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации, ведущие их переработку, учет и отчетность по ним.

Полученные в результате переработки ртуть и ртутьсодержащие вещества передаются в установленном порядке организациям - потребителя ртути и ртутьсодержащих веществ.

Перечень необходимых проектов, обеспечивающих санитарную очистку территории

Михайловского сельского поселения и утилизацию отходов

В программу мероприятий по санитарной очистке территории Михайловского сельского поселения и утилизации ТБО входят следующие основные мероприятия:

- Мероприятия по улучшению первичного сбора и вывоза ТБО;

- Мероприятия по обеспечению сбора и вывоза крупногабаритных отходов;

- Сбор вторичного сырья.

Таблица № 10.6.1. Оснащение для санитарной очистки территории Михайловского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Кол-во ед., шт. | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |
| 1.1. | Приобретение и размещение контейнеров (0.75 м3) для жилых объектов и объектов общественного назначения | Бюджет | 22 | 11 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 1.3. | Обустройство контейнерных площадок для ТБО для жилых объектов и объектов общественного назначения | Бюджет | 7 | 2 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Приобретение мусоровозов ГАЗ-3307 КО 440-1 | Бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 10.6.2. Ориентировочные капиталовложения в систему санитарной очистки территории муниципального образования

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |
| 1.1. | Приобретение и размещение контейнеров (0.75 м3) для жилых объектов и объектов общественного назначения | 131 | 44 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 1.3. | Обустройство контейнерных площадок для ТБО для жилых объектов и объектов общественного назначения | 224 | 64 | 0 | 64 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Приобретение мусоровозов ГАЗ-3307 КО 440-1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 1555 | 108 | 0 | 64 | 22 | 96 | 1200 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
|  | с учетом инфляционных процессов |  | 1 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | ВСЕГО: | 1867 | 108 | 0 | 69 | 25 | 112 | 1460 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 |
|  | в т. ч. местный бюджет | 1867 | 108 | 0 | 69 | 25 | 112 | 1460 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 |
|  | в т. ч. привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Управление обращением с твердыми бытовыми отходами

Основные направления управления обращением с твердыми бытовыми отходами в Михайловском сельском поселении являются:

- повышение технического уровня механизации и надежности санитарной очистки населенных мест;

- вторичное использование отходов;

- развитие рынка вторичного сырья и ее продукции;

- совершенствование системы учета и контроля сбора, транспортировки ТБО;

- снижение стоимости услуг и повышение эффективности системы управления обращения с твердыми бытовыми отходами;

- развитие конкуренции в сфере коммунальных услуг по санитарной очистке и обращению с отходами и повышение качества предоставляемых услуг.

Муниципальная власть все больше поручает свою деятельность в сфере санитарной очистки и обращения с отходами частному бизнесу при условии получения более высокого качества услуг по сравнению с качеством, обеспечиваемым собственными службами, в противном случае, договор с данной частной фирмой расторгается. Делегированное управление в системе обращения с отходами является одним из главных секторов на рынке. Это управление означает не отказ муниципальной исполнительной власти от своих обязанностей и полномочий, а делегирование под своим контролем всех или части своих обязанностей с необходимым контролем выполнения контракта.

Делегированное управление представляет собой договор, согласно которому власти поручают юридическому лицу, частному или муниципальному, выполнение функций по санитарной очистке и обращению с отходами за вознаграждение, вытекающее из выполнения этих функций.

В дальнейшем развитие конкуренции в сфере коммунальных услуг по санитарной очистке и обращению с отходами окажет существенное влияние на внедрение альтернативных новых технологий, обеспечивающих экологическую безопасность и высокое качество предоставляемых услуг.

## 11, 12, 13, 14. Общая программа проектов, финансовые потребности для реализации программы, программы инвестиционных проектов

Таблица № 11.1. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО на период с 2017 -2030 гг. (по источникам)

| Мероприятия | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | 1950 | 0 | 0 | 700 | 400 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСТОЧНИКИ |
| Средства предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источник финансирования не определен | 1950 | 0 | 0 | 700 | 400 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение | 36584 | 2000 | 2080 | 2163 | 2250 | 2340 | 2433 | 2531 | 2632 | 2737 | 2847 | 2960 | 3079 | 3202 | 3330 |
| ИСТОЧНИКИ |
| Средства предприятия | 14634 | 800 | 832 | 865 | 900 | 936 | 973 | 1012 | 1053 | 1095 | 1139 | 1184 | 1232 | 1281 | 1332 |
| Средства бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источники финансирования не определены | 21950 | 1200 | 1248 | 1298 | 1350 | 1404 | 1460 | 1518 | 1579 | 1642 | 1708 | 1776 | 1847 | 1921 | 1998 |
| Водоотведение | 14646 | 0 | 0 | 2704 | 2812 | 2925 | 3042 | 3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСТОЧНИКИ |
| Средства предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источники финансирования не определены | 14646 | 0 | 0 | 2704 | 2812 | 2925 | 3042 | 3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 1867 | 108 | 0 | 69 | 25 | 112 | 1460 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| ИСТОЧНИКИ |
| Средства предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1867 | 108 | 0 | 69 | 25 | 112 | 1460 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источники финансирования не определены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 55047 | 2000 | 2080 | 5567 | 5462 | 5814 | 5775 | 5694 | 2632 | 2737 | 2847 | 2960 | 3079 | 3202 | 3330 |
| Средства предприятия | 14634 | 800 | 832 | 865 | 900 | 936 | 973 | 1012 | 1053 | 1095 | 1139 | 1184 | 1232 | 1281 | 1332 |
| Средства бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1867 | 108 | 0 | 69 | 25 | 112 | 1460 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источники финансирования не определены | 38546 | 1200 | 1248 | 4702 | 4562 | 4878 | 4802 | 4682 | 1579 | 1642 | 1708 | 1776 | 1847 | 1921 | 1998 |

Таблица № 11.2. Анализ окупаемости проектов за счет полученных эффектов от экономии ресурсов

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Экономия от уменьшения потерь | тыс. Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 4,3 |
| Экономия от уменьшения потерь тепла | тыс. руб. | 415 | 426 | 438 | 449 | 462 | 474 | 487 | 501 | 514 | 528 | 543 | 557 | 573 | 588 | 6955 |
| Экономия от снижения потребления топлива | тыс. куб. м | 2,1 | 5,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0,0 | 1,5 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |
| Экономия от снижения потребления топлива | тыс. руб. | 16 | 49 | 41 | 46 | 50 | 55 | 0 | 21 | 64 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 693 |
| Экономия в расчете на 1 Гкал реализованной теплоэнергии | кВт. ч | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | кВт. ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | тыс. руб. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 |
| Экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению (без экономического эффекта от снижения потерь) | тыс. руб. | 17 | 51 | 44 | 49 | 53 | 58 | 4 | 25 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 744 |
| Снижение затрат на зарплату и соц. выплаты | тыс. руб. | 73,0 | 77,4 | 82,3 | 87,2 | 92,5 | 97,9 | 104,0 | 110,4 | 114,7 | 119,3 | 123,9 | 128,9 | 134,0 | 139,4 | 1485 |
| Снижение затрат на осуществление ремонта | тыс. руб. | 14,1 | 14,7 | 15,5 | 16,2 | 16,9 | 17,7 | 18,6 | 19,5 | 20,3 | 21,2 | 22,2 | 23,1 | 24,2 | 25,3 | 270 |
| Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению | тыс. руб. | 518 | 570 | 579 | 602 | 625 | 648 | 614 | 656 | 718 | 740 | 762 | 784 | 808 | 831 | 9454 |
| Капитальные вложения в систему теплоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0 | 700 | 400 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 |
| Возможность окупаемости проектов | Проекты окупаются за счет экономии ресурсов |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Объём потерь | тыс. м3 | 133,8 | 134,8 | 135,7 | 136,7 | 137,7 | 138,6 | 139,6 | 140,7 | 141,7 | 142,7 | 143,7 | 144,8 | 145,9 | 146,9 | 0,0 |
| Уровень потерь | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 |
| Экономия от уменьшения потерь воды | тыс. руб. | 56 | 60 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 112 | 549 |
| Экономия в расчете на 1 куб. м реализованной воды (по отношению к 2010 г.) | кВт. ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | кВт. ч | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 115 |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | тыс. руб. | 38 | 42 | 46 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 80 | 84 | 89 | 94 | 98 | 103 | 988 |
| Экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по водоснабжению (без экономического эффекта от снижения потерь) | тыс. руб. | 38 | 42 | 46 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 80 | 84 | 89 | 94 | 98 | 103 | 988 |
| Снижение затрат на зарплату и соц. выплаты | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение затрат на осуществление ремонта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по водоснабжению | тыс. руб. | 94 | 101 | 109 | 118 | 127 | 137 | 147 | 157 | 166 | 175 | 185 | 194 | 204 | 214 | 1537 |
| Капитальные вложения в систему водоснабжения | тыс. руб. | 2000 | 2080 | 2163 | 2250 | 2340 | 2433 | 2531 | 2632 | 2737 | 2847 | 2960 | 3079 | 3202 | 3330 | 36584 |
| Возможность окупаемости проектов | Проекты окупаются за счет экономии ресурсов на 4,2 % |

Михайловским сельским поселением предусмотрены мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизации потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Михайловского сельского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития. Кроме того, реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского сельского поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

Основной целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры применительно к системам коммунальной инфраструктуры является повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов, а также снижение нагрузки на эти системы за счёт оптимизации потребления энергоресурсов всеми группами потребителей, за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создания условий для перевода экономики муниципального образования, в том числе жилищно-коммунальной и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

## 14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

## 14.1. Программы инвестиционных проектов

Общая программа проектов:

- обеспечивающих повышение надежности ресурсоснабжения, обеспечивающих выполнение требований законодательства об энергосбережении, экологических требований;

- нацеленных на присоединение новых потребителей представлена в таблице № 14.1.1.

Таблица № 14.1.1. Общая программа проектов развития коммунальной инфраструктуры МО  на период с 2017 -2030 гг., тыс. руб.

| Мероприятия | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| Реконструкция источников теплоснабжения | 1950 | 0 | 0 | 700 | 400 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1950 | 0 | 0 | 700 | 400 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования не определен | 1950 | 0 | 0 | 700 | 400 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Мероприятия по реконструкции и модернизации источников водоснабжения | 14634 | 800 | 832 | 865 | 900 | 936 | 973 | 1012 | 1053 | 1095 | 1139 | 1184 | 1232 | 1281 | 1332 |
| Мероприятия по проектированию и строительству источников водоснабжения | 21950 | 1200 | 1248 | 1298 | 1350 | 1404 | 1460 | 1518 | 1579 | 1642 | 1708 | 1776 | 1847 | 1921 | 1998 |
| ИТОГО: | 36584 | 2000 | 2080 | 2163 | 2250 | 2340 | 2433 | 2531 | 2632 | 2737 | 2847 | 2960 | 3079 | 3202 | 3330 |
| Источник финансирования |
| Средства предприятия | 7371 | 800 | 832 | 865 | 900 | 936 | 973 | 1012 | 1053 | 1095 | 1139 | 1184 | 1232 | 1281 | 1332 |
| Источники финансирования не определены | 11057 | 1200 | 1248 | 1298 | 1350 | 1404 | 1460 | 1518 | 1579 | 1642 | 1708 | 1776 | 1847 | 1921 | 1998 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Мероприятия по строительству объектов системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по строительству объектов системы водоотведения | 14646 | 0 | 0 | 2704 | 2812 | 2925 | 3042 | 3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 14646 | 0 | 0 | 2704 | 2812 | 2925 | 3042 | 3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ ТБО |
| Оснащение санитарной очистки территории муниципального образования | 1867 | 108 | 0 | 69 | 25 | 112 | 1460 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| ИТОГО: | 1867 | 108 | 0 | 69 | 25 | 112 | 1460 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| ВСЕГО: | 55049 | 2108 | 2080 | 5636 | 5486 | 5928 | 7236 | 5722 | 2632 | 2737 | 2878 | 2960 | 3079 | 3237 | 3330 |

## 14.2. Обоснование источников финансирования

В общем случае источниками финансирования Программы являются:

- плата за присоединение к объектам коммунальной инфраструктуры;

- собственные средства организаций коммунального комплекса;

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

## 14.2.1. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» установлена Приказом РЭК ДЦиТ Краснодарского края № 5/2016-э от 27.01.2016 г. «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.12.2015 № 96/2015-э «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго».

Тарифы на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры по водоснабжению в Михайловском сельском поселении не установлены.

## 14.2.2. Собственные средства организаций коммунального комплекса

Собственными средствами организаций коммунального комплекса, в общем случае, являются амортизационные отчисления, прибыль предприятий.

## 14.2.2.1. Амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления  – это исчисленный в денежном выражении износ основных средств в процессе их производственного использования. Амортизация есть одновременно средство, способ, процесс перенесения стоимости основных средств (средств труда) на произведенный с их помощью продукт. Инструментом возмещения изнашиваемых основных средств являются амортизационные отчисления, включаемые в себестоимость производимого продукта и тем самым переходящих в цену продукта. Суммы амортизационных отчислений направляются на модернизацию, новое строительство. Предназначение амортизационных отчислений - обеспечение воспроизводства основных фондов предприятий и организаций.

Все основные средства, которые находятся в Михайловском сельском поселении для предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению являются муниципальной собственностью. Данные основные средства муниципальным образованием на условиях аренды передаются предприятиям, обслуживающим коммунальный комплекс поселения, для производства коммунальных услуг.

Соответственно, при формировании тарифов на коммунальные услуги в состав затрат включается сумма аренды, а сумма амортизации отсутствует.

В связи с чем, плата потребителей не может обеспечивать воспроизводство основных средств.

## 14.2.2.2. Надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса

Надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за оказываемые услуги и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Надбавки к тарифам на услуги по теплоснабжению и водоотведению в Михайловском сельском поселении не установлены.

## 14.2.2.3. Прибыль предприятий коммунального комплекса

На предприятиях коммунального комплекса финансово-хозяйственная деятельность или убыточна или прибыль весьма мала и не может обеспечивать воспроизводство или модернизацию (реконструкцию) оборудования коммунальной сферы муниципальных образований.

В настоящее время воспроизводство и модернизация оборудования, находящегося в муниципальной собственности, невозможны за счет собственных средств предприятий коммунального комплекса (из-за отсутствия амортизационных отчислений, прибыли предприятий).

Возможными источниками финансирования (в части муниципальной собственности) для систем теплоснабжения и водоснабжения в поселении в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов.

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятия, осуществляется в рамках утвержденных Инвестиционных программ;

- развитие газификации осуществляется на основании федеральных программ газификации и долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 437.

## 14.2.3. Привлеченные средства инвесторов

В развитии и обновлении инфраструктуры государство в существенной степени ориентируется на частный капитал, обеспечение конкурентоспособных условий работы бизнеса в инфраструктурных проектах.

Важнейшими инструментами привлечения частных инвестиций в коммунальную инфраструктуру являются переход к установлению долгосрочных тарифов и стимулирование заключения концессионных соглашений.

Применение долгосрочных тарифов создаст мотивацию для организаций коммунального комплекса к сокращению затрат, в том числе за счет снижения потерь ресурсов, а также снизит риски инвестирования, будет гарантировать инвесторам и кредиторам возвратность и рыночную доходность вложенных средств.

Развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы, переход от договоров аренды систем коммунальной инфраструктуры к концессионным соглашениям, иным механизмам государственно-частного партнерства, с одной стороны, позволит в максимальной степени защитить вложения инвесторов, а с другой - сохранить в государственной и муниципальной собственности системы жизнеобеспечения.

## 14.2.4. Денежные средства бюджетов разных уровней

Бюджет является центральным звеном финансовой системы государства. Как экономическая категория бюджет выражает систему экономических отношений между бюджетами разных уровней, между органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими лицами, населением.

Являясь частью финансовых отношений, бюджет выполняет функции:

Распределительную — формирование и использование централизованного фонда денежных средств по уровням государственной и территориальной власти и управления;

Контрольную — действует одновременно с распределительной и предполагает возможность и обязательность государственного контроля за поступлением и расходованием бюджетных средств;

Регулирующую — регулирует хозяйственную жизнь и жизнедеятельность, направляя бюджетные средства на необходимые цели.

В соответствии с конституцией и БК РФ бюджетная система РФ состоит из трех уровней:

- федеральный бюджет;

- бюджеты субъектов РФ;

- местные бюджеты.

Расходы бюджета — денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и органов местного самоуправления. В зависимости от характера определений, формируются системы бюджетных расходов.

В стране предусмотрено государственное участие в модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнёрства, а также опосредованное субсидирование предприятий коммунального комплекса через меры социальной защиты населения.

## 14.2.5. Тарифные источники финансирования

В перспективе для введения прогрессивного метода долгосрочного тарифного регулирования необходимо создание условий для максимально эффективного использования тарифных возможностей и обеспечения последующей инвестиционной привлекательности регулируемых видов деятельности. С этой целью в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги» в таблице 15.2.1. представлен расчет суммы тарифных источников финансирования и расчет тарифов, включающих в себя расходы на реализацию Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица № 14.2.5.1. Свод капитальных вложений на развитие коммунальной инфраструктуры МО на период с 2017 -2030 гг., тыс. руб.

| Мероприятия | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| Реконструкция источников теплоснабжения | 1950 | 0 | 0 | 700 | 400 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1950 | 0 | 0 | 700 | 400 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования не определен | 1950 | 0 | 0 | 700 | 400 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Мероприятия по реконструкции и модернизации источников водоснабжения | 14634 | 800 | 832 | 865 | 900 | 936 | 973 | 1012 | 1053 | 1095 | 1139 | 1184 | 1232 | 1281 | 1332 |
| Мероприятия по проектированию и строительству источников водоснабжения | 21950 | 1200 | 1248 | 1298 | 1350 | 1404 | 1460 | 1518 | 1579 | 1642 | 1708 | 1776 | 1847 | 1921 | 1998 |
| ИТОГО: | 36584 | 2000 | 2080 | 2163 | 2250 | 2340 | 2433 | 2531 | 2632 | 2737 | 2847 | 2960 | 3079 | 3202 | 3330 |
| Источник финансирования |
| Средства предприятия | 7371 | 800 | 832 | 865 | 900 | 936 | 973 | 1012 | 1053 | 1095 | 1139 | 1184 | 1232 | 1281 | 1332 |
| Источники финансирования не определены | 11057 | 1200 | 1248 | 1298 | 1350 | 1404 | 1460 | 1518 | 1579 | 1642 | 1708 | 1776 | 1847 | 1921 | 1998 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Мероприятия по строительству объектов системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по строительству объектов системы водоотведения | 14646 | 0 | 0 | 2704 | 2812 | 2925 | 3042 | 3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 14646 | 0 | 0 | 2704 | 2812 | 2925 | 3042 | 3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ ТБО |
| Оснащение санитарной очистки территории муниципального образования | 1867 | 108 | 0 | 69 | 25 | 112 | 1460 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| ИТОГО: | 1867 | 108 | 0 | 69 | 25 | 112 | 1460 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| ВСЕГО: | 55049 | 2108 | 2080 | 5636 | 5486 | 5928 | 7236 | 5722 | 2632 | 2737 | 2878 | 2960 | 3079 | 3237 | 3330 |

Таблица № 14.2.5.2. Тарифные источники финансирования

| Тарифные источники финансирования, тыс. руб. | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 532 | 51 | 58 | 65 | 74 | 84 | 95 | 106 | 117 | 131 | 145 | 160 | 177 | 195 | 215 |
| в т. ч. |
| На водоснабжение, тыс. руб. | 532 | 51 | 58 | 65 | 74 | 84 | 95 | 106 | 117 | 131 | 145 | 160 | 177 | 195 | 215 |

## 14.2.6. Обеспечение софинансирования из различных источников

Обеспечение софинансирования из различных источников всех проектов, представленных в Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Михайловского сельского поселения возможно при условии формирования, утверждения и согласования организациями коммунального комплекса инвестиционных программ по каждой системе.

Представленные в разделах 6-10 программы Обосновывающих материалов проекты являются основой для формирования инвестиционных программ на прогнозный период.

## 15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

## 15.1. Прогноз расходов и проверка доступности тарифов для населения на коммунальные ресурсы по тарифам, не включающим в себя источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Согласно п. 12 Постановления Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» «оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги осуществляется органом местного самоуправления».

Доступность для граждан платы за коммунальные услуги в Муниципальном образовании определена на основании Приказа Региональной энергетической комиссии - Департамента цен и тарифов Краснодарского края от 27.09.2011 года № 19/2011 «Об установлении критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги» по критериям доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые лежат в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского сельского поселения.

Исходной базой оценки доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги послужили прогнозные показатели социально-экономического развития Михайловского сельского поселения, в частности:

- прогноз численности населения;

- прогноз среднедушевых доходов населения;

- прогноз величины прожиточного минимума;

- прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определена на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Числовые значения критериев доступности установлены в зависимости от уровня экономического развития Михайловского сельского поселения и особенностей предоставления коммунальных услуг.

Прогнозная доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определена как отношение общего прогнозируемого совокупного платежа граждан за потребляемые коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц, то есть:

, где

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;

- общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги, руб.;

- численность населения Михайловского сельского поселения поселения, чел.;

- среднедушевой доход населения Михайловского сельского поселения, руб./чел. в месяц;

12 - число месяцев в году.

Учтено изменение тарифов на электроэнергию, природный газ на основании сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

Для расчета среднедушевого дохода применен коэффициент  - отношение среднедушевого дохода к среднемесячной заработной плате.

(6), где

- среднедушевой доход населения (включает в себя заработную плату, социальные выплаты, доходы от собственности и предпринимательской деятельности);

- среднемесячная заработная плата населения.

Среднедушевой доход населения муниципального образования  определяется:

, где

- среднемесячная заработная плата населения Михайловского сельского поселения.

Уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитан как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году.

Оценка критерия «доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов населения Михайловского сельского поселения, и как следствие, на долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий.

Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в муниципальном образовании определена как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения в муниципальном образовании.

При выполнении расчётов по уровню доступности для населения платы за коммунальные услуги учтены индексы-дефляторы на основе макроэкономических показателей прогноза Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г.

При анализе доступности для граждан платы за коммунальные услуги в период действия Программы использованы числовые значения показателей критериев доступности, установленных Приказом Региональной энергетической комиссии - Департамента цен и тарифов Краснодарского края от 27.09.2011 года № 19/2011 «Об установлении критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги».

Таблица № 15.1.1. Доступность коммунальных услуг для населения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система электроснабжения |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 2105 | 2126 | 2147 | 2169 | 2190 | 2212 | 2234 | 2257 | 2279 | 2302 | 2325 | 2348 | 2372 | 2402 |
| Объём реализации электроэнергии населению | тыс. кВт. ч | 1891 | 1908 | 1925 | 1942 | 1959 | 1977 | 1995 | 2013 | 2031 | 2049 | 2068 | 2086 | 2105 | 2130 |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. | 74,8 | 74,8 | 74,7 | 74,6 | 74,6 | 74,5 | 74,4 | 74,3 | 74,3 | 74,2 | 74,1 | 74,0 | 74,0 | 73,9 |
| Объём электроэнергии, реализуемой по приборам учёта | тыс. кВт. ч | 1891 | 1908 | 1925 | 1942 | 1959 | 1977 | 1995 | 2013 | 2031 | 2049 | 2068 | 2086 | 2105 | 2130 |
| Обеспеченность потребления услуг населением индивидуальными приборами учёта электроэнергии | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| II. Система теплоснабжения |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом услуги централизованного отопления | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объём реализации населению услуги отопления | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | Гкал/кв. м в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отапливаемая жилая площадь | тыс. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т. ч. |
| Многоквартирный жилой фонд | тыс. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальный жилой фонд | тыс. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом услуги централизованного горячего водоснабжения | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Численность населения, пользующегося услугой ГВС | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объём реализации населению услуги ГВС | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | Гкал/чел. в мес. | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | куб. м./чел. в мес. | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| III. Система водоснабжения |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом услуги централизованного водоснабжения | % | 87,7% | 87,9% | 88,0% | 88,2% | 88,4% | 88,6% | 88,8% | 88,9% | 89,1% | 89,3% | 89,5% | 89,6% | 89,8% | 90,0% |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 1846 | 1868 | 1891 | 1913 | 1936 | 1960 | 1983 | 2007 | 2031 | 2055 | 2080 | 2105 | 2130 | 2162 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 166,8 | 168,3 | 169,8 | 171,3 | 172,8 | 174,4 | 176,0 | 177,5 | 179,1 | 180,7 | 182,4 | 184,0 | 185,7 | 187,8 |
| Удельное водопотребление | м3/чел. в мес. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,2 |
| Объём холодной воды, реализуемой по приборам учёта | тыс. куб. м | 148,0 | 150,8 | 153,7 | 156,6 | 159,6 | 162,7 | 165,8 | 168,9 | 172,2 | 175,4 | 178,8 | 182,2 | 185,7 | 187,8 |
| Обеспеченность потребления услуг населением индивидуальными приборами учёта воды | % | 88,7% | 89,6% | 90,5% | 91,4% | 92,4% | 93,3% | 94,2% | 95,2% | 96,1% | 97,1% | 98,0% | 99,0% | 100,0% | 100,0% |
| IV. Система газоснабжения |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом услуги централизованного газоснабжения | % | 38,1% | 41,1% | 44,2% | 47,6% | 51,3% | 55,2% | 59,5% | 64,1% | 69,0% | 74,3% | 80,1% | 86,2% | 92,9% | 100,0% |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | 802 | 873 | 950 | 1033 | 1124 | 1222 | 1329 | 1446 | 1573 | 1711 | 1861 | 2025 | 2202 | 2402 |
| Объём реализации услуги газоснабжения населения | тыс. м3 | 719 | 783 | 843 | 908 | 978 | 1053 | 1134 | 1221 | 1315 | 1416 | 1525 | 1642 | 1769 | 1910 |
| Пищеприготовление | чел. | 802 | 873 | 950 | 1033 | 1124 | 1222 | 1329 | 1446 | 1573 | 1711 | 1861 | 2025 | 2202 | 2402 |
| Отапливаемая площадь | тыс. кв. м | 18,5 | 20,1 | 21,9 | 24,0 | 26,2 | 28,8 | 31,7 | 34,9 | 38,6 | 42,9 | 47,7 | 53,3 | 59,8 | 67,4 |
| Пищеприготовление | тыс. куб. м | 54,4 | 59,2 | 64,4 | 70,0 | 76,2 | 82,9 | 90,1 | 98,0 | 106,7 | 116,0 | 126,2 | 137,3 | 149,3 | 162,9 |
| Отапливаемая площадь | тыс. куб. м | 664 | 724 | 779 | 838 | 902 | 970 | 1044 | 1123 | 1208 | 1300 | 1399 | 1505 | 1619 | 1747 |
| Удельное газоснабжение | м3/чел. в мес. | 74,7 | 74,7 | 74,0 | 73,3 | 72,5 | 71,8 | 71,1 | 70,4 | 69,7 | 69,0 | 68,3 | 67,6 | 66,9 | 66,3 |
| Объём газа, реализуемого по приборам учёта | тыс. м3 | 719 | 783 | 843 | 908 | 978 | 1053 | 1134 | 1221 | 1315 | 1416 | 1525 | 1642 | 1769 | 1910 |
| Обеспеченность потребления услуг населением индивидуальными приборами учёта газа | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| V. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
| Численность населения, пользующегося услугой по захоронению (утилизации) ТБО | чел. | 2039 | 2065 | 2092 | 2120 | 2147 | 2175 | 2204 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объём захоронения (утилизации) ТБО от населения | тыс. м3 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м3/чел. в год | 1,71 | 1,72 | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 1,74 | 1,74 | 1,75 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 1,77 | 1,77 | 1,78 |

Таблица № 15.1.2. Объем отгрузки коммунальных услуг населению, динамика изменения тарифов

| Коммунальные услуги | объем | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение | тыс. кВт. ч | 1891 | 1908 | 1925 | 1942 | 1959 | 1977 | 1995 | 2013 | 2031 | 2049 | 2068 | 2086 | 2105 | 2130 |
|  | изменение объема к предыдущему году, % | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 101,2% |
|  | ТАРИФ | 4,81 | 5,29 | 5,82 | 6,40 | 7,04 | 7,75 | 8,45 | 9,04 | 9,58 | 10,06 | 10,56 | 10,98 | 11,42 | 11,88 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % | 110,0% | 110,0% | 110,0% | 110,0% | 110,0% | 110,0% | 109,0% | 107,0% | 106,0% | 105,0% | 105,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |
|  | тыс. руб. | 9095 | 10094 | 11204 | 12435 | 13801 | 15318 | 16847 | 18188 | 19452 | 20609 | 21834 | 22911 | 24042 | 25297 |
| Холодное водоснабжение | тыс. куб. м | 166,8 | 168,3 | 169,8 | 171,3 | 172,8 | 174,4 | 176,0 | 177,5 | 179,1 | 180,7 | 182,4 | 184,0 | 185,7 | 187,8 |
|  | изменение объема к предыдущему году, % | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 100,9% | 101,2% |
|  | ТАРИФ | 32,58 | 34,21 | 36,02 | 37,79 | 39,64 | 41,66 | 43,83 | 46,02 | 48,18 | 50,40 | 52,77 | 55,25 | 57,90 | 60,68 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % | 105,3% | 105,0% | 105,3% | 104,9% | 104,9% | 105,1% | 105,2% | 105,0% | 104,7% | 104,6% | 104,7% | 104,7% | 104,8% | 104,8% |
|  | тыс. руб. | 5433 | 5756 | 6116 | 6473 | 6851 | 7266 | 7712 | 8170 | 8631 | 9109 | 9623 | 10166 | 10750 | 11398 |
| Природный газ | тыс. куб. м | 719 | 783 | 843 | 908 | 978 | 1053 | 1134 | 1221 | 1315 | 1416 | 1525 | 1642 | 1769 | 1910 |
|  | изменение объема к предыдущему году, % | 108,8% | 108,9% | 107,7% | 107,7% | 107,7% | 107,7% | 107,7% | 107,7% | 107,7% | 107,7% | 107,7% | 107,7% | 107,7% | 108,0% |
|  | ТАРИФ | 7,58 | 8,48 | 9,40 | 10,42 | 11,51 | 12,55 | 13,32 | 14,07 | 14,79 | 15,38 | 15,85 | 16,32 | 16,78 | 17,22 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % | 112,7% | 111,8% | 110,9% | 110,9% | 110,4% | 109,0% | 106,1% | 105,7% | 105,1% | 104,0% | 103,0% | 103,0% | 102,8% | 102,6% |
|  | тыс. руб. | 5452 | 6637 | 7927 | 9465 | 11256 | 13214 | 15099 | 17187 | 19446 | 21780 | 24166 | 26799 | 29678 | 32879 |
| Расчетная стоимость всех коммунальных услуг | тыс. руб. | 19980 | 22488 | 25246 | 28373 | 31909 | 35797 | 39658 | 43545 | 47529 | 51498 | 55623 | 59877 | 64470 | 69573 |
| Стоимость жилищных услуг |  | 1083 | 1219 | 1368 | 1538 | 1729 | 1940 | 2149 | 2360 | 2576 | 2791 | 3015 | 3245 | 3494 | 3771 |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году | % | 112,5% | 112,6% | 112,3% | 112,4% | 112,5% | 112,2% | 110,8% | 109,8% | 109,1% | 108,3% | 108,0% | 107,6% | 107,7% | 107,9% |
| Общий доход населения (со льготами и субсидиями) | тыс. руб. | 592635 | 629689 | 670221 | 712057 | 756104 | 802417 | 853217 | 907240 | 946498 | 987886 | 1029962 | 1075399 | 1122443 | 1171798 |
| Расчетная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 3,4% | 3,6% | 3,8% | 4,0% | 4,2% | 4,5% | 4,6% | 4,8% | 5,0% | 5,2% | 5,4% | 5,6% | 5,7% | 5,9% |
| Расчетная доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи | % | 3,6% | 3,8% | 4,0% | 4,2% | 4,4% | 4,7% | 4,9% | 5,1% | 5,3% | 5,5% | 5,7% | 5,9% | 6,1% | 6,3% |

Рост изменения цен на платные услуги населению (водоснабжение, водоотведение, захоронение ТБО) учтен на основании сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030

| 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | 2023/2022 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105,3% | 105,0% | 105,3% | 104,9% | 104,9% | 105,1% | 105,2% | 105,0% | 104,7% | 104,6% | 104,7% | 104,7% | 104,8% | 104,8% |

Рост изменения цен на электроэнергию для населения учтен на основании сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

| 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | 2023/2022 | 2024/2023 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110,0% | 110,0% | 110,0% | 110,0% | 110,0% | 110,0% | 109,0% | 107,0% | 106,0% | 105,0% | 105,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |

Рост изменения цен на теплоэнергию учтен на основании сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

| 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | 2023/2022 | 2024/2023 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112,7% | 111,8% | 110,9% | 110,9% | 110,4% | 109,0% | 106,1% | 105,7% | 105,1% | 104,0% | 103,0% | 103,0% | 102,8% | 102,6% |

Таблица № 15.1.6. Расходы населения на коммунальные услуги (при тарифах, не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры)

| Коммунальные услуги | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на коммунальные услуги | руб. в мес. | 791 | 882 | 980 | 1090 | 1214 | 1348 | 1479 | 1608 | 1738 | 1864 | 1994 | 2125 | 2265 | 2414 |
| Электроснабжение | % ко всем расходам на КУ | 45,5% | 44,9% | 44,4% | 43,8% | 43,3% | 42,8% | 42,5% | 41,8% | 40,9% | 40,0% | 39,3% | 38,3% | 37,3% | 36,4% |
| Холодное водоснабжение | % ко всем расходам на КУ | 27,2% | 25,6% | 24,2% | 22,8% | 21,5% | 20,3% | 19,4% | 18,8% | 18,2% | 17,7% | 17,3% | 17,0% | 16,7% | 16,4% |
| Природный газ | % ко всем расходам на КУ | 27,3% | 29,5% | 31,4% | 33,4% | 35,3% | 36,9% | 38,1% | 39,5% | 40,9% | 42,3% | 43,4% | 44,8% | 46,0% | 47,3% |
| Электроснабжение | сумма расходов, руб. | 360,1 | 395,7 | 434,8 | 477,8 | 525,1 | 577,0 | 628,3 | 671,6 | 711,2 | 746,0 | 782,6 | 813,0 | 844,7 | 877,6 |
| Холодное водоснабжение | сумма расходов, руб. | 215,1 | 225,6 | 237,4 | 248,7 | 260,7 | 273,7 | 287,6 | 301,7 | 315,6 | 329,8 | 344,9 | 360,8 | 377,7 | 395,4 |
| Природный газ | сумма расходов, руб. | 215,8 | 260,2 | 307,6 | 363,7 | 428,3 | 497,8 | 563,1 | 634,7 | 711,0 | 788,4 | 866,2 | 951,0 | 1042,8 | 1140,7 |

## 15.2. Прогноз расходов и проверка доступности тарифов для населения на коммунальные ресурсы по тарифам, включающим в себя источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Согласно п. 6 ч.1 ст. 3 Федерального закона РФ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» № 190-ФЗ обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала является одним из общих принципов организации отношений и основы государственной политики в сфере теплоснабжения.

Согласно п 13. ст. 14 Федерального закона РФ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ - ФЗ расходы организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объектов централизованной системы горячего водоснабжения, системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения учитываются при определении размера инвестированного капитала в соответствии с правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и правилами ведения учета инвестированного капитала, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таблица № 15.2.1. Расчет суммы тарифных источников финансирования и расчет тарифов, включающих в себя расходы на реализацию Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

| Показатели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая сумма расходов населения на ЖКУ, тыс. руб. | 17755 | 19980 | 22488 | 25246 | 28373 | 31909 | 35797 | 39658 | 43545 | 47529 | 51498 | 55623 | 59877 | 64470 | 69573 |
| в т. ч. |
| на электроэнергию, тыс. руб. | 8194 | 9095 | 10094 | 11204 | 12435 | 13801 | 15318 | 16847 | 18188 | 19452 | 20609 | 21834 | 22911 | 24042 | 25297 |
| на водоснабжение, тыс. руб. | 5114 | 5433 | 5756 | 6116 | 6473 | 6851 | 7266 | 7712 | 8170 | 8631 | 9109 | 9623 | 10166 | 10750 | 11398 |
| на природный газ, тыс. руб. | 4447 | 5452 | 6637 | 7927 | 9465 | 11256 | 13214 | 15099 | 17187 | 19446 | 21780 | 24166 | 26799 | 29678 | 32879 |
| доля на электроэнергию, % | 46,2% | 45,5% | 44,9% | 44,4% | 43,8% | 43,3% | 42,8% | 42,5% | 41,8% | 40,9% | 40,0% | 39,3% | 38,3% | 37,3% | 36,4% |
| доля на теплоэнергию, % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| доля на водоснабжение, % | 28,8% | 27,2% | 25,6% | 24,2% | 22,8% | 21,5% | 20,3% | 19,4% | 18,8% | 18,2% | 17,7% | 17,3% | 17,0% | 16,7% | 16,4% |
| доля на природный газ, % | 25,0% | 27,3% | 29,5% | 31,4% | 33,4% | 35,3% | 36,9% | 38,1% | 39,5% | 40,9% | 42,3% | 43,4% | 44,8% | 46,0% | 47,3% |
| Тарифные источники финансирования Программы |
| Тарифные источники финансирования, % | 0,0% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,6% |
| Все тарифные источники финансирования, тыс. руб. | 0,0 | 64,5 | 76,9 | 91,1 | 108,3 | 129,0 | 153,0 | 176,6 | 200,2 | 228,7 | 257,2 | 287,8 | 319,4 | 354,8 | 395,7 |
| Тарифные источники финансирования, тыс. руб. | 0,0 | 17,5 | 19,7 | 22,1 | 24,7 | 27,7 | 31,1 | 34,3 | 37,6 | 41,5 | 45,5 | 49,8 | 54,2 | 59,2 | 64,8 |
| в т. ч. |
| на водоснабжение, тыс. руб. | 0,0 | 17,5 | 19,7 | 22,1 | 24,7 | 27,7 | 31,1 | 34,3 | 37,6 | 41,5 | 45,5 | 49,8 | 54,2 | 59,2 | 64,8 |
| Тарифные источники финансирования в составе тарифа |
| На холодное водоснабжение, руб. | 0,00 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,35 |
| Тарифы, включающие в себя расходы на реализацию Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры |
| На холодное водоснабжение, руб. | 30,94 | 32,69 | 34,33 | 36,15 | 37,93 | 39,80 | 41,84 | 44,02 | 46,23 | 48,41 | 50,65 | 53,04 | 55,54 | 58,22 | 61,02 |
| Изменение тарифов с учетом включения в тариф расходов на реализацию Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, в % к предыдущему году |
| На водоснабжение, руб. | 106,0% | 105,6% | 105,0% | 105,3% | 104,9% | 104,9% | 105,1% | 105,2% | 105,0% | 104,7% | 104,6% | 104,7% | 104,7% | 104,8% | 104,8% |
| Годовая реализация коммунальных услуг |
| Отопление, тыс. Гкал | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Холодного водоснабжения, тыс. куб. м | 472,8 | 482,2 | 491,9 | 501,7 | 511,7 | 522,0 | 532,4 | 543,0 | 553,9 | 565,0 | 576,3 | 587,8 | 599,6 | 611,6 | 623,8 |
| Захоронение (утилизация) ТБО, тыс. куб. м | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тарифные источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры |
| Тарифные источники финансирования, тыс. руб. | 0 | 51 | 58 | 65 | 74 | 84 | 95 | 106 | 117 | 131 | 145 | 160 | 177 | 195 | 215 |
| в т. ч. |
| На водоснабжение, тыс. руб. | 0,0 | 50,7 | 57,6 | 65,2 | 73,8 | 83,7 | 94,8 | 106,0 | 117,2 | 131,0 | 145,1 | 160,5 | 176,7 | 194,8 | 215,3 |

Таблица № 15.2.2. Объем отгрузки коммунальных услуг населению, динамика изменения тарифов (при тарифах, включающих в себя источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры)

| Коммунальные услуги | объем | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение | тыс. кВт. ч | 1891 | 1908 | 1925 | 1942 | 1959 | 1977 | 1995 | 2013 | 2031 | 2049 | 2068 | 2086 | 2105 | 2130 |
|  | ТАРИФ | 4,81 | 5,29 | 5,82 | 6,40 | 7,04 | 7,75 | 8,45 | 9,04 | 9,58 | 10,06 | 10,56 | 10,98 | 11,42 | 11,88 |
|  | тыс. руб. | 9095 | 10094 | 11204 | 12435 | 13801 | 15318 | 16847 | 18188 | 19452 | 20609 | 21834 | 22911 | 24042 | 25297 |
| Холодное водоснабжение | тыс. куб. м | 166,8 | 168,3 | 169,8 | 171,3 | 172,8 | 174,4 | 176,0 | 177,5 | 179,1 | 180,7 | 182,4 | 184,0 | 185,7 | 187,8 |
|  | ТАРИФ | 32,69 | 34,33 | 36,15 | 37,93 | 39,80 | 41,84 | 44,02 | 46,23 | 48,41 | 50,65 | 53,04 | 55,54 | 58,22 | 61,02 |
|  | тыс. руб. | 5451 | 5776 | 6138 | 6498 | 6879 | 7297 | 7746 | 8208 | 8673 | 9155 | 9673 | 10220 | 10809 | 11463 |
| Природный газ | тыс. куб. м | 719 | 783 | 843 | 908 | 978 | 1053 | 1134 | 1221 | 1315 | 1416 | 1525 | 1642 | 1769 | 1910 |
|  | ТАРИФ | 7,58 | 8,48 | 9,40 | 10,42 | 11,51 | 12,55 | 13,32 | 14,07 | 14,79 | 15,38 | 15,85 | 16,32 | 16,78 | 17,22 |
|  | тыс. руб. | 5452 | 6637 | 7927 | 9465 | 11256 | 13214 | 15099 | 17187 | 19446 | 21780 | 24166 | 26799 | 29678 | 32879 |
| Стоимость всех услуг | тыс. руб. | 19998 | 22508 | 25268 | 28398 | 31937 | 35828 | 39692 | 43583 | 47571 | 51543 | 55673 | 59931 | 64529 | 69638 |
| Динамика изменения критериев доступности коммунальных услуг для населения |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году | % | 112,6% | 112,6% | 112,3% | 112,4% | 112,5% | 112,2% | 110,8% | 109,8% | 109,2% | 108,4% | 108,0% | 107,6% | 107,7% | 107,9% |
| Общий доход населения (со льготами и субсидиями) | тыс. руб. | 592635 | 629689 | 670221 | 712057 | 756104 | 802417 | 853217 | 907240 | 946498 | 987886 | 1029962 | 1075399 | 1122443 | 1171798 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 3,9% | 4,1% | 4,3% | 4,6% | 4,9% | 5,1% | 5,3% | 5,5% | 5,8% | 6,0% | 6,2% | 6,4% | 6,6% | 6,8% |

## 16. Модель для расчета программы

Для проведения расчётов по Программе использованы первичные данные о показателях систем ресурсоснабжения: основных технических характеристиках, производстве, отпуске, потерях, реализации (отпуске) и др., статистике аварий, отказов. С учётом институциональной структуры, зон действия источников определены балансы мощности и ресурса, резервы и дефициты системы, надёжность работы систем.

Расчёт целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры, проводился с использованием первичных данных о показателях развития МО Северский район и Михайловское сельское поселение: динамике численности населения, ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий, прогнозируемых изменений в промышленности на период действия программы, экономических показателей развития Михайловского сельского поселения.

Расчёт финансовых потребностей для реализации программы производился, исходя из ежегодной динамики совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы проектов.

Все расчёты в Программе производились с помощью программы электронных таблиц Microsoft Office Excel по алгоритмам, определённым для каждого расчётного показателя, исходя из используемых первичных данных.

Построенные модели (таблицы) позволяют оперативно вносить изменения в расчёты при изменении (уточнении) первичных (исходных) данных, значений индикаторов, нормативно устанавливаемых параметров и т.д.