## О Б О С Н О В Ы В АЮ Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Михайловского сельского поселения Северского района Краснодарского  края

на период с 2017 г. до 2030 г.

Часть I

О Б О С Н О В Ы В АЮ Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

Часть I

Оглавление

О Б О С Н О В Ы В АЮ Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы	1

Предисловие	5

1. Перспективные показатели развития Михайловского сельского поселения для разработки программы	6

1.1. Характеристика муниципального образования	6

1.1.1. Территория	6

1.1.2. Климат	7

1.1.3. Административное деление	7

1.1.4. Численность и состав населения	8

1.1.5. Экономическое состояние Михайловского сельского поселения	8

1.1.6. Доходы населения	9

1.1.7. Характеристика существующего состояния жилищного фонда	9

1.1.8. Существующие планы и программы развития Михайловского сельского поселения	10

1.2. Прогноз численности Михайловского сельского поселения	10

1.3. Прогноз развития Михайловского сельского поселения	11

1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования	12

1.5. Прогноз изменения доходов населения	12

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	12

2.1. Перспективные показатели спроса на электроснабжение	13

2.2. Перспективные показатели спроса на теплоснабжение	13

2.3. Перспективные показатели спроса на водоснабжение	14

2.4. Перспективные показатели спроса на газоснабжение	15

2.5. Перспективные показатели спроса на услуги по захоронению (утилизации) ТБО	15

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	16

3.1. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения	16

3.1.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и потребителями в Михайловском сельском поселении	16

3.1.2. Существующее техническое состояние системы электроснабжения	16

3.1.2.1-2 Эффективность и надежность системы электроснабжения	19

3.1.2.3. Доля поставки электроэнергии по приборам учета	21

3.1.2.4. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности	21

3.1.2.5. Показатели готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	21

3.1.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения	22

3.2. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения	22

3.2.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями	22

3.2.2. Существующее техническое состояние системы теплоснабжения	23

3.2.2.1. Эффективность и надежность системы теплоснабжения	23

3.2.2.2. Эффективность и надежность имеющихся источников теплоснабжения	27

3.2.2.3. Эффективность и надежность имеющихся сетей	27

3.2.2.4. Рациональность системы теплоснабжения	28

3.2.2.5. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса	29

3.2.2.6. Показатели готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	29

3.2.2.7. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения	29

3.3. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения	30

3.3.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями	30

3.3.2. Существующее техническое состояние системы водоснабжения	31

3.3.2.1. Эффективность и надежность системы водоснабжения	33

3.3.2.2. Характеристика имеющихся сетей системы водоснабжения	34

3.3.2.3. Зоны действия источников водоснабжения и их рациональности	35

3.3.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса	35

3.3.2.5. Показатели готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	35

3.3.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения	35

3.3.2.7. Качество воды	36

3.3.2.8. Существующие технические и технологические проблемы в системе водоснабжения	37

3.4. Характеристика существующего состояния системы водоотведения	38

3.4.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями	38

3.4.2.1-2 Эффективность и надежность системы водоотведения	38

3.4.2.3. Зоны действия системы водоотведения и их рациональность	38

3.4.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности на перспективу, с учетом будущего спроса	38

3.4.2.5. Показатели готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения	39

3.4.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения	39

3.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения	39

3.6. Характеристика состояния и проблем обращения с отходами	40

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации	40

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	41

## Предисловие

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» осуществлена разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского сельского поселения Северского района Краснодарского края на период с 2017 г. до 2030 г. (далее - Программа).

Разработка Программы велась исходя из сроков реализации Генерального плана Михайловского сельского поселения Северского района Краснодарского края, определяющего основные направления развития поселения. Программа соотнесена с мероприятиями Генерального плана Михайловского сельского поселения и проведен анализ направлений развития коммунальной инфраструктуры в перспективе до 2030 г.

Разработка Программы организована администрацией Михайловского сельского поселения Северского района Краснодарского края, осуществлялась ИП Гресь А.Н.

Работа над Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры велась в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления - Администрацией МО Северский район Краснодарского края, Администрацией Михайловского сельского поселения, организациями коммунального комплекса, предоставляющими услуги на территории поселения.

В результате реализации Программы:

- будут проведены модернизация и развитие существующих систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, системы водоотведения;

- будет осуществлено развитие системы обращения твердых бытовых отходов;

- улучшится качество предоставляемых услуг и улучшится качество жизни населения Михайловского сельского поселения;

- улучшится экологическая ситуация на территории муниципального образования;

- снизится уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повысится финансовая устойчивость предприятий коммунальной сферы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского сельского поселения должна выполняться как единое целое с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы и мероприятий программ по энергосбережению при производстве, транспортировке и потреблении энергоресурсов.

Программа разработана на основании и с учётом следующих правовых актов РФ:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (с последующими изменениями);

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1540-КЗ;

- Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

- Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказа Минрегиона РФ от 14.04.2008 г. № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. № 708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»;

- Постановление Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Приказа Минрегиона РФ от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.09.2010 г. № 18443).

Законодательство субъекта Российской Федерации:

- Закон Краснодарского края «Градостроительный кодекс Краснодарского края», принят Законодательным Собранием Краснодарского края от 16.07.2008 г. № 1540-кз;

- Закон Краснодарского края «О стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года», принятый Законодательным Собранием Краснодарского края от 16.04.2008 г.;

- Государственная программа Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры», утвержденная постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.11.2015 г. № 1038;

- Приказ Региональной энергетической комиссии - Департамента цен и тарифов Краснодарского края от 27.09.2011 года № 19/2011 «Об установлении критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги»;

- Приказ РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 29.12.2015 N 87/2015-э «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» на 2016 год».

## 1. Перспективные показатели развития Михайловского сельского поселения для разработки программы

## 1.1. Характеристика муниципального образования

## 1.1.1. Территория

Михайловское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Северский район и располагается в юго-западной части Краснодарского края в левобережье реки Кубань, на северо-западном склоне главного кавказского хребта  и граничит с северо-западной стороны с землями Абинского района, с восточной - с землями Львовского сельского поселения, с юга – с  Крюковским водохранилищем и землями  Ильского городского поселения Северского района. Общая протяженность границ поселения составляет  54,7 км

Расстояние от Михайловского поселения до районного центра ст. Северской – 30 км;  до краевого центра г. Краснодар  -70 км.

Общая площадь Михайловского сельского поселения составляет 7960 га. В состав поселения входят 3 населенных пункта: административный центр – село Михайловское, хутор Ананьевский и хутор Александровский.

На юге поселения  2464,4 га занимает Крюковское водохранилище, что составляет 31% территории поселения.

Таблица № 1.1.1.1. Баланс земельного фонда Михайловского  сельского поселения по категориям

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | земли сельскохозяйственного назначения, в том числе, Крюковское водохранилище | га / % | 7174,4/ 90,1 2464,4/ 31,0 | 7130,3/ 89,6 2464,4/ 31,0 |
| 2. | земли населенных пунктов | га / % | 603,0/ 7,55 | 605,8/ 7,61 |
| 3. | земли рекреационного назначения | га/ % | 0 | 8,0/ 0,1 |
| 4. | земли лесного фонда | га / % | 40,3/ 0,5 | 40,3/ 0,5 |
| 5. | земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и специального назначения | га / % | 131,3/ 1,65 | 164,6/ 2,07 |
| 6. | земли водного фонда | га / % | 11,0/ 0,2 | 11,0/ 0,2 |
|  | Всего: | га | 7960 | 7960 |

## 1.1.2. Климат

Сложное географическое положение Северского района Краснодарского края обуславливает и осложненные климатические условия. В целом его территория относится к южной части переходных климатов умеренной зоны. Так, северо-центральную, равнинную часть, по своим климатическим характеристикам можно отнести к районам умеренно-континентального климата.

По особенностям распределения сильных осадков на территории района северная и центральная части района относятся к степной зоне.

Степная область характеризуется тем, что большая половина осадков выпадает летом. Сильные осадки (50 мм/сут.) возможны здесь ежегодно. Абсолютный максимум осадков может составлять до 100 мм/сут. Высокая повторяемость сильных ливней объясняется положением района на пути атмосферных фронтов, перемещающихся с севера и северо-запада к горам Кавказа, а так же близостью Азовского и Черного морей. По данным Северской метеостанции многолетняя среднегодовая температура воздуха составляет +110С.

Зимняя температура в среднем колеблется от  +5 до -5 0С, в «холодные» зимы температура может опускаться до отметок -30 0С.  Абсолютный минимум  -35,7 0С. Наиболее холодные месяцы – январь и февраль.

Высота снежного покрова достигает в среднем 20-30 см, в центральной и северной частях он особенно не устойчив и имеет прерывистый характер периодами по 10-15 дней, появляется он в декабре месяце и окончательно сходит в марте.

Обычно, глубина промерзания почв не превышает 25-30 см, но может достигать  60-70 см.  Нормативная глубина промерзания принята равной 80 см.

Лето сухое и жаркое, температура воздуха достигает +30 – +35 0С. Продолжительность теплого периода, длящегося с апреля по октябрь месяцы, с температурой свыше +10 0С достигает 200 дней. Абсолютный максимум составляет +40 0С.

Среднегодовое количество осадков в среднем составляет 600-650 мм. Распределение количества осадкой в течение года – крайне не равномерное. Летом большая часть осадков выпадает в виде ливней, осенью и зимой наблюдаются затяжные моросящие дожди.

## 1.1.3. Административное деление

Территория Михайловского сельского поселения в административных границах, установленных законом Краснодарского края от 1апреля 2004 года № 677-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Северский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ», составляет 7 960 га.

Михайловское сельское поселение включает в себя 3 населенных пункта — село Михайловское (административный центр), х.Ананьевский и х. Александровский.

## 1.1.4. Численность и состав населения

Численность постоянного населения Михайловского сельского поселения на 01.01.2016 г. составляет 2109 чел.

Таблица 1.14.1. Характеристика населенных пунктов, входящих в состав Михайловского сельского поселения по состоянию на 1.01.2016 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь фактически освоенной территории, га | Численность населения, чел. | Плотность населения населенных пунктов, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Михайловское | 414,95 | 1789 | 4,3 |
| 2 | хутор Александровский | 0,83 | 1 | 1,2 |
| 3 | хутор Ананьевский | 187,30 | 319 | 1,7 |
| Всего | 603,08 | 2109 | 3,5 |

Половозрастной состав населения Михайловского сельского поселения представлен следующим образом:

Население моложе трудоспособного возраста – 14,0 %;

население в трудоспособном возрасте – 51,8 %;

население старше трудоспособного возраста – 34,2 %

Демографическая ситуация в поселении повторяет краевые проблемы и обстановку большинства регионов. Общий коэффициент рождаемости ниже коэффициента смертности.

## 1.1.5. Экономическое состояние Михайловского сельского поселения

Агропромышленный комплекс Михайловского сельского поселения является основой экономики. Почвенно-климатические условия позволяют выращивать на проектируемой территории различные сельскохозяйственные культуры, наиболее эффективной из них является картофель и рис.

Благоприятные климатические условия, трудовые ресурсы, плодородные почвы создают возможность для развития сельскохозяйственного потенциала, который используется в настоящее время недостаточно эффективно по причине отсутствия системы материально-технического и производственного обслуживания, сбыта и переработки производимой сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами продукции.

Около 92% валового муниципального продукта поселения составляют розничная торговля и сельское хозяйство.

Общая площадь водных объектов поселения составляет 11 га – потенциал для разведения и воспроизводства речных и прудовых видов рыб.

Основными бюджетообразующими предприятиями проектируемой территории по отраслям являются:

- в агропромышленном комплексе: ООО «Агрофирма Кубань», Михайловский участок Северского филиала ФГБУ Управление «Кубаньмелиоводхоз» и 2 крестьянских (фермерских) хозяйства;

- в торговле: ООО «Душевин», ООО «Светлана» и индивидуальные предприниматели Кушкова А.В., Дорошок Т. И., Искяндаров С.В.;

Среднегодовая численность населения занятого в экономике поселения составляет – 509 человек или 46,6 % от общей численности населения в трудоспособном возрасте.

Помимо производственных предприятий на проектируемой территории размещается ГУ СО КК «Михайловский Дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Михайловское сельское поселение обладает рядом преимуществ и сильных сторон, которые являются базовыми при разработке перспектив и направлений экономического развития:

- территория поселения обладает комфортными природно-климатическими ресурсами;

- благоприятные почвенно-климатические условия способствуют увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции.

Ключевыми проблемами социально-экономического развития Михайловского сельского поселения Северского района, на решении которых необходимо сконцентрировать усилия являются:

- значительная степень физического и морального износа основного оборудования не дает возможности производить качественную продукцию в необходимых объемах

- недостаточный уровень развития транспортной и коммунальной инфраструктуры, что негативно влияет на качество жизни населения, а также ухудшает инвестиционную привлекательность территории для размещения новых производительных сил на территории поселения.

- высокая зависимость себестоимости выпускаемой продукции, а также уровня жизни населения от цен на энергоносители.

- наличие предприятий-банкротов в сельском хозяйстве;

- недостаточность квалифицированных рабочих кадров;

- низкий уровень доходов населения, значительная доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Михайловское сельское поселение – территория с высоким градостроительным, природно-ресурсным и производственным, потенциалом.

## 1.1.6. Доходы населения

По данным Росстата Краснодарского края среднегодовая заработная плата в Северском районе Краснодарского края составила:

- в 2013 г. – 24121 руб.;

- в 2014 г. – 27709 руб.;

- в 2015 г. – 28251 руб.

## 1.1.7. Характеристика существующего состояния жилищного фонда

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

На территории Михайловского сельского поселения находится:

- 5 многоквартирных домов, общей площадью 2682,88 кв. м в которых проживает 177 чел.,

- 764 индивидуальных частных дома.

Таблица № 1.1.7.1. Характеристика жилого фонда Михайловского сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 г.

| Показатели | Численность населения | Кол-во домов, шт. | Площадь жилых домов, кв. м | Газифицировано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во домов, шт. | Площадь жилых домов, кв. м | Доля газифицировано,% |
| с. Михайловское | 1789 | 618 | 41863 | 214 | 15364 | 36,7% |
| в т. ч. проживающие в МКД | 177 | 5 | 4141,8 |  |  |  |
| х. Алесандровский | 1 | 1 | 19 |  |  |  |
| х. Ананьевский | 319 | 150 | 6050 | 39 | 1615,5 | 26,7% |
| ВСЕГО в МО Михайловском сельском поселении | 2109 | 769 | 47932 | 253 | 16979 | 35,4% |

Характеристика благоустройства жилого фонда Михайловского сельского поселения:

- во всех жилых домах индивидуальное отопление (централизованного отопления нет);

- услугой водоснабжения охвачено 87,0 % жилого фонда;

- услугой газоснабжения пользуется  35,4% от всей площади жилых домов.

Пять многоквартирных домов  - постройки 70-х годов.

## 1.1.8. Существующие планы и программы развития Михайловского сельского поселения

В настоящее время в Михайловском сельском поселении утвержден и реализуется Генеральный план Михайловском сельском поселении Северского района.

Прогнозные показатели социально-экономического развития Михайловского сельского поселения сформированы на основании схемы территориального планирования Северского района и Генерального плана Михайловского сельского поселения, иных документов территориального планирования и действующих программ Северского района и Михайловского сельского поселения, с учётом и в связи с Градостроительным кодексом Краснодарского края, Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 г.

## 1.2. Прогноз численности Михайловского сельского поселения

Михайловское сельское поселение обладает градостроительным потенциалом. На перспективу прогнозируется развитие в поселении сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, а также предприятий сферы обслуживания.

В прогнозе численности населения Михайловского сельского поселения заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением эффективной демографической и миграционной политики:

- рост уровня рождаемости;

- снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

- рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

- рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции.

Таблица № 1.2.1. Основные тенденции естественного и миграционного движения населения.

| Наименование показателя | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость, чел. на 1000 населения | 12,7 | 13,5 | 15,5 |
| Смертность, чел. на 1000 населения | 15,6 | 14,9 | 13,8 |
| Естественный прирост, чел. на 1000 населения | -2,9 | -1,4 | 1,7 |
| Миграционный прирост, чел. на 1000 населения | 8,6 | 12,7 | 14,0 |

Динамика численности и состава населения во многом определяет объем и параметры трудовых ресурсов. Потребность людей в работе формируется под влиянием различных факторов (уровня доходов, образования, культуры и т.д.).

Дальнейшее развитие экономики Михайловского сельского поселения в условиях рыночных отношений приведет к росту потребности в рабочей силе, к увеличению числа рабочих мест.

К дальнейшему развитию экономики Михайловского сельского поселения приведут такие факторы, как естественный прирост трудоспособного населения, вовлечение населения из домашнего хозяйства в новые и существующие производства, перераспределение трудовых ресурсов, привлечение в экономику поселения трудоспособных лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста (пенсионеров и подростков).

Таблица № 1.2.2. Прогноз динамики возрастной структуры населения Михайловского сельского поселения

| Возрастная группа населения | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| моложе трудоспособного возраста | 18,2 | 20 | 21,5 |
| трудоспособного возраста | 50,6 | 49,7 | 50,9 |
| старше трудоспособного возраста | 31,2 | 29,8 | 27,6 |

Генеральным планом  Михайловского сельского поселения предусмотрена проектная численность населения Михайловского сельского поселения, которая к 2030 г. составит 2,4 тыс. человек.

Таблица № 2.1.3. Прогноз численности и возрастной структуры населения Михайловского сельского поселения

| Возрастная группа населения | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность Михайловского сельского поселения, в том числе по категориям населения: | 2189 | 2312 | 2402 |
| - моложе трудоспособного возраста | 399 | 463 | 470 |
| - трудоспособного возраста | 1108 | 1150 | 1242 |
| - старше трудоспособного возраста | 682 | 699 | 690 |

## 1.3. Прогноз развития Михайловского сельского поселения

Генеральным планом в основу экономического и градостроительного развития территории Михайловского сельского поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды в поселении адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития Михайловского сельского поселения на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Социально-экономическое развитие поселения учтено  на основе комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Краснодарского края и Северского района, с учетом стратегических направлений, инвестиционных проектов и предложений Михайловского сельского поселения.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия в сфере экономического развития:

- снятие инфраструктурных ограничений,

- определение приоритетов и перспективных направлений экономического развития территории,

- повышение инвестиционной привлекательности.

В настоящее время сдерживающими факторами развития экономики Михайловского сельского поселения выступают сложившиеся инженерные и транспортные инфраструктурные ограничения. Для устойчивого развития экономики генеральным планом предусматривается проведение комплекса мероприятий по снятию инфраструктурных ограничений и решению имеющихся проблем в сфере инженерного оборудования, развитие инженерной, социальной, производственной инфраструктуры с учетом прироста населения.

Снятие инфраструктурных ограничений. Генеральным планом поселения предусмотрено решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности  населения и строительства новых производственных объектов на проектируемых территориях. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Данные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Развитие агропромышленного комплекса. Генеральным планом поселения предусматривается развитие агропромышленного комплекса через реализацию инвестиционных проектов в области животноводства, рисового производства, садоводства, а также строительство новых перерабатывающих предприятий, активизации сельского населения, создания современной инфраструктуры на селе.

Увеличение объемов производства и улучшение качества сельскохозяйственного сырья позволит повысить эффективность использования производственных мощностей и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Одним из перспективных направлений поселения является развитие аквакультуры (промышленное рыбоводство). Основные задачи поселения являются: формирование инвестиционных проектов по созданию рыбоводных участков, обеспечение сохранения и увеличения водных биоресурсов, проведения мелиоративных мероприятий, участие в краевых и федеральных целевых программах в сфере аквакультуры, развитие промышленного, любительского и спортивного рыболовства.

Одним из приоритетов сельского хозяйства является дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства преимущественно за счет развития малых предприятий, предпринимательства и малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств), а также техническое обеспечение и перевооружение агропромышленного комплекса.

Развитие малого предпринимательства. В настоящее время поселение характеризуется низкой предпринимательской активностью. Генеральным планом поселения предусмотрено создание и развитие  предпринимательского потенциала, создание малых предприятий в сфере рыбоводства и рыболовства и рыбо- и рисопереработки. Наукоемким и инновационным направлением будет создание инвестиционной площадки по размещению предприятия глубокой переработки рисовой шелухи (получение из нее кремнеуглеродного материала) и производства из этого материала различных марок резин, в том числе шинных резин и резинотехнические изделий, которые по качеству будут превосходить аналогичную продукцию.

## 1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования

В Михайловском сельском поселении генеральным планом предусмотрено сохранение жилой зоны низкоплотной усадебной застройки с плотностью населения до 10 чел/га. Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с расчетными размерами приусадебных участков от 0,37 га до 0,5 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки правил землепользования и застройки).

Генеральным планом под проектируемые жилые зоны определено 53,5 га в с. Михайловском  и 10,7 га в х. Ананьевском.

Таблица № 1.4.1. Параметры жилой зоны.

| № п/п | Населенный пункт | Жилая зона, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | проект. | всего |
| 1. | с. Михайловское | 181,2 | 53,5 | 234,7 |
| 2. | х. Ананьевский | 68,3 | 10,7 | 79,0 |
| 3. | х. Александровский | 0,5 | 0 | 0,5 |
| ВСЕГО | 250 | 64,2 | 314,2 |

## 1.5. Прогноз изменения доходов населения

С развитием экономики в Михайловском сельском поселении будут расти и доходы населения. Рост реальных располагаемых доходов населения учтен на основе макроэкономических показателей прогноза Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г. и динамики изменения доходов населения.

## 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Увеличение объема реализации электроэнергии, тепловой энергии будет обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства жилья, увеличением объема социально-значимых услуг и ростом экономики в Михайловском сельском поселении.

## 2.1. Перспективные показатели спроса на электроснабжение

Таблица № 2.1.1. Перспективные показатели спроса

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 2677 | 2732 | 2790 | 2851 | 2915 | 2982 | 3052 | 3126 | 3204 | 3287 | 3374 | 3465 | 3562 | 3669 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт. ч | 1891 | 1908 | 1925 | 1942 | 1959 | 1977 | 1995 | 2013 | 2031 | 2049 | 2068 | 2086 | 2105 | 2130 |
| прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 787 | 825 | 865 | 909 | 955 | 1005 | 1057 | 1114 | 1174 | 1238 | 1306 | 1379 | 1457 | 1540 |
| в т. ч. бюджетным учреждениям | тыс. кВт. ч | 202 | 201 | 201 | 200 | 200 | 199 | 198 | 198 | 197 | 197 | 196 | 195 | 195 | 194 |
| в т. ч. в общественно-деловую застройку и промышленным предприятиям | тыс. кВт. ч | 585 | 623 | 665 | 709 | 756 | 806 | 859 | 916 | 976 | 1041 | 1110 | 1183 | 1262 | 1345 |
| в т. ч. предприятиям коммунального комплекса | тыс. кВт. ч | 1138 | 1150 | 1191 | 1233 | 1294 | 1325 | 1347 | 1359 | 1372 | 1384 | 1426 | 1438 | 1452 | 1465 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2015 г.) | % | 103,0% | 105,1% | 107,3% | 109,6% | 112,1% | 114,7% | 117,4% | 120,2% | 123,2% | 126,4% | 129,7% | 133,3% | 137,0% | 141,1% |

## 2.2. Перспективные показатели спроса на теплоснабжение

Таблица № 2.2.1. Перспективные показатели спроса услуги теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| в т. ч. |
| отопление | тыс. Гкал | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| в т. ч. |
| Всего теплоэнергии для населения | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение для населения | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | тыс. Гкал | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| в т. ч. |
| отопление | тыс. Гкал | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| в т. ч. бюджетным учреждениям | тыс. Гкал | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| в т. ч. в общественно-деловую застройку и промышленным предприятиям | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Динамика изменения объема реализации тепловой энергии (по отношению к факту 2015 г.) | % | 100,5% | 100,8% | 101,1% | 101,4% | 101,6% | 101,9% | 102,2% | 102,5% | 102,7% | 103,0% | 103,3% | 103,6% | 103,9% | 104,2% |

## 2.3. Перспективные показатели спроса на водоснабжение

Таблица № 2.3.1. Перспективные показатели спроса

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Принято воды | тыс. м3 | 641,6 | 652,5 | 663,5 | 674,9 | 686,4 | 698,1 | 710,1 | 722,3 | 734,7 | 747,4 | 760,3 | 773,5 | 786,9 | 800,6 |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 482,2 | 491,9 | 501,7 | 511,7 | 522,0 | 532,4 | 543,0 | 553,9 | 565,0 | 576,3 | 587,8 | 599,6 | 611,6 | 623,8 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. м3 | 166,8 | 168,3 | 169,8 | 171,3 | 172,8 | 174,4 | 176,0 | 177,5 | 179,1 | 180,7 | 182,4 | 184,0 | 185,7 | 187,8 |
| предприятия | тыс. м3 | 315,4 | 323,6 | 331,9 | 340,4 | 349,1 | 358,0 | 367,1 | 376,4 | 385,8 | 395,5 | 405,4 | 415,6 | 425,9 | 436,0 |
| в т. ч. бюджетным учреждениям | тыс. м3 | 16,2 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 15,2 |
| в т. ч. в общественно-деловую застройку и промышленным предприятиям | тыс. м3 | 299,2 | 307,4 | 315,8 | 324,4 | 333,2 | 342,2 | 351,3 | 360,7 | 370,2 | 380,0 | 390,0 | 400,2 | 410,6 | 420,7 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2015 г.) | % | 104,0% | 106,1% | 108,2% | 110,4% | 112,6% | 114,9% | 117,2% | 119,5% | 121,9% | 124,3% | 126,8% | 129,4% | 131,9% | 134,6% |

Водоснабжение Михайловского сельского поселения осуществляется от собственных источников водоснабжения - артезианских скважин. Ресурсы подземных вод поселения достаточны и в перспективе могут удовлетворить потребление воды питьевого качества в соответствии с нормами на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды при условии реконструкции существующей системы водоснабжения: ремонта артезианских скважин водоподъемного оборудования, насосных станций II подъема, перекладки старых сетей и строительства новых.

В перспективе, возможно, добиться снижения потребления воды питьевого качества за счет внедрения следующих мероприятий:

1) повсеместного внедрения учета воды;

2) применения пластиковых и металлопластиковых труб, существенно снижающих потери в водоводах и разводящих сетях.

## 2.4. Перспективные показатели спроса на газоснабжение

Таблица № 2.4.1. Перспективные показатели спроса услуги газоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализация газа потребителям | тыс. м3 | 1529 | 1606 | 1679 | 1759 | 1844 | 1937 | 2041 | 2152 | 2268 | 2394 | 2529 | 2675 | 2832 | 3009 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м3 | 719 | 783 | 843 | 908 | 978 | 1053 | 1134 | 1221 | 1315 | 1416 | 1525 | 1642 | 1769 | 1910 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 810 | 823 | 836 | 851 | 866 | 884 | 907 | 931 | 953 | 977 | 1004 | 1033 | 1064 | 1099 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2015 г.) | % | 104,5% | 109,7% | 114,7% | 120,1% | 126,0% | 132,3% | 139,5% | 147,0% | 154,9% | 163,5% | 172,8% | 182,7% | 193,5% | 205,5% |

## 2.5. Перспективные показатели спроса на услуги по захоронению (утилизации) ТБО

Таблица № 2.5.1. Перспективные показатели спроса услуги по захоронению (утилизации) ТБО

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
| Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО всем потребителям | тыс. м3 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО населению | тыс. м3 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО прочим потребителям | тыс. м3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2015 г.) | % |  |  | 101,7% | 103,5% | 105,2% | 107,1% | 108,9% | 110,8% | 112,7% | 114,6% | 116,6% | 118,7% | 120,7% | 122,8% |

## 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

## 3.1. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

## 3.1.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и потребителями в Михайловском сельском поселении

Распределение, передача электроэнергии потребителям Михайловского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, которые обслуживаются Северскими РРЭС Краснодарских электросетей ПАО «Кубаньэнерго».

В Михайловском сельском поселении договоры электроснабжения заключаются с абонентами: собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах, собственниками индивидуальных жилых домов, предприятиями.

Договоры на отпуск электроэнергии заключаются в соответствии с требованиями, относящимися к публичным договорам и договорам энергоснабжения (статьи 426, 539 - 548 Гражданского кодекса Российской Федерации).

## 3.1.2. Существующее техническое состояние системы электроснабжения

Электрооборудование в Михайловском сельском поселении муниципального образования Северского района Краснодарского края находиться в удовлетворительном состоянии.

Все населенные пункты поселения электрофицированы.

Высоковольтное напряжение 10 кВ распределяется от КТП 10/0,4 кВ по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50. Основные объекты электроснабжения в настоящий момент находятся в собственности ПАО «Кубаньэнерго».

Электроснабжение Муниципального образования Михайловское сельское поселение осуществляется от подстанций: ПС 35/10 кВ «Михайловская» и ПС 35/10 кВ «Львовская».

Таблица № 3.1.2.1. Характеристика источников электроснабжения муниципального образования

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребители (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн. состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10 кВ «Михайловская» | 2,5 МВА | с. Михайловское, х. Ананьевский | 01.01.1983 | с. Михайловское ПАО «Кубаньэнерго» |
| ПС 35/10 кВ «Львовская» | 4,0 МВА | х.Александровский населения нет | 01.08.1968 | с. Львовское, ПАО «Кубаньэнерго» |

Суммарная установленная мощность подстанций составляет 6,5 МВА.

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и до 1 кВ.

В Михайловском сельском поселении в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 15 КТП, ЗТП, ГКТП, в которых установлено 15 трансформатора. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 1,949 МВА. Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет – 15 шт. (100,0%), в том числе 14 шт. (93,3%) более 25 лет.

Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 50 %.

Таблица № 3.1.2.2. Характеристика трансформаторных подстанций муниципального образования

| Наименование | Мощность кВА | Энергопотребители | Техн. состояние (год стр-ва) (износ оборудования) | Макс. эл. нагр., необходимость реконстр. или нового стр-ва | Место расположения и ведомственная принадлежность. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МХ-1-158 | 100 | с/х объект | 01.02.1968 15% | Реконстр. Загрузка 65% | с. Михайловское, СТФ, КЭС |
| МХ-1-160 | 250 | с/х объект, мех. мастерская | 01.02.1974 26% | Реконстр. Загрузка 82% | с. Михайловское, ул. Ленина, КЭС |
| МХ-1-161 | 63 | жилфонд | 01.02.1976 22% | Реконстр. Загрузка 90% | с. Михайловское, ул. Ленина, КЭС |
| МХ-1-162 | 40 | жилфонд | 01.02.1969 15% | Реконстр. Загрузка 90% | с. Михайловское, ул. Свободы, КЭС |
| МХ-1-164 | 250 | с/х объект, зерноток | 01.02.1973 31% | Реконстр. Загрузка 89% | с. Михайловское, Зерноток, КЭС |
| МХ-5-165 | 160 | жилфонд, магазины, пром. объекты, администрация | 01.04.1981 25% | Реконстр. Загрузка 85% | с. Михайловское, ул. Кооперативная, КЭС |
| МХ-5-166 | 100 | жилфонд, пром. объекты | 01.02.1970 19% | Реконстр. Загрузка 89% | с. Михайловское, ул. Калинина, КЭС |
| МХ-5-169 | 100 | жилфонд | 01.01.1977 31% | Реконстр. Загрузка 88% | с. Михайловское, ул. Калинина, КЭС |
| МХ-5-174 | 250 | жилфонд, школа | 01.02.1973 30% | Реконстр. Загрузка 82% | с. Михайловское, ул. Советская, КЭС |
| МХ-5-175 | 63 | жилфонд, с/х объект | 01.02.1975 32% | Реконстр. Загрузка 84% | с. Михайловское, ул. Длинная, КЭС |
| МХ-7-155 | 30 | жилфонд | 01.02.1969 15% | Реконстр. Загрузка 90% | с. Михайловское, ул. Оржоникидзе, КЭС |
| МХ-7-172 | 160 | жилфонд, дом интернат | 01.02.1973 32% | Реконстр. Загрузка 85% | с. Михайловское, ул. Южная, КЭС |
| МХ-7-173 | 160 | жилфонд, артскважина, магазины, ФАП | 01.05.1978 41% | Реконстр. Загрузка 81% | с. Михайловское, ул. Кооперативная, КЭС |
| МХ-1-156 | 160 | жилфонд, артскважина, магазины | 12.05.1988 32% | Реконстр. Загрузка 78% | х. Ананьевский ул. Центральная, КЭС |
| МХ-1-157 | 63 | жилфонд | 01.02.1969 15% | Реконстр. Загрузка 81% | х. Ананьевский ул. Буденого, КЭС |

Распределение, передача электроэнергии потребителям Михайловского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым  Северскими РРЭС Краснодарских электросетей ПАО «Кубаньэнерго».

Распределительные сети сельского поселения работают на напряжении 10 кВ.

Общая протяженность электрических сетей поселения – 76,895 км:

- воздушные линии ВЛ-10 кВ - 43,98 км, из них 25,26 км требует замены, что составляет 57,4%;

- воздушные линии ВЛ-0,4 кВ - 32,915 км, из них 19,927 км требует замены, что составляет 60,5%.

Таблица № 3.1.2.3. Характеристика электросетей муниципального образования

| Рабочее напряжение | Марка провода/кабеля | Протяженность сетей (в км.) | Собственник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | требующие замены |  |
| ВЛ-10 кВ (МХ-1) | А-50 | 12,76 | 7,66 | ПАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-10 кВ (МХ-5) | А-70, АС-50, АС-70, А-50 | 4,18 | 2,1 | ПАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-10 кВ (МХ-7) | А-70, А-50 | 7,2 | 3,6 | ПАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-10 кВ (ЛВ-5) | А-50, АС-50, А-70 | 19,84 | 11,9 | ПАО «Кубаньэнерго» |
| 0,4 кВ от ТП МХ-1-158 | А-35 | 0,07 | 0,4 | ПАО «Кубаньэнерго» |
|  | А-35 | 0,11 | 0,06 |  |
| 0,4 кВ от ТП МХ-1-160 | А-35 | 0,42 | 0,24 | ПАО «Кубаньэнерго» |
|  | А-50 | 0,6 | 0,38 |  |
|  | А-50, А-35 | 0,21 | 0,12 |  |
| 0,4 кВ от ТП МХ-1-161 | А-50 | 1,03 | 0,61 | ПАО «Кубаньэнерго» |
|  | А-35 | 1,415 | 0,84 |  |
|  | А-35, А-16 | 1,67 | 0,98 |  |
| 0,4 кВ от ТП МХ-1-162 | АС-16 | 2,5 | 1,5 | ПАО «Кубаньэнерго» |
| 0,4 кВ от ТП МХ-1-164 | А-50, А-16 | 0,63 | 0,37 | ПАО «Кубаньэнерго» |
|  | А-50 | 0,28 | 0,16 |  |
|  | А-50 | 0,42 | 0,25 |  |
| 0,4 кВ от ТП МХ-5-165 | А-25 | 0,7 | 0,42 | ПАО «Кубаньэнерго» |
|  | А-35, А-25 | 2,15 | 1,32 |  |
| 0,4 кВ от ТП МХ-5-166 | А-25 | 1,49 | 0,9 | ПАО «Кубаньэнерго» |
| 0,4 кВ от ТП МХ-5-169 | А-16 | 0,6 | 0,36 | ПАО «Кубаньэнерго» |
|  | А-35 | 0,7 | 0,45 |  |
|  | А-50, А-25 | 0,4 | 0,24 |  |
| 0,4 кВ от ТП МХ-5-174 | А-25 | 0,805 | 0,42 | ПАО «Кубаньэнерго» |
|  | А-25 | 1,99 | 1,25 |  |
| 0,4 кВ от ТП МХ-5-175 | А-25 | 0,64 | 0,36 | ПАО «Кубаньэнерго» |
| 0,4 кВ от ТП МХ-7-155 | А-25, А-16 | 0,435 | 0,24 | ПАО «Кубаньэнерго» |
|  | А-25 | 0,565 | 0,33 |  |
| 0,4 кВ от ТП МХ-7-172 | А-50, А-35 | 1,45 | 0,85 | ПАО «Кубаньэнерго» |
| 0,4 кВ от ТП МХ-7-173 | А-25 | 0,03 | 0,02 | ПАО «Кубаньэнерго» |
|  | А-35, А-16 | 2,065 | 1,2 |  |
|  | А-25 | 0,84 | 0,52 |  |
|  | А-35, А-16 | 1,33 | 0,78 |  |
| 0,4 кВ от ТП МХ-1-156 | А-35 | 0,035 | 0,017 | ПАО «Кубаньэнерго» |
|  | А-25, А-16 | 1,33 | 0,81 |  |
|  | А-35, А-16 | 1,12 | 0,68 |  |
|  | А-25, А-16 | 2,765 | 1,65 |  |
| 0,4 кВ от ТП МХ-1-157 | А-35, А-25, А-16 | 2,12 | 1,2 | ПАО «Кубаньэнерго» |

Таблица № 3.1.2.4. Основные характеристики системы электроснабжения муниципального образования

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 2 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | 0 |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 15 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 6,5 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 2,76 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 18 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 2,76 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  |  |
|  | электрической мощности | МВт | 0,2 |
|  | электрической энергии | млн. кВт. ч. | 1642296 |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 13 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | 0,3 |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А |  |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. | 0,2 |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. | 0,02 |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. | 0 |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 50 |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 40,285 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | 2,21 |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | 25,12 |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | 12,955 |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | 0 |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км | 0 |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | 0 |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км | 0 |
| 16 | Количество опор |  | 1402 |
|  | в т.ч. |  | 0 |
| 16.1. | деревянные |  | 116 |
| 16.2. | железобетонные |  | 1286 |
| 16.3. | металлические |  | 0 |

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

- Имеет место увеличение потребления электроэнергии со стороны жилого фонда, с/х производителей и пр. Михайловского сельского поселения, что приводит к работе электрических сетей в режим высокой загрузки;

- При увеличении нагрузок существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ;

- Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом;

- Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м) приводит к повышенным потерям в электросети.

## 3.1.2.1-2 Эффективность и надежность системы электроснабжения

Нормативные правовые акты, регулирующие функционирование системы электроснабжения:

- ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения», утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № 1029;

- ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения», введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338;

- ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000В», утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376;

- ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В», утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576;

- ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты», утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 № 2147.

Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые Государственным стандартом ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В»:

- номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

- электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Согласно Государственного стандарта ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

- установившееся отклонение напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты;

- длительность провала напряжения;

- диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ;

- нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно;

- нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

- нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

- предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Качество услуг по электроснабжению населения определяется в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Требования к качеству коммунальных услуг

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги | Условия и порядок изменения размера платы за коммунальную услугу при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение |
| Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года <3> | допустимая продолжительность перерыва электроснабжения: 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания <4>; 24 часа - при наличии 1 источника питания | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва электроснабжения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил |
| Постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92) | отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается | за каждый час снабжения электрической энергией, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от указанных требований, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил |

Оценка надежности электроснабжения потребителей особой группы и потребителей II категории проводится путем сравнения фактических схем с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Надежность системы электроснабжения Михайловского сельского поселения соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения Михайловского сельского поселения по всем параметрам надежности системы.

## 3.1.2.3. Доля поставки электроэнергии по приборам учета

Поставка электроэнергии потребителям Михайловского сельского поселения осуществляется на 100 % по приборам учета.

## 3.1.2.4. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности

Михайловское сельское поселение электрифицировано на 100%. Система электроснабжения на настоящий момент рациональна.

## 3.1.2.5. Показатели готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности на предприятии электроснабжения в Михайловском сельском поселении применяются на основании требований:

- Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- отраслевых нормативных документов;

- региональных, местных правовых актов и внутренних документов предприятия.

Взаимодействие предприятия электроснабжения с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанного взаимодействия для решения данных вопросов.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Михайловском сельском поселении показал соответствие готовности системы  требованиям нормативных законодательных актов.

## 3.1.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Функционирование электрического хозяйства сопровождается риском отрицательного (опасного) воздействия на работающий персонал и окружающую среду. Безопасность системы электроснабжения - свойство сохранять с некоторой вероятностью безопасное состояние при выполнении заданных функций в условиях, установленных нормативно-технической документацией.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) указывают на следующие типовые виды воздействия систем электроснабжения на окружающую среду (природные, природно-антропогенные, а также антропогенные объекты окружающей среды): шум, вибрация, электрическое и магнитное поля, создание индустриальных радиопомех, наличие отходов химических веществ, масла, мусора, технических вод и т.п., угроза электрокоррозии или почвенной коррозии сооружений, оборудования, трубопроводов и других подземных коммуникаций.

Наиболее специфичным видом воздействия системы электроснабжения является воздействие электромагнитных полей (ЭМП).

К источникам ЭМП гигиенически значимого уровня (потенциально биологически опасным) относятся:

- ВЛ и ОРУ (открытые распределительные устройства) переменного тока высокого и сверхвысокого напряжения 6-1150 кВ;

- ОРУ переменного тока высокого и сверхвысокого напряжения 6-1150 кВ;

- трансформаторные подстанции (ТП);

- кабельные линии;

- система электроснабжения зданий напряжением 0,4 кВ.

Вредное воздействие на организм человека ЭМП промышленной частоты обусловлено в основном одной из его составляющих — электрическим полем. Магнитная составляющая ЭМП 50 Гц также может сказываться на здоровье человека. Однако при обычных условиях обслуживания открытых распределительных устройств и ВЛ, когда человек находится на большом расстоянии от частей, обтекаемых током, напряженность магнитного поля во много раз меньше допустимых значений.

В целях исключения вредного воздействия электрического поля (ЭП) на человека в нашей стране разработана и введена в действие система организационных и технических мероприятий, основой которых является обеспечение допустимого уровня напряженности электрического поля на рабочих местах персонала и в местах возможного нахождения посторонних людей, а также контроль за соблюдением установленных гигиенических нормативов напряженности электрического поля.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования в поселении выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиН и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

Воздействие системы электроснабжения Михайловского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий электроснабжения.

## 3.2. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

## 3.2.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями

Систему теплоснабжения Михайловского сельского поселения обслуживает АО «ГУ ЖКХ».

В Михайловском сельском поселении договоры теплоснабжения заключены с абонентами предприятиями социальной сферы. Договоры на отпуск тепловой энергии и теплоносителя заключены в соответствии с требованиями, относящимися к публичным договорам и договорам энергоснабжения (статьи 426, 539 - 548 Гражданского кодекса Российской Федерации).

## 3.2.2. Существующее техническое состояние системы теплоснабжения

На территории Михайловского сельского поселения услугу теплоснабжения осуществляет АО «ГУ ЖКХ», на обслуживании которого находятся три тепловых котельных, отапливающих объекты социальной сферы: среднюю школу, Дом культуры, дом интернат для престарелых.

Жилая застройка Михайловского сельского поселения обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Оборудование и сети системы теплоснабжения Михайловского сельского поселения находятся в муниципальной собственности.

## 3.2.2.1. Эффективность и надежность системы теплоснабжения

Согласно «Организационно – методическим рекомендациям по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утвержденным Приказом Госстроя России от 6 сентября 2000 г. № 203):

- надежность системы коммунального теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителями в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций;

- надежность системы коммунального теплоснабжения является комплексным свойством и может включать отдельно или в сочетании ряд свойств, основными из которых являются: безотказность, долговечность, ремонтопригодность, режимная управляемость, живучесть.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Качество услуг по отоплению, горячему водоснабжению населения определяется в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Требования к качеству коммунальных услуг

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги | Условия и порядок изменения размера платы за коммунальную услугу при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность |
| --- | --- | --- |
| Отопление |
| Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода <6> | допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры, указанной в пункте 15 настоящего приложения; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил |
| Обеспечение нормативной температуры воздуха <7>: в жилых помещениях - не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31 °C и ниже - в жилых помещениях - не ниже +20 °C (в угловых комнатах - +22 °C); в других помещениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000) | допустимое превышение нормативной температуры - не более 4 °C; допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3 °C; снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается | за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, за каждый градус отклонения температуры, с учетом положений раздела IX Правил |
| Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода <6> | допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры, указанной в пункте 15 настоящего приложения; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил |
| 1Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв. см); с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем | отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установленных значений не допускается | за каждый час отклонения от установленного давления во внутридомовой системе отопления суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил |
| Горячее водоснабжение |
| Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года | допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд; продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи горячей воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил |
| Обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) <2> | допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от температуры горячей воды в точке водоразбора, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании: в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5 °C; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не более чем на 3 °C | за каждые 3 °C отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер платы за коммунальную услугу за расчетный период, в котором произошло указанное отступление, снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, за каждый час отступления от допустимых отклонений суммарно в течение расчетного периода с учетом положений раздела IX Правил. За каждый час подачи горячей воды, температура которой в точке разбора ниже 40 °C, суммарно в течение расчетного периода оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
| Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается | при несоответствии состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил |
| Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см) <1> | отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается | за каждый час подачи горячей воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления: при давлении, отличающемся от установленного не более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил |

Эффективность системы теплоснабжения, прежде всего, характеризуется удельным количеством ресурсов, используемых в производстве и поставке тепловой энергии.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в Михайловском сельском поселении по всем параметрам надежности системы. В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

## 3.2.2.2. Эффективность и надежность имеющихся источников теплоснабжения

Таблица № 3.2.2.2.1 Технические характеристики существующих источников теплоснабжения Михайловского сельского поселения по состоянию на 01.04.2016 г.

| Наименование источника теплоснабжения, адрес | Котельное оборудование | Установленная мощность | Присоединённая нагрузка | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка котлов | кол- во | год ввода в эксплуатацию | по воде, Гкал/ч | по воде, Гкал/ч |  |
| Котельная № 1 (СОШ № 32) с. Михайловское | КС Верона | 2 |  | 1,2 | 0,98 | Дизтопливо |
| Котельная № 2 (Дом культуры) с. Михайловское | Универсал | 1 |  | 0,09 | 0,06 | Каменный уголь (дрова) |
| Котельная № 3 (Дом интернат для престарелых) с. Михайловское | Универсал | 2 |  | 0,1 | 0,06 | Природный газ |

## 3.2.2.3. Эффективность и надежность имеющихся сетей

Таблица № 3.2.2.3.1. Технические характеристики тепловых сетей Михайловского сельского поселения по состоянию на 01.04.2016 г.

| Наименование источника теплоснабжения, адрес | год ввода в эксплуатацию | Протяжённость трубопроводов ОВ (всего) в 2х трубном исполнении | Протяжённость трубопроводов ГВС (всего) в 2х трубном исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, м | Диаметр, мм | Надземная, м | Подземная, м | Всего, м | Диаметр, мм | Надземная, м | Подземная, м |
| Котельная № 1 (СОШ № 32) с Михайловское | 1999 | 76 | 133 |  | 35 | 35 | 57 |  | 35 |
|  |  |  | 108 |  | 41 |  |  |  |  |
| Котельная № 2 (Дом культуры) с Михайловское | 2000 | 21 | 76 |  | 21 |  |  |  |  |
| Котельная № 3 (Дом интернат для престарелых) с Михайловское | 2001 | 15 | 57 |  | 15 |  |  |  |  |

Ошибка! Ошибка связи.

## 3.2.2.4. Рациональность системы теплоснабжения

В настоящее время в Михайловском сельском поселении система теплоснабжения вполне рациональна.

Таблица 3.2.2.4. Технико-экономические показатели существующих источников тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения, адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Гкал/год | Собственные нужды, Гкал/год | Тепловые потери, Гкал/год | Тепловые потери, % | Полезный отпуск тепла, Гкал/год | Удельный расход топлива кгут/Гкал | Годовой расход топлива, тут | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (СОШ № 32) с Михайловское | 1,2 | 0,98 | 0,79 | 0,19 | 3812,1 | 85 | 250,5 | 6,6 | 3476,6 | 157 | 665 | Дизтопливо |
| Котельная № 2 (Дом культуры) с Михайловское | 0,09 | 0,06 | 0,06 |  | 249,1 | 5,6 | 30,1 | 12,1 | 213,4 | 194 | 48 | Каменный уголь (дрова) |
| Котельная № 3 (Дом интернат для престарелых) с Михайловское | 0,1 | 0,06 | 0,06 |  | 249,1 | 5,6 | 34,2 | 13,7 | 209,4 | 173 | 43 | Природный газ |

## 3.2.2.5. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Использование существующей централизованной системы теплоснабжения вполне эффективно. Предусмотрено, что вновь строящийся жилищный фонд, объекты социальной сферы, общественные здания и производственные предприятия будут отапливаться от автономных источников.

## 3.2.2.6. Показатели готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Различные аспекты готовности систем теплоснабжения определены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В частности, в системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях» (ст.23 Закона), должна обеспечиваться и проверяться готовность к отопительному сезону (ст.20 Закона) – проверка проводится в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

Готовность системы теплоснабжения оценивается также, исходя из требований:

- Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте (ст.10 Закона);

- Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

Показатели готовности на предприятии теплоснабжения в Михайловском сельском поселении оцениваются:

- актами обследования инженерных сетей теплоснабжения;

- актами обследования теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб и вентиляционных каналов теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания инженерных сетей теплоснабжения;

- актами проверки знаний обслуживающего персонала;

- паспортами готовности предприятия к началу отопительного сезона.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы теплоснабжения Михайловского сельского поселения показал соответствие готовности системы  требованиям Федеральных законов № 190-ФЗ, № 116-ФЗ, № 256-ФЗ и строительных норм и правил «Тепловые сети» СНиП 41-02-2003.

## 3.2.2.7. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Эксплуатация систем теплоснабжения и тепловых сетей должна быть организована так, чтобы она не приводила к негативному воздействию на окружающую среду сверх нормативов, установленных законодательством. При проектировании новых и расширении действующих систем теплоснабжения следует применять только экологически чистые виды источников теплоснабжения, замкнутые (безотходные) схемы, полностью исключающие выбросы вредных веществ в атмосферу.

Для обеспечения сохранности объектов системы теплоснабжения, создания нормальных условий для эксплуатации оборудования, сооружений и трубопроводов тепловых сетей, предотвращения несчастных случаев должны быть установлены охранные зоны вокруг объектов и сооружений. Не допускаются аварийные и технологические сбросы теплоносителя в природные водоемы без дополнительных мер, обеспечивающих безопасность для окружающей среды.

Должны быть исключены процессы и работы, приводящие:

а) к недопустимой концентрации в процессе эксплуатации токсичных и вредных для населения, персонала и окружающей среды веществ:

- в тоннелях, каналах, камерах, помещениях и других подобных сооружениях;

- в атмосфере, с учетом ее способности к самоочищению в конкретном жилом квартале, микрорайоне, населенном пункте и т д.;

б) к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима растительного покрова (кустарников, деревьев), под которым прокладываются теплопроводы.

Типовые виды воздействия системы теплоснабжения на окружающую среду связаны как с выработкой тепловой энергии, так и с её передачей.

При выработке тепловой энергии воздействие связано:

- с изъятием компонентов природной среды для обеспечения функционирования системы теплоснабжения (вода);

- с загрязнением окружающей среды выбросами и сбросами веществ,  образованием и размещением отходов;

- с физическими воздействиями (тепловым, электромагнитным, шумовым, вибрационным).

При передаче тепловой энергии воздействие связано, прежде всего, с тепловым загрязнением окружающей среды из-за недостаточного качества теплоизоляции сетей и утечкой (сбросами, выбросами) теплоносителя.

Установление предельно допустимых выбросов вредных веществ, проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу, производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Котельные Михайловского сельского поселения работает на газе, каменном угле, дизтопливе. Исходя из этого, для котельных нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее топливо).

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством, согласно разработанным Планам предельно допустимых выбросов.

Воздействие системы теплоснабжения Михайловского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий теплоснабжения.

## 3.3. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

## 3.3.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями

Водоснабжение Михайловского сельского поселения осуществляет ООО «Львовский водоканал».

В Михайловском сельском поселении договоры водоснабжения заключаются с абонентами: управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах, собственниками индивидуальных жилых домов, предприятиями. Договоры на отпуск питьевой воды заключаются в соответствии с требованиями, относящимися к публичным договорам и договорам энергоснабжения (статьи 426, 539 - 548 Гражданского кодекса Российской Федерации).

## 3.3.2. Существующее техническое состояние системы водоснабжения

Водопроводное хозяйство призвано создавать благоприятные условия труда, отдыха и быта населения, обеспечивать работу промышленных предприятий, а также подачу воды при тушении пожаров.

В системах холодного водоснабжения выделяются стадии технологического процесса:

- подъем воды;

- очистка воды (подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»);

- транспортирование воды потребителям в жилую застройку, на объекты социальной сферы, общественных зданий и на предприятия населенных пунктов Михайловского сельского поселения.

Водоснабжение с. Михайловское, х. Ананьевский осуществляется из подземных артезианских источников в основном за счет единой централизованной поселковой системы водоснабжения, которая включает в себя сооружения забора и очистки воды, артезианские скважины, резервуары чистой воды, насосные станции, водопроводные сети. Добыча воды производится с помощью скважинных погружных насосов.

В гидрогеологическом отношении участки недр, используемые для водоснабжения Михайловского сельского поселения, расположены в пределах гидрогеологического района Азово-Кубанского артезианского бассейна (АКАБ). Скважинами в интервалах 60-612 м кооптированы верхнесреднеплиоценовые водоносные отложения. Эксплуатационные запасы подземных вод в пределах района апробированы по категории С1 в количестве 32,98 тыс. м3/сутки (Протокол ГКЗ №8780 от 19.06.1981 г.), освоение их составляет 65%. Разведанность запасов питьевой воды - 17,6 млн. м3/год. Запас мощности по данным геологической разведки, наличие резерва мощности составляет 11,2 млн. м3/год.

Водоснабжение Михайловского сельского поселения осуществляется от скважин, подающих воду в водонапорные башни. Из водонапорных башен вода по водоводу подается в разводящую водопроводную сеть к потребителям с. Михайловское. Артезианские скважины закольцованы между собой. Неприкосновенный противопожарный запас хранится в водонапорных башнях.

Водозаборные сооружения обеспечивают пропуск воды в водопроводную сеть в заданном количестве и в соответствии с графиком водопотребления. Добываемая вода по своему составу соответствует санитарным нормам и не требует проведения дополнительного обеззараживания.

Износ основных фондов, используемых для нужд водопотребления составляет 100%, в связи с чем для обеспечения надежного водоснабжения и уменьшения потерь воды в системе водоснабжения, необходимо предусмотреть ремонт водоподъемного оборудования и водопроводных сетей.

Таблица № 3.3.2.1. Характеристика оборудования водозаборов по состоянию на 01.04.2016 г.

| № п/п | Водозабор | № скважины | Наличие башни (м³) | Наличие резервуара чистой воды (РЧВ) м³ | Зоны санитарной охраны | Наличие ограждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор с. Михайловское |
| 1. | Скважина Центральная | 3551 |  |  |  | огорожен |
| 2. | Скважина Мех. тока | 4316 | 2 | нет | нет | нет |
| Водозабор х. Ананьевский |
| 4. | Арт. Скважина | 3553 | 1 | нет | нет | огорожен |

Таблица № 3.3.2.2. Основные данные по работе артезианских скважин  по состоянию на 01.04.2016 г.

| № п/п | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию скважин | № скважины | Дебит м3/час | Насосное оборудование | Наличие учета | Наличие приборов учета эл/эн. | Наличие учета объема воды | Категория воды | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | тип, марка электросчетчиков | марка счетчиков |  |  |
| Михайловское сельское поселение |
| 1 | Арт. скважина Центральная | 1970 | 3551 | 40 | ЭЦВ8-40-110 | не работает | имеется ЦЭ6803ВШ №009130040001265 | имеется ВСТ-80 | то же | 100 |
| 2 | Арт. скважина мех. тока | 1997 | 4316 | 10 | ЭЦВ6-10-110 | не работает | имеется СА4-И678 №004204006 | имеется ВСТ-80 | то же | 100 |
| 4 | Арт. скважина х. Ананьевский | 1970 | 3553 | 10 | ЭЦВ6-10-110 | не работает | имеется ЦЭ6803В №009423040000730 | имеется ВСТ-80 | имеется ВСТ-80 | 100 |

## 3.3.2.1. Эффективность и надежность системы водоснабжения

Надежность, долговечность и эффективность системы водоснабжения обеспечиваются технически грамотным и рациональным подходом в обслуживании, включающим в себя комплекс организационных и технических мероприятий по обслуживанию и ремонту элементов инженерных коммуникаций, проводимых в соответствии с общеустановленными санитарно-техническими нормативами, а также техническими инструкциями и правилами эксплуатации.

Система водоснабжения является объектом строгого санитарного контроля, обеспечивающего население питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН.

Надежность работы сооружений водоснабжения обеспечивается также повышением качества инженерных решений на стадии проектирования, выбора наиболее надежного оборудования, упрощения отдельных подсистем с целью снижения интенсивности отказов.

Качество услуг по холодному водоснабжению населения определяется в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Требования к качеству коммунальных услуг

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги | Условия и порядок изменения размера платы за коммунальную услугу при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность |
| --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года | допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения - в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*) | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 (далее - Правила), с учетом положений раздела IX Правил |
| Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01) | отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается | при несоответствии состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил |
| Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора <1>: в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) | отклонение давления не допускается | за каждый час подачи холодной воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления: при давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил |

Анализ надежности системы водоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе водоснабжения в Михайловском сельском поселении по всем параметрам надежности системы.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы водоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Система водоснабжения Михайловского сельского поселения в перспективе может быть достаточна и сможет удовлетворять потребности воды питьевого качества в соответствии с нормами на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды при условии реконструкции оборудования и сетей системы водоснабжения.

## 3.3.2.2. Характеристика имеющихся сетей системы водоснабжения

Существующие водопроводные сети Михайловского сельского поселения выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен, с диаметром труб от 50 до 250 мм.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 24,65 км, из них:

- водоводы - 2,668 км.

разводящие сети – 21,98км.

Таблица №. 3.3.2.2.1. Характеристика существующих водопроводных сетей Михайловского сельского поселения по состоянию на 01 апреля 2016 г.

| № п/п | Наименование улицы | Материал труб | Диаметр, мм | Протяжен-ность, м/п | Износ, % | Год ввода в эксплуа-тацию | Последний капиталь-ный ремонт | Планируемый год ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Михайловское |
| 1 | пер. Подгорный | сталь | 100 | 625 | 100,0% | 1964 | 200 м 75 п/э в 2005 |  |
| 2 | пер. Степной | полиэтилен | 63 | 250 | 12,0% | 2009 |  |  |
| 3 | ул. Ленина | чугун | 114 | 950 | 100,0% | 1964 |  |  |
|  | ул. Ленина | полиэтилен | 90 | 800 | 12,0% | 2009 |  |  |
|  | ул. Ленина | полиэтилен | 90 | 1100 | 12,0% | 2009 |  |  |
| 4 | ул. Кирова | полиэтилен | 75 | 300 | 12,0% | 2009 |  |  |
| 5 | ул. Коммунаров | сталь | 76 | 625 | 32,5% | 2002 |  |  |
| 6 | ул. Школьная | полиэтилен | 75 | 750 | 0,0% | 2015 |  |  |
| 7 | ул. Ворошилова | полиэтилен | 75 | 525 | 12,0% | 2009 |  |  |
| 8 | пер. Восточный | полиэтилен | 50 | 225 | 14,0% | 2008 |  |  |
| 9 | ул. Садовая | асбест | 100 | 645 | 100,0% | 1964 |  |  |
| 10 | ул. Свободы | асбест | 100 | 850 | 100,0% | 1964 |  |  |
| 11 | ул. Западная | полиэтилен | 75 | 350 | 22,0% | 2004 |  |  |
| 12 | ул. Кооперативная | полиэтилен | 75 | 1500 | 12,0% | 2009 |  |  |
| 13 | ул. Калинина | полиэтилен | 50/75/90 | 1800 | 12,0% | 2009 | 2014 |  |
| 14 | ул. Молодежная | сталь | 76/100 | 600 | 35,0% | 2001 |  |  |
| 15 | ул. Мичурина | полиэтилен | 90 | 950 | 14,0% | 2008 |  |  |
| 16 | ул. Длинная | полиэтилен | 90 | 825 | 4,0% | 2013 |  |  |
| 17 | пер. Луговой | полиэтилен | 50 | 250 | 12,0% | 2009 |  |  |
| 18 | ул. Набережная | полиэтилен | 75 | 600 | 20,0% | 2005 | 2009 |  |
| 19 | ул. Южная | полиэтилен | 75 | 800 | 20,0% | 2005 | 2009 |  |
| 20 | ул. Орджоникидзе | полиэтилен | 75 | 1100 | 22,0% | 2004 | 2005 |  |
| 21 | ул. Советская | асбест | 100 | 1100 | 100,0% | 1964 |  | 2018 |
|  | ИТОГО: |  |  | 17520 |  |  |  |  |
| Хутор Ананьевский |
| 22 | ул. Центральная |  |  | 1510 |  |  |  |  |
| 23 | ул. Партизанская |  |  | 890 |  |  | 2013 |  |
| 24 | ул. Свердлова |  |  | 960 |  |  |  |  |
| 25 | ул. Красная |  |  | 810 |  |  |  |  |
| 26 | ул. Буденного |  |  | 1010 |  |  |  |  |
| 27 | ул. Заречная |  |  | 1650 |  |  |  |  |
| 28 | пер. Ровный |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 7130 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 24650 |  |  |  |  |

По материалам водопроводные сети в Михайловском сельском поселении распределяются следующим образом:

- стальные -20 %;

- чугунные – 7,5 %;

- асбестоцементные – 25,7 %

- полиэтиленовые -  46,8 %.

## 3.3.2.3. Зоны действия источников водоснабжения и их рациональности

Система водоснабжения Михайловского сельского поселения обеспечивает водой население, объекты социальной сферы предприятия из подземных источников по трем скважинам в с. Михайловское и одной скважины х. Ананьевский.

Система водоснабжения Михайловского сельского поселения вполне рациональна.

## 3.3.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Ресурсы источников воды достаточны и с учетом будущего спроса могут удовлетворить потребление воды на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды.

## 3.3.2.5. Показатели готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности на предприятии системы водоснабжения применяются на основании требований Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а так же других федеральных законов и актов, отраслевых руководящих документов, региональных и муниципальных правовых актов, внутренних документов предприятий.

В системе водоснабжения применяются следующие показатели готовности:

- показатель (коэффициент) готовности системы к исправной работе;

- показатель (коэффициент) готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии;

- показатель (коэффициент) готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы водоснабжения в Михайловском сельском поселении показал соответствие готовности системы требованиям Федерального закона № 116-ФЗ.

## 3.3.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы водоснабжения на окружающую среду связано с забором, очисткой и с передачей (транспортировкой) воды.

При подъёме, подготовке и передаче воды воздействие заключается:

- в изъятии компонентов природной среды, для подготовки воды, подаваемой потребителям и для обеспечения функционирования системы водоснабжения (для технологических нужд);

- в загрязнении окружающей среды выбросами и сбросами веществ, микроорганизмов, отходов;

- в потерях воды при транспортировке;

- в физических воздействиях (тепловым, электромагнитным, шумовым, вибрационным).

В технологическом процессе водоснабжения образуются:

- отходы (осадки) при подготовке (очистке) воды;

- мусор с защитных решеток при водозаборе.

Воздействие системы водоснабжения Михайловского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий водоснабжения.

## 3.3.2.7. Качество воды

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 3.3.2.7.1. Основные показатели качества воды

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средние | Максим. |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 3 | 1 (сероводород) | 2 |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | Не установлен |  |  |
| 3 | Цветность | град. | 120 | 2 | 8,2 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1500 | 0,1 | 0,3 |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6,5 – 8,5 | 7 | 8 |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | Не установлен | 0 | 0 |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 | 0,01 | 0,05 |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | 0,001 | 0,003 |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | >0,1 | 2,27 |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 18 | 26,7 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 9 | 82,3 |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 |  |  |
| 13 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 5,5 | 5,4 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 3 | 0,08 | 0,4 |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 15 | 0,7 | 0,96 |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | Не установлен | 0 | 0 |
| 17 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 |  |  |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | <0,05 | 0,05 |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | 0,1 | 0,45 |
| 20 | Марганец | мг/дм3 | 1 | 0,05 | 0,09 |
| 21 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| 22 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |  |  |
| 23 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | >0,005 | >0,005 |
| 24 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | <0,0005 | <0,0005 |
| 25 | Кремний | мг/дм3 | 10 |  |  |
| 26 | ОМЧ | КОЕ/мл | 50 | 0,06 | 6 |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100мл | Не более 1000 | 0,16 | 16 |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100мл | Не более 100 | отсутствует | отсутствует |
| 29 | Колифаги | БОЕ/100мл | Не более 10 | отсутствует | отсутствует |
| 30 | Споры СРК | КОЕ/20мл | Не установлен |  |  |

## 3.3.2.8. Существующие технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Одной из главных проблем качественной поставки воды населения Михайловского сельского поселения является изношенность водопроводных сетей, Более половина всех водопроводных сетей имеют износ 100 %. Применение стальных труб (20%) также представляет собой опасность снижения качества питьевой воды. Состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

Шероховатость внутренней поверхности чугунных (7,5%) и асбестоцементных (25,7%) труб создает сопротивление при движении воды, а так же способствует образованию наростов внутри трубы.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация, высоким утечкам способствуют нерегулируемые избыточные напоры возможные переливы в резервуарах и высокая аварийность.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда мероприятий, содержанием которых является:

- повсеместный групповой общедомовой, зональный учет воды;

- снижение аварийности и избыточных напоров;

- замена изношенных сетей;

- применение новых методов обеззараживания;

- оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленных насаждений.

Водонапорные башни представляют собой устаревшее конструктивное решение и имеют ряд принципиальных недостатков и ограничений: значительные капитальные затраты, трудоемкость эксплуатации, возможные переливы и коррозионные процессы.

Также одной из наиболее значительных проблем эксплуатации водонапорных башен является обмерзание внутренней поверхности из-за недостаточного оборота воды в зимний период, а также образование льда на внешней поверхности башни из-за утечек и переливов. Обледенение приводит к уменьшению рабочего объема башни и увеличению частоты пуска скважинных насосов, нарушению работы датчиков уровня в башне, увеличивает риск повреждения башни при весеннем таянии и обрушении ледяной массы, все это результат устаревшей системы автоматики.

Существующая система подачи воды, как в малоэтажные, так и в многоэтажные дома имеет свои недостатки: в ближайших от насосных станций домах поддерживается давление выше оптимального, а в домах, удаленных от насосных станций имеется проблема дефицита воды.

ВЫВОДЫ:

Необходимость обновления основных фондов в системе водоснабжения Михайловского сельского поселения обусловлена объективными причинами. Практика продления ресурса оборудования закладывает будущее отставание в эффективности производства, более того, создает угрозу для надежного обеспечения населения и объектов социальной сферы водными ресурсами.

## 3.4. Характеристика существующего состояния системы водоотведения

## 3.4.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями

Ключевой проблемой Михайловского сельского поселения, требующей обязательного решения, является отсутствие системы водоотведения и очистки сточных вод в населённых пунктах.

Законодательством РФ в сфере водоотведения предусматривается решение следующих основных задач:

- развитие, модернизация и техническое перевооружение объектов водоотведения;

- формирование и запуск механизмов инвестирования, а также стимулирование внебюджетных инвестиций, включая создание государственно-частных партнерств;

- повышение эффективности деятельности организаций канализационного хозяйства.

## 3.4.2.1-2 Эффективность и надежность системы водоотведения

Проблема обеспечения высокой надежности отведения и обработки сточных вод в настоящее время является особенно актуальной.

Качество услуг по водоотведению населения определяется в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Требования к качеству коммунальных услуг

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги | Условия и порядок изменения размера платы за коммунальную услугу при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность |
| --- | --- | --- |
| Водоотведение |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | допустимая продолжительность перерыва водоотведения: не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно (в том числе при аварии) | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва водоотведения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил |

В связи с отсутствием системы водоотведения анализ надежности показал превышение предельно допустимых отклонений в системе канализования и очистки стоков в Михайловском сельском поселении по всем параметрам надежности системы.

## 3.4.2.3. Зоны действия системы водоотведения и их рациональность

В Михайловском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

## 3.4.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности на перспективу, с учетом будущего спроса

В связи с отсутствием в Михайловском сельском поселении системы водоотведения в перспективе с 2019 г. необходимо строительство системы водоотведения и очистки стоков.

## 3.4.2.5. Показатели готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности системы водоотведения применяются на основании Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а так же других федеральных законов и актов, отраслевых руководящих документов, региональных и муниципальных правовых актов, внутренних документов предприятий.

На предприятии системы водоотведения применяются следующие показатели готовности:

- показатель (коэффициент) готовности системы к исправной работе;

- показатель (коэффициент) готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии;

- показатель (коэффициент) готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы водоотведения в Михайловском сельском поселении в перспективе будет осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона № 116-ФЗ.

## 3.4.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Система водоотведения сама по себе направлена на снижение вредного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. В то же время, как любая производственная деятельность, водоотведение может оказывать на окружающую среду вредное воздействие.

При сборе, очистке и сбросе сточных вод воздействие заключается:

- в изъятии компонентов природной среды - воды, для обеспечения функционирования системы водоотведения (для технологических нужд);

- в загрязнении окружающей среды выбросами и сбросами веществ, микроорганизмов, отходов, утечках сточных вод при транспортировке;

- в физических воздействиях (тепловом, электромагнитном, шумовым, вибрационном).

В технологическом процессе водоотведения образуются:

- отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод;

- отходы (осадки) от реагентной очистки сточных вод и иные отходы (осадки) при обработке.

Воздействие системы водоотведения Михайловского сельского поселения на окружающую среду находится за рамками допустимых значений из-за отсутствия системы водоотведения, в связи с чем происходит загрязнение окружающей среды.

## 3.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

Источником газоснабжения Михайловского сельского поселения является ГРС Львовская с давлением газа на выходе 0,6МПа. Поставщиком природного газа потребителям поселения является АО «Северскаярайгаз». Основными направлениями деятельности АО «Северскаярайгаз» является бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей, техническое обслуживание, диагностика и ремонт систем газоснабжения, реконструкция объектов газового хозяйства, стабилизация давления в существующих газовых сетях.

Таблица № 3.5.1. Расход газа по потребителям Михайловского сельского поселения на перспективу развития

| № п/п | Наименование потребителей | Проектируемая численность населения на 2030 г., чел. | Годовой расход газа, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Михайловское | 2052 | 2569,7 |
| 2 | хутор Александровский | 1 | 0,0 |
| 3 | хутор Ананьевский | 350 | 438,3 |
|  | Всего по поселению | 2402 | 3008,0 |

## Технические и технологические проблемы в системе

Обслуживающей организацией системы газоснабжения Михайловского сельского поселения АО «Северскаярайгаз», при  разработке данной программы, не представлена характеристика и существующее техническое состояние оборудования и сетей системы газооснабжения, в связи с чем вывод о существующем состоянии системы газоснабжения Михайловского сельского поселения сделать не возможно.

Система газоснабжения населенных пунктов Михайловского сельского поселения имеет большую протяженность сетей высокого и низкого давления. В перспективе ОАО «Северскаярайгаз» необходимо:

- проведение технических мероприятий по стабилизации системы газоснабжения, без проведения которых дальнейшее развитие системы, наращивание нагрузок, без строительства новых газопроводов и ГРП, а также перекладки существующих газопроводов высокого давления не возможно;

- необходима 100% газификация Михайловского сельского поселения.

## 3.6. Характеристика состояния и проблем обращения с отходами

Неотъемлемым звеном функционирования населенных пунктов является образование отходов производства и потребления. Объемы этих отходов растут из года в год и в значительной мере зависят от размеров населенных пунктов, численности его населения, особенностей сосредоточенных в нем производств.

На территории Михайловского сельского поселения бытовые и промышленные отходы в настоящее время не подвергаются какой-либо переработке и вторичному использованию, а размещаются на свалке, что в значительной мере усугубляет общую экологическую ситуацию, создает серьезную опасность для здоровья населения, влечет за собой экономический ущерб за счет безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов.

Согласно:

- п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

-  п.2 ч.2 ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;

-  ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к полномочиям муниципального района.

Так как поселения не наделены полномочиями по организации утилизации твердых бытовых отходов, то в Программе не рассматривается существующее состояние услуги по захоронению (утилизации) ТБО в Михайловском сельском поселении.

Так как п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ предусмотрено, что к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, то Раздел 10. «Обосновывающих материалов» содержит описание проектов развития объектов, используемых для сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

## 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации

Михайловским сельским поселением предусмотрены мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизации потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Михайловского сельского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития. Кроме того, реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского сельского поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

Основной целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры применительно к системам коммунальной инфраструктуры является повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов, а также снижение нагрузки на эти системы за счёт оптимизации потребления энергоресурсов всеми группами потребителей, за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создания условий для перевода экономики муниципального образования, в том числе жилищно-коммунальной и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

## 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Мониторинг реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется по целевым индикаторам. Индикаторы разработаны на основании «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 и с учётом «Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденной Приказом Минрегиона РФ от 14.04.2008 г. № 48.

Значения индикаторов определяются за каждый год в течение срока реализации программы. Индикаторы отражают потребности муниципального образования в объемах услуг организаций коммунального комплекса, с учетом уровня качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры, с учетом основных аспектов эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры. Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Таблица № 5.1. Показатели и индикаторы системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Обеспеченность объёма поставки системы электроснабжения |
| Спрос на электроснабжение |
| Отпущено электроэнергии всем потребителям | тыс. кВт. ч | 2677 | 2732 | 2790 | 2851 | 2915 | 2982 | 3052 | 3126 | 3204 | 3287 | 3374 | 3465 | 3562 | 3669 |
| Количество часов предоставления услуги за год | час | 8784 | 8760 | 8760 | 8760 | 8784 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Количество дней в году | день | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| II. Сбалансированность системы электроснабжения |
| Фактическая подключённая нагрузка (мощность) | мВт | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| Объём электроэнергии, реализуемой по приборам учёта | тыс. кВт. ч |  | 2732 | 2790 | 2851 | 2915 | 2982 | 3052 | 3126 | 3204 | 3287 | 3374 | 3465 | 3562 | 3669 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 2677 | 2732 | 2790 | 2851 | 2915 | 2982 | 3052 | 3126 | 3204 | 3287 | 3374 | 3465 | 3562 | 3669 |
| Обеспеченность потребления услуг приборами учёта | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| III. Показатели эффективности производства ресурса |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт. ч | 344 | 347 | 351 | 355 | 358 | 363 | 367 | 372 | 377 | 383 | 388 | 395 | 401 | 409 |
| Объём отпуска в сеть | тыс. кВт. ч | 3021 | 3080 | 3141 | 3205 | 3273 | 3344 | 3419 | 3498 | 3582 | 3669 | 3762 | 3860 | 3963 | 4078 |
| Уровень потерь | % | 11,4% | 11,3% | 11,2% | 11,1% | 11,0% | 10,8% | 10,7% | 10,6% | 10,5% | 10,4% | 10,3% | 10,2% | 10,1% | 10,0% |

Таблица № 5.2. Показатели и индикаторы системы теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Обеспеченность объёма производства и поставки системы теплоснабжения |
| Спрос на теплоснабжение |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| II. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей |
| Общая протяженность сетей | км | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| Количество часов предоставления услуги отопления за год | час | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 |
| Количество часов предоставления услуги горячего водоснабжения за год | час | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| Количество дней в году | день | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги отопления | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки ГВС | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| III. Сбалансированность системы теплоснабжения |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,15 |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Уровень загрузки производственных мощностей | % | 80,2% | 80,4% | 80,5% | 80,7% | 80,9% | 81,1% | 81,2% | 81,4% | 81,6% | 81,8% | 82,0% | 82,2% | 82,4% | 82,5% |
| Объём услуги отопления, реализуемой по приборам учёта | тыс. Гкал | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Объём услуги ГВС, реализуемой по приборам учёта | тыс. Гкал | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Общий объём реализации услуги отопления | тыс. Гкал | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Общий объём реализации услуги ГВС | тыс. Гкал | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Обеспеченность потребления услуги отопления приборами учёта | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Обеспеченность потребления услуги ГВС приборами учёта | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| IV. Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |
| Фактический удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 174,0 | 172,0 | 171,9 | 171,9 | 171,8 | 171,7 | 167,8 | 167,8 | 166,1 | 164,4 | 162,8 | 161,1 | 159,5 | 163,0 |
| Нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| Коэффициент соотношения фактического удельного расхода топлива с нормативными | К-т | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,97 |
| Фактический удельный расход воды на единицу выработанной котельными тепловую энергию | м3/Гкал | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Фактический удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 38,9 | 38,9 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,6 |
| Объём потерь | тыс. Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Уровень потерь | % | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,0% | 7,0% | 7,0% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,8% | 6,8% |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Коэффициент потерь | тыс. Гкал/км | 2,11 | 2,10 | 2,10 | 2,09 | 2,08 | 2,08 | 2,07 | 2,07 | 2,06 | 2,06 | 2,05 | 2,05 | 2,04 | 2,03 |
| Общая протяжённость сетей | км | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |

Таблица № 5.3. Показатели и индикаторы системы водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Обеспеченность объёма производства системы водоснабжения |
| Спрос услуги водоснабжения |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 641,6 | 652,5 | 663,5 | 674,9 | 686,4 | 698,1 | 710,1 | 722,3 | 734,7 | 747,4 | 760,3 | 773,5 | 786,9 | 800,6 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 482,2 | 491,9 | 501,7 | 511,7 | 522,0 | 532,4 | 543,0 | 553,9 | 565,0 | 576,3 | 587,8 | 599,6 | 611,6 | 623,8 |
| II. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей |
| Общая протяжённость сетей | км | 24,82 | 25,00 | 25,17 | 25,35 | 25,52 | 25,70 | 25,88 | 26,06 | 26,25 | 26,43 | 26,62 | 26,80 | 26,99 | 27,18 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 3,0% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
| Протяженность заменяемой сети | км | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| Индекс замены сети | % | 3,0% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
| Продолжительность отключений потребителей | час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество потребителей, страдающих от отключения | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 1846 | 1868 | 1891 | 1913 | 1936 | 1960 | 1983 | 2007 | 2031 | 2055 | 2080 | 2105 | 2130 | 2162 |
| Перебои в снабжении потребителей | час./чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество часов предоставления услуги за год | час | 8784 | 8760 | 8760 | 8760 | 8784 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Количество дней в году | день | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Фактический износ систем коммунальной инфраструктуры водозаборов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический износ сетей систем водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Сбалансированность системы водоснабжения |
| Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3/сут. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3/сут. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 |
| Уровень загрузки производственных мощностей насосных станций 1 подъема | % | 70,3% | 71,5% | 72,7% | 74,0% | 62,7% | 63,8% | 60,8% | 58,2% | 55,9% | 53,9% | 52,1% | 51,7% | 51,3% | 51,0% |
| Объём услуг, реализуемых по приборам учёта | тыс. м3 | 428,0 | 440,9 | 454,2 | 467,9 | 482,0 | 496,6 | 511,6 | 527,0 | 543,0 | 559,4 | 576,3 | 593,7 | 611,6 | 623,8 |
| Общий объём реализации услуг | тыс. м3 | 482,2 | 491,9 | 501,7 | 511,7 | 522,0 | 532,4 | 543,0 | 553,9 | 565,0 | 576,3 | 587,8 | 599,6 | 611,6 | 623,8 |
| Обеспеченность потребления услуг приборами учёта | % | 88,7% | 89,6% | 90,5% | 91,4% | 92,4% | 93,3% | 94,2% | 95,2% | 96,1% | 97,1% | 98,0% | 99,0% | 100,0% | 100,0% |
| IV. Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 616 | 627 | 637 | 648 | 660 | 671 | 683 | 695 | 707 | 719 | 732 | 744 | 757 | 771 |
| Расход электрической энергии на производство и передачу воды | тыс. кВт/ ч | 972 | 983 | 995 | 1007 | 1019 | 1031 | 1044 | 1056 | 1069 | 1082 | 1095 | 1109 | 1122 | 1136 |
| Эффективность использования энергии (энергоёмкость при производстве и транспортировки) | кВт/ ч./м3 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | 1,54 | 1,54 | 1,53 | 1,52 | 1,51 | 1,51 | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 1,47 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |
| Уровень потерь | % | 21,7% | 21,5% | 21,3% | 21,1% | 20,9% | 20,7% | 20,5% | 20,3% | 20,0% | 19,8% | 19,6% | 19,5% | 19,3% | 19,1% |

Таблица № 5.4. Показатели и индикаторы системы газоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Обеспеченность объёма поставки системы газоснабжения |
| Спрос услуги газоснабжения |
| Объём реализации газа | тыс. м3 | 1529 | 1606 | 1679 | 1759 | 1844 | 1937 | 2041 | 2152 | 2268 | 2394 | 2529 | 2675 | 2832 | 3009 |
| II. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей |
| Количество аварий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая протяжённость сетей | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | 802 | 873 | 950 | 1033 | 1124 | 1222 | 1329 | 1446 | 1573 | 1711 | 1861 | 2025 | 2202 | 2402 |
| Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество часов предоставления услуги за отчетный период | час | 8784 | 8760 | 8760 | 8760 | 8784 | 8760 | 8784 | 8808 | 8832 | 8856 | 8880 | 8904 | 8928 | 8952 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| III. Сбалансированность системы газоснабжения |
| Объём газа, реализуемого по приборам учёта | тыс. м3 | 1529 | 1606 | 1679 | 1759 | 1844 | 1937 | 2041 | 2152 | 2268 | 2394 | 2529 | 2675 | 2832 | 3009 |
| Общий объём реализации газа | тыс. м3 | 1529 | 1606 | 1679 | 1759 | 1844 | 1937 | 2041 | 2152 | 2268 | 2394 | 2529 | 2675 | 2832 | 3009 |
| Обеспеченность потребления приборами учёта | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Таблица № 5.5. Показатели и индикаторы услуги сбора и вывоза твердых бытовых отходов

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Обеспеченность услуги сбора и вывоза твердых бытовых отходов |
| I. Эффективность производства услуги |
| Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО от всех потребителей | тыс. м3 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,2 |
| Численность основного производственного персонала | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Производительность труда | тыс. м3/чел. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |